## Slide 1
<number>
Introducción
Definición: etapa de salida de un amplificador, cuyo objetivo es entregar la máxima potencia a la carga, con la mínima distorsión y con rendimiento máximo, sin sobrepasar ni en las condiciones más desfavorables de funcionamiento, los límites máximos permitidos de disipación de potencia de los elementos empleados.
Clasificación de los amplificadores
Según la frecuencia de la señal a amplificar:
  de C.C.: entre 0 y algunos hercios.
  de Audiofrecuencia: 20Hz - 20KHz.
  de Radiofrecuencia: 20KHz - ?00 MHz.
  de Videofrecuencia: (de banda ancha), entre 30Hz y 15MHz.
AMPLIFICADORES DE POTENCIA

## Slide 2
<number>
Según el funcionamiento de los transistores de salida
  Lineales: los transistores trabajan en zona lineal.
  De conmutación: los transistores de salida trabajan en conmutación (Off – On).
Según el punto Q:
  CLASE A
  CLASE B
  CLASE AB
  CLASE C
  CLASE D

## Slide 3
<number>

## Slide 4
<number>
Tipos de distorsión
Definición: Deformación que sufre la señal de salida con respecto a la señal de entrada.
Distorsión de Fase:
Las componentes de una señal sufren distintos desplazamientos de fase a medida que van atravesando las etapas del amplificador, provocadas por los elementos capacitivos e inductivos que forman parte del sistema.
Distorsión de Frecuencia:
La ganancia de los amplificadores no es la misma para todas las frecuencias (respuesta en frecuencia no plana), por lo que la señal de salida presentará deformaciones con respecto a la de entrada. Son provocadas por los elementos capacitivos e inductivos. En general, éstas distorsiones aparecen conjuntamente en distors. fase y frecuencia.

## Slide 5
<number>
Distorsión de amplitud:
Aparecen por la alinealidad de los componentes de los amplificadores. La ganancia de los amplificadores no es la misma para todas las amplitudes de la forma de onda de la señal de entrada, por lo que pueden aparecer amplificaciones o recortes desproporcionados en la señal de salida.
La distorsión de amplitud en función de la señal de entrada:
armónica: Para una señal de entrada senoidal pura, el amplificador añade frecuencias armónicas de la frecuencia de la señal de entrada, que se unen a ésta, alterando su forma.
intermodulación: Cuando a la entrada de un amplificador aplicamos simultáneamente dos señales de distinta frecuencia a la salida aparecen además de éstas, otras frecuencias no relacionadas armónicamente con ellas. Para dos señales de entrada (f1, f2), se obtienen a la salida señales: (f1, f2, 2f1, 2f2, ... nf1, ...nf2, f1+f2, ... n(f1+f2), f1-f2, etc.).

## Slide 6
<number>
Distorsión armónica:

## Slide 7
<number>
Distorsión intermodulación:

## Slide 8
<number>

## Slide 9
<number>
Cálculo de la distorsión armónica
Teorema de Fourier: cualquier señal periódica puede descomponerse en señales sinusoidales cuyas amplitudes sumadas algebráicamente dan como resultado la forma de onda de la señal periódica, con la particularidad de que la frecuencia de estas ondas sigue un orden armónico.

## Slide 10
<number>
Amplificadores de Potencia Clase A
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
Clase A con acoplo directo a la carga
Recta de carga estática = dinámica. Situaremos Q en el centro de éstas rectas para que la excursión de la corriente de salida sea máxima.
Sin señal de entrada la disipación de potencia en transistor es máxima

## Slide 12
<number>
Para obtener 4 w en la carga, debemos diseñar una fuente de 16 w y elegir un transistor de 8 w.

## Slide 13
<number>
wt = 0  iC = Icmáx
wt = /2  iC = ICQ
wt =   iC = ICmín
B0 = -0,025mA
B1 = -0,62mA
B2 = -0,025mA
Cálculo distorsión armónica

## Slide 14
<number>
Introducción
La configuración en contrafase o push-pull, se emplea en los casos en los que la potencia necesaria en la carga es superior a la que puede entregar un único transistor.
Amplificadores de Potencia
en Contrafase
Típica configuración contrafase (en desuso)

## Slide 15
<number>
Características:
Empleo de dos transistores excitados con señales iguales, desfasadas 180º.
El primario del trafo de salida está recorrido por corrientes iguales y de sentido contrario  en ausencia de señal alterna, el flujo resultante a través del trafo = 0.
La fuente de alimentación no necesita filtrado riguroso.
Se eliminan los armónicos pares, reduciéndose la distorsión.
La potencia de salida es mayor que en el caso con un único transistor.

## Slide 16
<number>
Amplificador Clase A en contrafase
Rendimiento máximo clase A acoplo transformador 50%

## Slide 17
<number>
Amplificador Clase B en contrafase
Características y funcionamiento:
El amplificador trabaja con polarización al corte. En ausencia de señal de entrada la pérdida de potencia despreciable.
Se obtienen potencias superiores a las conseguidas con la clase A, y los rendimientos pueden llegar al 78.5%.
La principal desventaja es que tiene mayor distorsión que la clase A.
Configuración clásica utilizada eliminando los transformadores de entrada y salida

## Slide 18
<number>
Caracteristica de transferencia

## Slide 19
<number>
supuesta Vmáx = Vcc
la potencia disipada en el colector es cero en reposo y aumenta con la excitación

## Slide 20
<number>
La potencia disipada en los transistores es:
Supuesta Vmáx = Vcc la expresión se transforma en:
Potencia que disiparán los dos transistores cuando la potencia en la carga sea máxima.
El valor de Vmáx que hace que la potencia disipada en los transistores sea máxima es:
Resumiendo: la potencia disipada = 0 sin señal (Vmáx = 0); llega al máximo cuando Vmáx = 0.636 Vcc.

## Slide 21
<number>
Relación de Potencias
Para entregar 10W con un amplificador en contrafase clase B, la potencia máxima disipable PDmáx = 4W: los transistores deberán disipar cada uno 2W aproximadamente.

## Slide 22
<number>

## Slide 23
<number>

## Slide 24
<number>
Si suprimimos una de las fuentes de alimentación y añadimos un condensador de gran capacidad, la excursión máxima de salida se reduce a Vcc/2:
El punto de media potencia, o de 3 dB, especifica la frecuencia más baja de corte. Esta es la frecuencia que provoca una caída de 3 dB en la amplitud de salida. El punto está especificado por la expresión:

## Slide 25
<number>
Sea el amplificador clase B en contrafase de la figura. Cuando se excita con una señal Ve = A senwt, se pide:
a.-) Potencia máxima de la señal de salida.
b.-) Disipación de potencia en cada transistor y rendimiento de la conversión de potencia para la condición expresada en el apartado anterior.
c.-) Máxima disipación de potencia en los transistores y rendimiento de la conver-sión de potencia para estas condiciones.
d.-) Sustituir la fuente doble simétrica por una sola fuente de alimentación. ¿Qué valor debe tener ésta para obtener la misma potencia en la carga?.
Datos: UC = 15V; RL = 4.
Nota: Considerar comportamiento ideal del sistema.

## Slide 26
<number>

## Slide 27
<number>
Distorsión:
La principal fuente de distorsión es la debida a la alinealidad de las características de entrada de los transistores. Se conoce como distorsión de cruce (crossover). Si aplicamos una entrada senoidal a la entrada de un amplificador en contrafase clase B, no habrá salida hasta que la entrada supere la tensión de umbral (V  0.5... 0.7V para el Si).

## Slide 28
<number>
Reducción de la distorsión mediante realimentación:
Para ello, se introduce un lazo de realimentación y un preamplificador con una gran ganancia en lazo abierto (A.O.).
¿Sabrías deducir y comentar porqué esta configuración reduce la distorsión?

## Slide 29
<number>
Reducción de la distorsión mediante realimentación:
Señal de entrada y salida
Función tranferencia sin realimentación
Función tranferencia con realimentación

## Slide 30
<number>
Amplificador Clase AB en contrafase
Características y funcionamiento:
La distorsión de cruce que se produce en clase B contrafase, se elimina si previamente polarizamos ligeramente los transistores  la señal de entrada oscilará en torno a un nivel de polarización  0.
Este modo de funcionamiento se caracteriza porque la corriente de salida circulará > ½ ciclo y < de un ciclo completo. Se encuentra entre las clases A y B.

## Slide 31
<number>

## Slide 32
<number>
Con señal de entrada senoidal, durante el 1er semiciclo conduce T1. Cs se carga a Vcc/2. Durante el semiciclo negativo de la tensión, el Cs se descarga, alimentando al transistor T2.
El inconveniente a la hora de evitar la distorsión de cruce es un pequeño consumo de potencia en ausencia de señal  reducción del rendimiento.
Diseño:
Se incorpora Cs para no emplear dos fuentes de alimentación. Los diodos proporcionan la polarización a las bases de los transistores, además de establilidad térmica frente a variaciones de temperatura.
Estos diodos deben tener características similares a las del transistor y se deben montar en el mismo disipador.

## Slide 33
<number>

## Slide 34
<number>
El diseño del amplificador requiere conocer la resistencia del diodo en directo (< 100 habitualmente). También es importante que la corriente de polarización del diodo sea bastante grande para mantener los diodos en la zona lineal de su región de polarización directa para todas las tensiones de entrada.

## Slide 35
<number>

## Slide 36
<number>
Un método alternativo, menos riguroso que el anterior es el siguiente:
CS será de gran capacidad, de forma que su reactancia es despreciable a las frecuencias de trabajo en las que nosotros lo vamos a usar.
La potencia de salida viene dada por:
La máxima potencia disipada por los transistores (PDmáx):
Para la determinación del punto de trabajo nos basamos en el concepto de espejo de corriente, cuya conclusión es que las corrientes a través de la resistencia R1 y de colector son equivalentes: IR1  IC.
VCEQ = VCC / 2

## Slide 37
<number>

## Slide 38
<number>
Servoamplificadores
Introducción:
Es la etapa de potencia encargada de actuar sobre un servomotor efectuando control de velocidad o posición.
Básicamente hay dos tipos: lineales (los transistores bipolares trabajan en la zona lineal) y PWM (los transistores bipolares o Mosfet trabaja en conmutación).

## Slide 39
<number>
Servoamplificador controlado por corriente:
vs = im  Rs. Finalmente, la corriente que circula por el motor, en función de la tensión de entrada es:
    m = par instantáneo
    im = corriente por el motor
    KT = constante del par del motor

## Slide 40
<number>
Amplificador PWM controlado por tensión:
En la figura podemos apreciar el principio en el que se basa el control por tensión de amplificadores PWM.

## Slide 41
<number>

## Slide 42
<number>
Protecciones contra sobreinten-sidades.
Consiste en proteger a los transistores frente a posibles cortocircuitos accidentales
Limitación por corriente constante:Es empleado con niveles bajos de corriente.

## Slide 43
<number>
Limitación de corriente regresiva (foldback):
Se limita el valor de la corriente de cortocircuito a un valor inferior al de la máxima corriente permitida.
corriente máxima (Imáx)?

## Slide 44
<number>

## Slide 45
<number>

## Slide 46
<number>
Gray, P.R; Meyer, R.G; Análisis y diseño de circuitos integrados analógicos. Prentice Hall

## Slide 47
<number>

## Slide 48
<number>

## Slide 49
<number>

## Slide 50
<number>

## Slide 51
<number>

## Slide 52
<number>

## Slide 53
<number>
propuesto

## Slide 54
<number>
propuesto

## Slide 55
<number>