## Slide 2
Los ciclos de potencia de gas o dispositivos cíclicos generadores de potencia revisten gran importancia en el estudio de la termodinámica, ya que varios sistemas y máquinas se basan en su funcionamiento (motores, centrales termoeléctricas, etc,).
2

## Slide 3
El ciclo de Carnot tiene serias dificultades prácticas para ser comparado con plantas verdaderas.
Proceso 2-3: De la turbina sale un alto contenido de líquido lo que produce problemas de desgastes por corrosión.
Proceso 4-1: Es muy difícil el diseño de una bomba que recibe una mezcla líquido vapor.
Por estas razones se toma un modelo estándar de comparación diferente, llamado el ciclo de Rankine.
<number>

## Slide 4: Ciclo de Rankine
<number>

## Slide 5
El ciclo de Rankine difiere del ciclo de Carnot en dos aspectos fundamentales:
El Proceso 1-2 se lleva más allá de la vaporización hasta producir vapor sobrecalentado.
El Proceso 3-4 se lleva a cabo una condensación completa hasta producir líquido saturado para ser bombeado a la caldera.
<number>

## Slide 6
El Proceso 1-2, es un proceso de calentamiento a presión constante en la caldera, en tres etapas:
1-ls Calentamiento del agua líquida subenfriada, hasta la temperatura de saturación.
ls-vs Vaporización a temperatura y presión constante.
vs-2 Sobrecalentamiento del vapor.
<number>

## Slide 7
El Proceso 2-3, es la expansión reversible y adiabática del vapor en la turbina hasta la presión del condensador.
Proceso 3-4, proceso de condensación hasta producir líquido saturado.
Proceso 4-1, es el bombeo reversible y adiabático del líquido saturado hasta la presión de saturación de TH.
<number>

## Slide 8
Efecto de la Irreversibilidad
El efecto de la irreversibilidad en los procesos 2-3 y 4-1 es aumentar la entropía:
Las líneas ya no son verticales sino, tienden al aumento de la entropía.
<number>

## Slide 9: Eficiencia de las Turbinas
B.E: despreciando la energía potencial y la energía cinética.
Si la turbina experimenta un proceso reversible y adiabático, que es el máximo trabajo que se puede obtener de ella, podemos escribir:
Se define la eficiencia de la turbina como:
<number>

## Slide 10
Proceso reversible: Trayectoria 1-2´
Proceso irreversible (real): Trayectoria 1-2
La eficiencia de las turbinas diseñadas apropiadamente van de 0.7 a 0.8.
<number>

## Slide 11: Eficiencia de las Bombas
B.E: despreciando la energía potencial y la energía cinética.
Para una bomba que opera reversible y adiabáticamente:
En un proceso de compresión, el trabajo isentrópico es el trabajo de eje mínimo requerido para comprimir desde el estado inicial hasta el estado final.
La eficiencia se define:
<number>

## Slide 12
<number>
Proceso reversible: Trayectoria 1-2´
Proceso irreversible (real): Trayectoria 1-2
La eficiencia de una bomba, está en el rango de 0.7 a 0.8.

## Slide 13: ejercicio 1.-
Una turbina con una capacidad de 56400 kW trabaja con vapor. Las condiciones de entrada del vapor son 8600 kPa y 500 ºC, y la descarga se hace en un condensador a una presión de 10 kPa. Si la eficiencia de la turbina es 0.75, determine el flujo másico y el estado del vapor en el punto de descarga.
<number>

## Slide 14
Para el vapor a la entrada de la turbina con 8600 kPa y 500 ºC de la tabla de vapor sobrecalentado (SVN) :
h1 = 3391.6 [kJ/kg] s1= 6.6858 [kJ/kg K]
<number>

## Slide 15
Para el vapor a la salida con 10 kPa interpolando de la tabla de vapor saturado (SVN):
hl= 191.8 [kJ/kg] hg= 2584.8 [kJ/kg]
sl= 0.6493 [kJ/kg K] sg= 8.1511[kJ/kg K]
<number>

## Slide 16
<number>

## Slide 17
<number>

## Slide 18
El proceso real e irreversible, produce un aumento en la entropía
<number>

## Slide 19
<number>

## Slide 20
<number>

## Slide 21: ejercicio 2.-
El vapor generado en una planta de energía a una presión de 8600 kPa y a una temperatura de 500 ºC se alimenta a una turbina. La descarga de la turbina entra al condensador a 10 kPa, en donde es condensada a líquido saturado, que luego se bombea a la caldera.
a) Determine la eficiencia térmica de un ciclo de Rankine que opera en estas condiciones.
<number>

## Slide 22
<number>

## Slide 23
<number>

## Slide 24
<number>

## Slide 25
<number>

## Slide 26
<number>

## Slide 27
<number>

## Slide 28
<number>

## Slide 29
<number>

## Slide 30
<number>