## Slide 1: Convertidores AC/AC

## Slide 2: Convertidores AC/AC
Conversion AC/AC

## Slide 3: Conversion de potencia AC/AC
Los convertidores de potencia transforman la frecuencia y amplitud de la señal AC (la red)
De acuerdo con los requerimientos del sistema

## Slide 4: Configuracion tradicional
Inversor con fuente de voltaje modulada por ancho de pulso (PWM-VSI)
con rectificador a diodos en la entrada y capacitor para acople de DC

## Slide 5: Configuracion tradicional
Esta configuracion se basa en una conversion de potencia indirecta
Porque la conversion se hace a traves de una conversion intermedia de DC
El capacitor de DC desacopla las dos etapas de conversion y asegura el control independiente de las dos etapas

## Slide 6: Tendencias de los convertidores AC/AC modernos
Los avances en
  Tecnologia de los dispositivos semiconductores de potencia
  Procesadores de alta velocidad y bajo costo
  Nuevos algoritmos PWM
A conducido a nuevas topologias de convertidores AC/AC

## Slide 7: Tendencias de los convertidores AC/AC modernos
Estas tendencias se dirigen a
  Mejorar la interfaz con la red electrica con factores de potencia unitarios
  Flujo de potencia bidireccional
  Tamaño compacto
  Mayor integracion hacia una estructura de silicio con pocos componentes pasivos
  Mayor capacidad de manejo de potencia
  Mayor eficiencia y alta frecuencia de conmutación

## Slide 8: Limitaciones del PWM-VSI con rectificador a diodos
1. Gran volumen y tamaño
  En la conversion indirecta son inevitables muchos componentes reactivos
  El tamaño del capacitor electrolitico para el acople de DC (entre el 30% y el 50% del tamaño del convertidor)
  Adicionalmente, la presencia del condensador limita significativamente al convertidor a aplicaciones de hasta 300°C

## Slide 9: Limitaciones del PWM-VSI con rectificador a diodos
2. Limitaciones de potencia
  La potencia de salida se ve limitada por los limites de potencia de conmutadores electronicos (MOSFETS e IGBTs) disponibles
  Asi como por las perdidas de conmutacion asociadas a la conmutacion dando como resultado calentamientos.
  Adicionalmente, se presentan problemas de interferencia electromagnetica debido a pendientes altas dv/dt que se agravan en aplicaciones de alta potencia

## Slide 10: Limitaciones del PWM-VSI con rectificador a diodos
3. Polucion armonica en la red electrica
  Debido a sus caracteristicas operacionales no controladas el rectificador a diodos produce corrientes de entrada distorsionadas con factores de potencia pobres.
  La polucion armonica hacia la red se debe a las corrientes armonicas en el rectificador a diodos. Las corrientes armonicas en la red conducen a:
    Uso ineficiente de la energia
    Sobrecalentamiento de los equipos
    Mal funcionamiento de los equipos de estado solido
    Interferencia con los sistemas de comunicación
    Degradacion de la calidad del sistema de distribucion de potencia

## Slide 11: Problemas y soluciones para el PWM-VSI con rectificador a diodos

## Slide 12: Convertidores AC/AC
Convertidores AC/AC modernos

## Slide 13: Convertidores AC/AC modernos
Convertidor directo: convertidor matricial
Convertidor alimentado por corriente a six-step basado en tiristores
Convertidor controlado tipo interfaz con la red
  Rectificador como fuente de voltaje PWM (PWM-VSR)
  Con filtro de potencia activo (APF)

## Slide 14: Convertidor alimentado por corriente six-step basado en tiristores
En el inversor los tiristores se conmutan ON y OFF solo una vez por ciclo
Por lo tanto el inversor opera en el modo de seis pasos

## Slide 15: Convertidor controlado tipo interfaz con la red
Topologia Rectificador como fuente de voltaje PWM

## Slide 16: Convertidor controlado tipo interfaz con la red
Topologia con filtro de potencia activo (APF)

## Slide 17: Convertidores AC/AC
El Convertidor matricial: caracteristicas

## Slide 18: El convertidor matricial
El convertidor matricial convierte directamente la potencia AC de la red a potencia AC en la carga (un motor de induccion)
Basado integramente en silicio
El convertidor matricial resulta de tamaño y volumen reducido comparado con basados en acoplo de DC.

## Slide 19: Convertidor matricial: aplicaciones

## Slide 20: El convertidor matricial
El convertidor matricial conecta la red a la carga de AC directamente a traves de conmutadores bidireccionales
La salida puede ser ajustada en frecuencia y amplitud

## Slide 21: Convertidor matricial trifasico
Las estrategias de modulacion en los switches sintetizan la salida deseada basada en trozos de señales de voltaje senoidales.

## Slide 22: Ventajas del convertidor matricial
Reducido tamaño, peso y coste. Modular.
  Sin condensador de acople de DC
Calidad: ondas senoidales entrada/salida
Control del Factor de Potencia de entrada
Flujo de potencia bidireccional
  La energia en la carga puede volver a la fuente
Robusto a altas temperaturas
Gran periodo de vida

## Slide 23: Desventajas del convertidor matricial
Complejidad del control
  Metodo de Venturini (1980)
  Modulacion del vector espacial (SVM)
Ratio de transferencia de tensión

## Slide 24: Comparacion de caracteristicas

## Slide 25: Convertidores AC/AC
El Convertidor matricial: funcionamiento

## Slide 26: Metodo de modulacion de Venturini
Los voltajes de salida del convertidor se determinan por uno de los voltajes de entrada de acuerdo con el estado de la conexión de los switches bidireccionales.
Por lo tanto,
los voltajes instantaneos de salida se sintetizan por el muestreo de trozos de los voltajes de entrada,
tal que el valor medio promediado durante el periodo de conmutacion puede seguir los voltajes deseados.

## Slide 27: Metodo de modulacion de Venturini
Matriz de la funcion de transferencia
mij denota el ciclo de trabajo del switch correpondiente bi-direccional Sij
(i=a,b,c and j=A,B,C)

## Slide 28: Metodo de modulacion de Venturini
De manera similar las corrientes de entrada del convertidor se construyen de las corrientes de salida, las cuales dependen de los voltajes de salida y las condiciones de carga.
Del balance de potencia, (Pin=Pout), las componentes de baja frecuencia de las corrientes de entrada se hallan a partir de las corrientes de salida como

## Slide 29: Metodo de modulacion de Venturini
El convertidor se alimenta con una fuente de voltaje y se conecta una carga inductiva. Por lo tanto,
para evitar un corto circuito en el lado de entrada y un circuito abierto en el terminal inductivo de salida,
en cualquier instante solo puede estar cerrado un switch bi-direccional en una pata de salida:

## Slide 30: Voltajes y corrientes
Se asume como voltajes de entrada trifasicos balanceados
y que el convertidor regula las corrientes de salida como

## Slide 31: Voltajes y corrientes

## Slide 32: Solucion de Venturini
Asumiendo que

## Slide 33: Solucion de Venturini
Existen dos soluciones basicas derivadas por Venturini,

## Slide 34: Bibliografia
Sangshin Kwak, Design and Analysis of Modern Three-phase AC/AC Power Converters for AC Drives and Utility Interface. Texas A&M University. PHD Thesis. May 2005
Wheeler et al., Matrix Converters: The Technology and Potential Explotation.
M. Venturini, “A new sine wave in, sine wave out, conversion technique
eliminates reactive elements”, in Proc. POWERCON 7, 1980, pp. E3-1-E3-15.
A. Alesina and M. Venturini, "Analysis and design of optimum-amplitude nineswitch
direct AC-AC converters," IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 4, no.
1, pp. 101-112, Jan. 1989.