## Slide 1: LOS FLIP-FLOPS

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
<number>
HASTA AHORA SE HAN ANALIZADO CIRCUITOS CUYA SALIDA DEPENDE DEL ESTADO ACTUAL DE SUS ENTRADAS. ES DECIR QUE; SI LAS ENTRADAS CAMBIAN, LA SALIDA TAMBIEN CAMBIA.
EN ESTA SECCIÓN SE VA A ESTUDIAR CIRCUITOS CAPACES DE ALMACENAR INFORMACIÓN, ES DECIR DISPOSITIVOS CON LA CAPACIDAD DE MEMORIZAR UN ESTADO. (LA SALIDA PERMANECE EN UN ESTADO, AUNQUE LA ENTRADA YA HAYA CAMBIADO)

## Slide 3: REGISTRO BASICO NAND
<number>
SETEAR: COLOCAR UN NIVEL LOGICO ALTO EN LA SALIDA Q
RESETEAR: LIMPIAR (PONER EN CERO) LA SALIDA Q
SET=0 Q=1
RESET=0 Q=0

## Slide 4: REGISTRO BASICO NOR
<number>
SET=1 Q=1
RESET=1 Q=0
NOTE QUE EL REGISTRO BASICO NOR ES ACTIVO A NIVELES LOGICOS ALTOS, ES DECIR SI COLOCAMOS “UNO” EN SET Q=1; SI COLOCAMOS “UNO” EN RESET Q=0. POR EL CONTRARIO EL REGISTRO BASICO NAND ES ACTIVO CON NIVELES LÓGICOS BAJOS. SI COLOCAMOS “CERO” EN SET Q=1 Y SI COLOCAMOS “CERO” EN RESET Q=0.

## Slide 5: SEÑAL DE RELOJ Y FLIP-FLOPS SINCRONIZADOS POR RELOJ
<number>
SEÑAL DE RELOJ (CLOCK) ES UNA ONDA CUADRADA QUE SIRVE PARA SINCRONIZAR EVENTOS
TPN: TRANSICION CON PENDIENTE NEGATIVA CUANDO LA ONDA PASA DE “UNO” A “CERO”
TPP: TRANSICION CON PENDIENTE POSITIVA CUANDO LA ONDA PASA DE “CERO” A “UNO”

## Slide 6: FLIP-FLOP S-R SINCRONIZADO POR RELOJ
<number>
EN LA FIGURA SE MUESTRA UN FF QUE FUNCIONA COMO UN REGISTRO BASICO NOR, PERO ADEMAS NECESITA DE UNA TPP PARA CAMBIAR DE ESTADO LA SALIDA

## Slide 7: FLIP-FLOP J-K SICRONIZADO POR RELOJ
<number>
ES UN FF QUE FUNCIONA COMO EL FF S-R, PERO CON UNA VENTAJA, SE ELIMINA LA POSIBILIDAD DE UNA SALIDA INVALIDA, CUANDO LAS ENTRADAS J=1 y K=1 Q SE COMPLEMENTA; ES DECIR SI Q=0 PASA A Q=1; Ó SI Q=1 PASA Q=0.
EN LA FIGURA SE MUESTRA UN FF J-K CON TPN

## Slide 8: FLIP-FLOP TIPO D SINCRONIZADO POR RELOJ
<number>
TAMBIEN SE LE CONOCE COMO REGISTRO TRANSPARENTE, PORQUE EN SU SALIDA APARECE LO MISMO QUE ENTRA, ES DECIR SI ENTRA “UNO” Y ADEMAS EXISTE UN TRANSICION (TPP O TPN) SALE “UNO”, Ó SI ENTRA “CERO”, SALE “CERO”

## Slide 9: FLIP-FLOP TIPO D NO SINCRONO
<number>
IGUAL QUE EN EL CASO ANTERIOR, LO QUE ENTRA ES LO QUE SALE, PERO ESTA VEZ NO ESTA SINCRONIZADO POR UN RELOJ, SINO QUE TIENE UNA ENTRADA DE HABILITACION (ENABLE) SI ESA ENTRADA ESTA HABILITADA LO QUE ESTA EN D PASA A Q, CASO CONTRARIO NO.

## Slide 10: ENTRADAS ASINCRONAS EN LOS FLIP-FLOPS
<number>
ESTAS ENTRADAS ASINCRONAS SE PUEDEN UTILIZAR PARA FIJAR AL FF EN EL ESTADO “UNO” O EN EL ESTADO “CERO”, EN CUALQUIER INSTANTE, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES PRESENTES EN LAS OTRAS ENTRADAS. DICHO DE OTRA MANERA, LAS ENTRADAS ASINCRONAS SON ENTRADAS DOMINANTES QUE PUEDEN SERVIR PARA IGNORAR TODAS LAS OTRAS ENTRADAS A FIN DE COLOCAR AL FF EN UN ESTADO O EN EL OTRO.

## Slide 11: FLIP-FLOP J-K CON ENTRADAS ASINCRONAS
<number>
LAS ENTRADAS ASINCRONAS SE DESIGNAN COMO PRESTABLECER Y RESTABLECER, ESTAS SON ACTIVAS A BAJO COMO LO INDICAN LAS PEQUEÑAS BURBUJAS EN EL SIMBOLO DEL FF.

## Slide 12: FLIP-FLOPS EN CI
<number>
EN EL MERCADO SE ENCUAENTRAN DISTINTOS ENCAPSULADOS PARA FLIP-FLOPS J-K, TIPO DE, S-C. POR LO GENERAL EN CADA CAPSULA VIENE MÁS DE UN FLIP-FLOP. A CONTINUACION SE MENCIONAN ALGUNOS CI DISPONIBLES:
EL 74107 CONTIENE DOS FF J-K CON CLK Y CLEAR ACTIVOS A BAJO
EL 74LS76 CONTIENE DOS FF J-K CON CLK PRESTABLECER Y CLEAR ACTIVOS A BAJO
EL 74LS74 CONTIENE DOS FF TIPO D CON CLK, PRESTABLECER Y CLEAR ACTIVOS A BAJO
EL 74LS75 CONTIENE CUATRO FLIP-FLOPS TIPO D SIMPLES CON CLK ACTIVO A NIVEL LÓGICO ALTO