## Slide 1
La máquina asíncrona II

## Slide 2
16. Cálculo del par de una máquina asíncrona I
CALCULANDO EL EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE A y B
Se puede despreciar Rfe

## Slide 3
16. Cálculo del par de una máquina asíncrona II

## Slide 4
17. Curvas de respuesta mecánica par - velocidad I
S>1
0<S<1
S<0
Zona de funcionamiento estable
como motor

## Slide 5
17. Curvas de respuesta mecánica par - velocidad II
La característica mecánica de los motores de inducción es prácticamente lineal entre vacío y plena carga
El par máximo suele ser de 2 a 3 veces el nominal
El par de arranque tiene que ser superior al nominal para permitir que el motor se ponga en marcha
Para un determinado deslizamiento el par varía con el cuadrado de la tensión

## Slide 6
17. Curvas de respuesta mecánica par - velocidad III
Banda de dispersión
Catálogos comerciales

## Slide 7
17. Curvas de respuesta mecánica par - velocidad IV
Catálogos comerciales

## Slide 8
18. Par máximo de un motor de inducción I
El par será máximo cuando Pg sea máxima, es decir cuando se transfiera a RR’/S la máxima potencia
TEOREMA TRANSFERENCIA MÁX. POT

## Slide 9
18. Par máximo de un motor de inducción II
Resistencia rotórica creciente
STMAX1
STMAX2
STMAX3
Par
S
EL deslizamiento al que se produce el par máximo SÍ DEPENDE DE RR’
Esta propiedad se usa para el arran-que mediante inserción de resisten-cias en máquinas de rotor bobinado
El par máximo NO depende de la resistencia rotórica RR’

## Slide 10
19. Ensayo de rotor libre
En vacío S0:
Al no circular corriente por RR’ puede considerarse que en este ensayo las pérdidas en el Cu son sólo las del estator
I0(t)
Motor girando sin carga
Condiciones ensayo:
W1
W2
A
U1(t)
+
+
+
V y f nominales
Z0
Impedancia por fase del motor

## Slide 11
20. Ensayo de rotor bloqueado I
I1n(t)
Rotor bloqueado
Condiciones ensayo:
W1
W2
A
Ucc(t)
+
+
+
V reducida e I nominal
V
El ensayo se realiza subiendo gradualmente la tensión de ali-mentación hasta que la corrien-te circulante sea la nominal
Se puede despreciar la rama paralelo
Tensión de ensayo
muy reducida
Corriente por X
despreciable
Muy pocas pérdidas Fe
Rfe despreciable
Zcc
Se elimina
rama paralelo

## Slide 12
20. Ensayo de rotor bloqueado II
Se puede despreciar la rama paralelo
Zcc
CÁLCULO PARÁMETROS CIRCUITO EQUIVALENTE
XS y XR’
Regla empírica según tipo de motor
MOTOR CLASE A:
MOTOR CLASE B:
MOTOR CLASE C:
MOTOR CLASE D:
RS Se obtiene por medición directa sobre los devanados del estator

## Slide 13
CÁLCULO PARÁMETROS CIRCUITO EQUIVALENTE
20. Ensayo de rotor bloqueado III
X
Después de aplicar la Regla empírica anterior para obtener las reactancias de rotor y estator se aplica el resultado del ensayo de vacío
RR’
Se obtiene restando a RCC (Ensayo de rotor bloqueado) el valor de RS (medición directa)

## Slide 14
21. Características funcionales de los motores asíncronos I
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6
Velocidad de sincronismo
Corriente
de vacío
Corriente
nominal

## Slide 15
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6
21. Características funcionales de los motores asíncronos II
Velocidad de sincronismo
Potencia eléctrica consumida plena carga

## Slide 16
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6
21. Características funcionales de los motores asíncronos III
Velocidad de sincronismo
Rendimiento en vacío
Rendimiento a plena carga

## Slide 17
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6
21. Características funcionales de los motores asíncronos IV
Velocidad de sincronismo
fdp en vacío
fdp a plena carga

## Slide 18
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6
21. Características funcionales de los motores asíncronos V
Velocidad de sincronismo

## Slide 19
21. Características funcionales de los motores asíncronos VI
VELOCIDADES DE GIRO TÍPICAS
Fuente: ABB – “Guide for selecting a motor”

## Slide 20
Evolución de la temperatura de los devanados desde el arranque hasta el régimen permanente térmico
21. Características funcionales de los motores asíncronos VII
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6
Tª 114 ºC:
Motor Clase F: Tª max= 155 ºC

## Slide 21
22. Control de las características mecánicas de los motores de inducción mediante el diseño del rotor I
Resistencia rotórica creciente
STMAX1
STMAX2
STMAX3
Par
S
EL RENDIMIENTO DEL MOTOR ES BAJO
Si la resistencia rotórica es elevada el par de arranque del motor también lo es
Si la resistencia rotórica es elevada el par máximo del motor aparece con deslizamiento elevado
Si el deslizamiento es elevado la potencia mecánica interna es baja

## Slide 22
22. Control de las características mecánicas de los motores de inducción mediante el diseño del rotor II
Motor con RR’ elevada
Motor con RR’ baja
Buen par de arranque
Bajo rendimiento
Bajo par de arranque
Buen rendimiento
SOLUCIÓN
MOTOR DE ROTOR BOBINADO: VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA ROTÓRICA
DISEÑO DE UN ROTOR CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS VARIABLES SEGÚN LA VELOCIDAD DE GIRO

## Slide 23
Barras de pequeña sección
Alta resistencia, baja reactancia de dispersión
Barras de ranura profunda
Resistencia baja elevada reactancia de dispersión
Doble jaula
Combina las propiedades de las dos anteriores
Pueden usarse dos tipos de material con diferente resistividad
22. Control de las características mecánicas de los motores de inducción mediante el diseño del rotor II
La sección y geometría de las barras rotóricas determina sus propiedades eléctricas y la forma de variación de éstas con la velocidad de giro de la máquina
A menor sección mayor RR’

## Slide 24
22. Control de las características mecánicas de los motores de inducción mediante el diseño del rotor III
Ranura estatórica
Circuito equivalente de una barra rotórica
Resistencia
Reactancia dispersión
La reactancia de dispersión aumenta con la profundidad = que el flujo de dispersión
Flujo de dispersión: se concentra hacia el interior

## Slide 25
frotor ELEVADA
ARRANQUE
S VALORES ELEVADOS
Reducción sección útil: aumento RR’
Aumento del par de arranque
Efecto de la reactancia de dispersión (2frotor*Ldispersión)
MUY ACUSADO
La corriente circula sólo por la parte más externa de la barra
CONDICIONES NOMINALES
S VALORES BAJ0S
frotor BAJA
Mejora del rendimiento
Aumento sección util: Reducción RR’ y Par
La corriente circula por toda la sección de la barra
Efecto de la reactancia de dispersión (2frotor*Ldispersión)
MUY POCO ACUSADO

## Slide 26
DURANTE EL ARRANQUE CIRCULA UN 41,93% DE LA CORRIENTE POR LA ZONA ROJA DE LA BARRA
DURANTE EL FUNCIONA-MIENTO EN CONDICIO-NES NOMINALES CIRCU-LA UN 24,35% DE LA CORRIENTE POR LA ZONA ROJA DE LA BARRA
Simulación del efecto real
MOTOR SIMULADO
Fabricante: SIEMENS
Potencia: 11 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 22 A
Velocidad : 1450 RPM
Polos: 4

## Slide 27
LÍNEAS DE CAMPO DURANTE
EL ARRANQUE
LÍNEAS DE CAMPO EN FUNCIONA-
MIENTO NOMINAL
Las líneas de campo
se concentran en la
superficie
Simulación del campo real durante un arranque

## Slide 28
23. Clasificación de los motores según el tipo de rotor: Normas NEMA I
Clase B
Clase A
Clase C
Clase D
T/Tnom
S
1,5
2
2,5
3
Par de arranque bajo
Par nominal con S<5%
Corriente arranque elevada 5 – 8 In
Rendimiento alto
Uso en bombas, ventiladores, máquina herramienta, etc, hasta 5,5 kW
Para potencias > 5,5 kW se usan sistemas de arranque para limitar la corriente
MOTOR CLASE A

## Slide 29
Par arranque similar clase A
Corriente arranque 25% < clase A
Par nominal con S<5%
Rendimiento Alto
Aplicaciones similares al clase A pero con < I arranque
Son LOS MÁS UTILIZADOS
MOTOR CLASE B
Par arranque elevado (2 veces Tnom aprox.)
Corriente de arranque baja
Par nominal con S<5%
Rendimiento Alto
Aplicaciones que requieren alto par de arranque
Tmax < clase A
MOTOR CLASE C (Doble jaula)
Par arranque muy elevado (> 3 Tnom)
Corriente de arranque baja
Par nominal con S elevado (7 –17%)
Rendimiento bajo
Aplicación en accionamientos intermitentes que requieren acelerar muy rápido
MOTOR CLASE D
23. Clasificación de los motores según el tipo de rotor: Normas NEMA II

## Slide 30
24. Características mecánicas de las cargas más habituales de los motores de inducción
Bombas centrífugas
Compresores centrífugos
Ventiladores y soplantes
Centrifugadoras
TR=K*N2
Prensas
Máquinas herramientas
TR=K*N
Máquinas elevación
Cintas transportadoras
Machacadoras y trituradoras
Compresores y bombas de pistones
TR=K
Bobinadoras
Máquinas fabricación chapa
TR=K/N

## Slide 31
25. El arranque de los motores asíncronos I

## Slide 32
Arranque en
vacío
Arranque a
plena carga
Corriente máxima
Corriente máxima
Corriente de vacío
tras alcanzar velocidad máxima
Corriente nominal
tras alcanzar velocidad máxima
Duración del arranque
Duración del arranque
LA CORRIENTE MÁXIMA NO DE-PENDE DE LA CARGA
Fabricante: EMOD
Potencia: 7,5 kW
Tensión: 380 V
Corriente: 17 A
Velocidad : 946 RPM
Polos: 6

## Slide 33
25. El arranque de los motores asíncronos II
El reglamento de BT establece límites para la corriente de arranque de los motores asíncronas. Por este motivo, es necesario disponer procedimientos específicos para el arranque
Sólo válido en motores pequeños o en las centrales eléctricas
Sólo válido en motores de rotor bobinado y anillos rozantes
El método más barato y utilizado
Reducción de la tensión durante el arranque mediante autotrafo
Gobierno del motor durante el arranque por equipo electrónico
Métodos de arranque
Arranque directo de la red
Arranque mediante inserción de resistencias en el rotor
Arranque estrella – triángulo
Arranque con autotransformador
Arranque con arrancadores estáticos

## Slide 34
25. El arranque de los motores asíncronos III
PAR DE ARRANQUE
Par de un motor asíncrono.
En el arranque S=0
Corriente rotórica.
En el arranque S=0

## Slide 35
25. El arranque de los motores asíncronos V: arranque por inserción de resistencias rotóricas
Resistencia rotórica creciente
RR’1
Par
S
RR’2
RR’3
Para el arranque de la máquina se introducen resistencias entre los anillos rozantes que se van eliminando conforme aumenta la velocidad de giro
Sólo vale para los motores de rotor bobinado y anillos rozantes

## Slide 36
25. El arranque de los motores asíncronos VI: arranque mediante autotrafo
Para el arranque de la máquina se introduce un autotransformador reductor (rt>1)
Inicialmente C1 y C2 están cerrados: el motor arranca con la tensión reducida
En las proximidades de plena carga C2 se abre: el motor soporta una tensión ligeramente inferior a la red debido a las caídas de tensión en el devanado del autotrafo
Se cierra C3: el motor soporta toda la tensión de la red

## Slide 37
Fases del arranque con autotransformador
1
2
3
Ligera caída de tensión

## Slide 38
25. El arranque de los motores asíncronos VII: arranque estrella - triángulo
Se desprecia la rama en paralelo
S=1
Circuito equivalente del motor durante el arranque
El arranque estrella - triángulo consiste en conectar los devanados del motor en estrella para arrancar la máquina conmutando a conexión en triángulo una vez que la máquina ha elevado su velocidad
El motor conectado en estrella consume menos corriente y entrega menos par. De este modo, se limita la corriente de arranque.

## Slide 39
25. El arranque de los motores asíncronos VII: arranque estrella - triángulo

## Slide 40
Esta relación es válida para las dos conexiones. La corriente que aparece en ella es la que circula por Zcc

## Slide 41
Arrancadores estáticos con microprocesador de potencias hasta 2500 kW 7200V
Arrancador 90 kW 690V
Arrancador 4 kW
Arrancador para aplicaciones navales y militares
Arrancadores estáticos
Catálogos comerciales
Catálogos comerciales

## Slide 42
26. El frenado eléctrico de los motores asíncronos I
Existen aplicaciones en las que es necesario poder aplicar un par de frenado al motor que permita detenerlo rápidamente: ascensores, grúas, cintas transportadoras, tracción eléctrica, etc. En este caso, las propiedades eléctricas de la máquina se utilizan para lograr el frenado.
FRENADO REGENERATIVO O POR RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
FRENADO POR CONTRACORRIENTE O CONTRAMARCHA
FRENADO DINÁMICO (Por inyección de CC)
TIPOS DE FRENADO ELÉCTRICO

## Slide 43
Par resistente
Velocidad (RPM)
Par
Curva de funcionamiento con 2P polos
Curva de funcionamiento con P polos
NsP
Ns2P
FRENADO
REGENERATIVO
26. El frenado eléctrico de los motores asíncronos II
Zona de funcionamiento como freno
Para frenar se modifican las conexiones del estator pasando de P polos a 2P polos. El frenado se consigue al convertirse el motor en generador. La energía generada se disipa en resistencias o se devuelve a la red

## Slide 44
26. El frenado eléctrico de los motores asíncronos III
M
R
S
T
M
R
S
T
Funcionamiento normal: giro en un sentido
Frenado a contracorriente: inver-sión del sentido de giro
Par resistente
Corriente
Giro horario
Giro anti- horario
ZONA DE FRENO
S>1
Par de frenado bajo
Frenado en zona inesta-ble de la curva Par-S
Corriente durante el fre-nado muy alta
Solicitación del rotor muy elevada
Necesario construcción especial
LIMITACIONES

## Slide 45
26. El frenado eléctrico de los motores asíncronos IV
El FRENADO DINÁMICO consiste en dos acciones sobre el funcionamiento del motor: eliminación de la alimentación en alterna e inyección de CC por el estator.
La inyección de CC provoca la aparición de un campo de eje fijo que genera un par de frenado
Equipo para el frenado de motores asíncronos por inyección de CC (Potencia 315 kW)
Catálogos comerciales
Resistencias para frenado reostático de motores
Catálogos comerciales

## Slide 46
27. Cálculo de tiempos de arranque y frenado
Momento de inercia de un cuerpo de masa m respecto a un eje. r es la distancia al eje
Ecuación de la dinámica de rotación: T es el par motor, TR el par resistente Jmot el momento de inercia del motor, Jcarg el de la carga y  la pulsación de giro
Integrando la ecuación se obtiene el tiempo de arranque
TR+ Tfreno es el par resistente total si se incluye un procedimiento adicional de frenado

## Slide 47
28. La variación de velocidad de los motores asíncronos I
Variación de la velocidad de giro de la máquina
Variación de la velocidad del campo giratorio
Variar P
Variar f
Cambio en la conexión del estator
Variación discreta de la velocidad
Sólo posible 2 o 3 velocidades distintas
Motores con devanados especiales
Equipo eléctrónico para variar frecuencia de red
Control de velocidad en cualquier rango para cualquier motor

## Slide 48
28. La variación de velocidad de los motores asíncronos II: métodos particulares
Resistencia rotórica creciente
RR’1
Par
S
RR’2
RR’3
Variación de la velocidad
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD POR INSERCIÓN DE RESISTENCIAS ROTÓRICAS EN MOTORES DE ROTOR BOBINADO
Variación de la velocidad
0,8Vn
Vn
Reducción tensión
Par
S
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD POR REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN
BAJO RANGO DE VARIACIÓN
REDUCCIÓN DEL PAR MOTOR
BAJO RANGO DE VARIACIÓN

## Slide 49
28. La variación de velocidad de los motores asíncronos III: Variación de la frecuencia
fn
Reducción frecuencia
Par
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD POR VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA
NS
0,75fn
0,75NS
0,5fn
0,5NS
S
VARIANDO DE FORMA CONTINUA LA FRECUENCIA SE PUEDE VARIAR DE FORMA CONTÍNUA LA VELOCIDAD
Al reducir la frecuencia aumenta el flujo. Para evitar que la máquina se sature es necesario mantener la relación V/f constante: al disminuir f se aumenta V y viceversa

## Slide 50
28. La variación de velocidad de los motores asíncronos III: variación de la frecuencia
INVERSOR PWM

## Slide 51
Funcionamiento del inversor I
Tensión del rectificador sin filtro
Tensión del rectificador con filtro
La tensión después del condensador es continua

## Slide 52
Funcionamiento del inversor II
El disparo de los IGBT’s se realiza utilizando una técnica conocida como PWM (Pulse width modulation) que consiste en comparar una señal (portadora) triangular con una señal (moduladora) senoidal
De esta comparación se obtiene una señal similar a la senoidal pero escalonada para cada una de las fases del inversor
Variando la amplitud y frecuencia de moduladora y portadora es posible obtener señales de distinta frecuencia y tensión a la salida del inversor
El inversor haciendo conmutar los IGBT’s “trocea” la tensión continua con la que es alimentado

## Slide 53
Funcionamiento del inversor III
Señales modula-dora y portadora
TENSIÓN DE SALIDA EN LA FASE R
1
2
Cuando triangular < senoidal dispara el 1

## Slide 54
Inversor 55 kW
0 – 400 Hz para motor asíncrono con control vectorial
Inversor 0,75 kW
0 – 120 Hz para control de máquina herramienta
Inversor 2,2kW
0 – 400Hz de propósito general
Convertidor para motor de CC
Variadores de velocidad
Catálogos comerciales

## Slide 55
29. Selección de un motor para una aplicación específica
SELECCIONAR CARCASA Y NIVEL DE PROTECCIÓN (IP)
1
SELECCIÓNAR POTENCIA EN FUCIÓN DE LA POTENCIA NECESARIA PARA ARRASTRA LA CARGA
2
SELECCIONAR VELOCIDAD (P) EN FUNCIÓN VELOCIDAD CARGA
3
SELECCIONAR FORMA NORMALIZADA DE MONTAJE EN FUNCIÓN DE UBICACIÓN
4
SELECCIONAR CLASE DE AISLAMIENTO EN FUNCIÓN Tª ESPERADA Y AMBIENTE DE TRABAJO
5
SELECCIONAR CARACTERÍSTICA MECÁNICA EN FUNCIÓN DE PAR DE ARRANQUE Y RESISTENTE DE LA CARGA
6
ABB – “Guide for selecting a motor”

## Slide 56
30. La máquina asíncrona como generador
La máquina asíncrona se puede utilizar como generador
Por encima de la velocidad de sincronismo el par se vuelve resistente y entrega energía eléctrica
Los generadores asíncronos se utilizan en sistemas de generación donde la fuente primaria es muy variable: energía eólica e hidraúlica
La máquina asíncrona convierte energía mecánica en eléctrica siempre que trabaja por encima de la velocidad de sincronismo. NO ES NECESARIO QUE GIRE A VELOCIDAD CONSTANTE
En la actualidad existen máquinas con doble alimentación rotor – estator para mejorar el rendimiento en generación eólica e hidráulica