## Slide 1: MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO DE INTERFERENCIAS

## Slide 2: Fuente y Víctima
Acoplamiento por impedancia común.
Acoplamiento por red eléctrica.
Acoplamiento radiado.
Modos de acoplamiento.

## Slide 3: Fuente y Víctima
La cuestión de la compatibilidad electromagnética surge en las situaciones en las que tenemos una fuente de emisiones de interferencia y una víctima que es susceptible a esta interferencia.
Por lo tanto, en aquellas situaciones en las que no tengamos fuente ni víctima, no tendremos problema de EMC.

## Slide 4
La situación Intrasistema: fuente y víctima están
EMC puede ser dentro del mismo equipo.
Intersistema: fuente y víctima son
dos elementos diferentes.
Un mismo equipo puede jugar el papel de fuente o de víctima dependiendo de la situación en la que se encuentre.
Es esencial conocer cómo se acopla la fuente de las emisiones a la víctima, ya que reducir el factor de acoplamiento es, a menudo, la única forma de reducir los efectos de las interferencias.

## Slide 5: Sistemas EMC
Poner juntas a la fuente y a la víctima muestra las rutas potenciales de interferencia que existen de una a otra.
Para determinar si es probable que se experimenten problemas con un acoplamiento cercano, es necesario conocer el diagrama característico de las emisiones y la susceptibilidad de las componentes del equipo.
Los estándares se escriben desde el punto de vista de la protección de un servicio determinado y tienen que asumir una protección mínima entre fuente y víctima.

## Slide 6: Acoplamiento por impedancia común.
Las rutas de acoplamiento por impedancia común son aquellas debidas a una impedancia del circuito que la fuente comparte con la víctima.
En la mayoría de las impedancias comunes la impedancia está presente físicamente, pero también se puede deber a un acoplamiento inductivo mutuo entre dos vientres de corriente o a un acoplamiento capacitivo mutuo entre dos nodos de tensión .
La fuerza de acoplamiento se debilita muy rápidamente con la distancia.

## Slide 7: Conexión Conductora.
Una fuente de interferencia (salida del sistema A) comparte una conexión a tierra con una víctima (entrada del sistema B), cualquier corriente debida al flujo de la salida de A a través de la sección de impedancia común X-X desarrolla una tensión en serie con la entrada de B.
La impedancia común no puede ser mayor que la longitud del cable o pista del circuito impreso. La alta frecuencia o una componente di/dt alta en la salida se acoplarán de manera más eficaz a causa de la naturaleza inductiva de la impedancia.
Si salida y entrada forman parte del mismo sistema, existe una trayectoria de alimentación parásita a través de la impedancia común que puede causar oscilación.

## Slide 8
Solución: separar las conexiones para que no haya una trayectoria de corriente común (ni impedancia común entre los dos circuitos).
Penalización por hacer esto: la necesidad de más cable o pista para definir a los circuitos separados.
Esto es válido para cualquier circuito que tenga impedancia común, como las conexiones a una línea de alimentación.
Las fuentes más normales por impedancia común son las tomas de tierra, ya que no se suelen mostrar en los esquemas de circuitos (se dan por sentadas).

## Slide 9: Inducción Magnética
La corriente alterna que fluye por un conductor crea un campo magnético que se acoplará con un conductor cercano e inducirá tensión en él.
Tensión inducida en el conductor víctima:
Donde M es la inductancia mutua en Henrios. Y depende del área de la fuente y de los vientres de corriente de la víctima; de la orientación y de la distancia de separación y de la presencia de cualquier pantalla magnética. Presenta unos valores típicos para longitudes cortas de cables dentro de los conductos, de 0.1 a 3 mH.

## Slide 10
El circuito equivalente para el acoplamiento magnético es un generador de tensión en serie con el circuito víctima.
Este acoplamiento no se ve afectado por si hay o no una conexión directa entre los dos circuitos, entonces, la tensión directa sería la misma si los circuitos estuvieran aislados o si estuvieran conectados a tierra.

## Slide 11: Inducción Eléctrica
Los cambios de tensión de un conductor crean un campo eléctrico que se puede acoplar con un conductor cercano o inducir tensión en él.
La tensión inducida en el conductor víctima es:
La impedancia de la capacitancia de acoplamiento es mucho más alta que las impedancias del circuito.
El ruido se inyecta como si viniera de una fuente de corriente con valor . El valor CC depende de la distancia entre conductores, de las áreas efectivas de estos y de la presencia de cualquier material que haga de pantalla eléctrica.

## Slide 12: Circuitos Flotantes
En este caso, ambos circuitos tienen que estar referenciados a tierra para que la trayectoria de acoplamiento sea completa. Pero si uno de los dos está flotante, esto no implica que no haya trayectoria de acoplamiento, sino que el circuito flotante tendrá una capacitancia parásita a tierra en serie con la capacitancia de acoplamiento directo.
Alternativamente, existe una capacitancia parásita directa desde los nodos del circuito del sistema A al B, incluso si no existe nodo a tierra.
La corriente perturbadora será inyectada a través de RL, pero su valor vendrá dado por la combinación en serie de CC y la otra capacitancia parásita.

## Slide 13: Separación
Tanto capacitancia mutua como inductancia mutua se ven afectadas por la separación física de los conductores fuente y víctima.
La figura muestra la variación de la inductancia y capacitancia mutua de un par de cables paralelos según su separación.
Capacitancia: el par de cables está en el espacio libre.
Inductancia: tenemos dos conductores sobre un plano de tierra. El plano de tierra proporciona la trayectoria de vuelta para la corriente.

## Slide 14: Acoplamiento por la red eléctrica
La interferencia se puede propagar de fuente a víctima por medio de la red de distribución eléctrica a la que ambos están conectados. Esto no está muy bien definido en las altas frecuencias, ya que las cargas eléctricas que se encuentran conectadas pueden presentar prácticamente cualquier impedancia RF en su punto de conexión.
La impedancia RF presentada por la red puede asimilarse, por término medio, a una red de 50 Ω en paralelo con 50μH. Para las distancias cortas como las que hay entre las salidas adyacentes de una toma de red, el acoplamiento a través de la conexión de red de dos equipos se puede presentar por el circuito equivalente de la figura.
En las distancias más largas, los cables de energía eléctrica son líneas de pérdida bastante baja y con una impedancia característica de 150-200 Ω hasta unos 10MHz.
Sin embargo, en cualquier sistema local de distribución eléctrica, las alteraciones y discontinuidades introducidas por las conexiones de la carga, empalmes de los cables y la distribución de las componentes, serán las características predominantes en la transmisión de RF. Todos esos factores tienden a incrementar la atenuación.

## Slide 15: Acoplamiento Radiado
Para comprender cómo se acopla la energía de una fuente a una víctima distante sin la intervención de una trayectoria de conexión, se necesita tener una noción básica de la propagación de las ondas electromagnéticas.
● Generación de campo.
Un campo eléctrico (E) se genera entre dos conductores de diferentes potenciales. Se mide en V/m y es proporcional a la tensión aplicada dividida por la distancia entre los conductores.
Un campo magnético (H) se genera alrededor de un conductor que transporte una corriente, se mide en A/m y es proporcional a la corriente dividida por la distancia al conductor.

## Slide 16
Cuando una tensión alterna genera una corriente alterna a través de una red de conductores se genera una onda electromagnética (EM) que se propaga como una combinación de los campos E y H. La velocidad de propagación viene dada por el medio, así, en el vacío será la velocidad de la luz.
Cerca de la fuente radiante, la geometría y la fuerza de los campos dependen de las características de la fuente.
Más lejos de la fuente, la compleja estructura tridimensional se debilita y sólo permanecen las componentes que son ortogonales entre sí y a la dirección de propagación.

## Slide 17: Impedancia de Onda
Impedancia de onda: es la relación entre la intensidad del campo eléctrico y magnético (E/H).
Determina la eficiencia del acoplamiento con otra estructura conductora, así como la eficacia de cualquier pantalla conductora que se utilice para bloquearla.
En campo lejano, para d > λ/2π, tenemos onda plana y los campos E y H se debilitan con la distancia en la misma proporción. Por lo tanto, su impedancia es constante e igual a la del vacío, que viene dada por:
Z0=(μ0/ε0)0.5=120π=377Ω ; donde: μ0=4π.10-7H/m; ε0=8.85.10-12F/m
En campo cercano, para d< λ/2π, la impedancia de onda viene determinada por las características de la fuente.
Un elemento radiante de baja corriente y alta tensión (como una varilla) generará principalmente un campo de alta impedancia, mientras que un elemento radiante de alta corriente y baja tensión (como un vientre) generará principalmente un campo magnético de baja impedancia. Si la estructura radiante tiene una impedancia de unos 377Ω, la onda plana puede generarse en campo cercano, según la geometría.

## Slide 18
En la región alrededor de λ/2π, o aproximadamente un sexto de la longitud de onda, es la región de transición entre los campos cercano y lejano. En esta región la estructura del campo cambia de compleja a simple.
Se asume siempre que las ondas planas están en el campo lejano, mientras que si se consideran los campos eléctricos o magnéticos se asume que están en campo cercano.

## Slide 19: El criterio Rayleigh
Existe una definición de la transición entre los campos cercano y lejano, determinada por el margen Rayleigh. No tiene que ver con la estructura del campo según las ecuaciones de Maxwell sino con la naturaleza del esquema de radiación de cualquier antena física que es demasiado grande para ser una fuente.
Este criterio relaciona la longitud de onda y la dimensión máxima de la antena (D o EUT).
Utilizando el criterio Rayleigh, el campo lejano se define para una distancia d > 2D2/λ.
El margen Rayleigh determina la condición de campo lejano por encima de 100-200 MHz para unas dimensiones normales de EUT.
En el siguiente cuadro vemos una comparación de las distancias para dos criterios para la transición campo cercano/lejano para diferentes frecuencias y dimensiones de EUT.

## Slide 21: Modos de Acoplamiento
Modo Diferencial.
Consideramos dos equipos interconectados por un cable, este transporta una señal en modo diferencial (ida y vuelta) por dos cables próximos.
Un campo radiado se puede acoplar a este sistema e inducir una interferencia en modo diferencial entre los dos cables; de la misma manera, la corriente diferencial inducirá un campo radiado propio. El plano de referencia a tierra no desempeña ningún papel en el acoplamiento.

## Slide 22
Modo Común
El cable también transporta corrientes en modo común, todas fluyendo en la misma dirección en cada cable. Estas corrientes normalmente no tienen nada que ver con las corrientes de señal. Pueden estar inducidas por un acoplamiento de campo externo al vientre formado por el cable, el plano de tierra y las diferentes impedancias que conectan el equipo a tierra y pueden entonces, causar corrientes internas diferenciales a las que el equipo es susceptible. Alternativamente pueden estar generadas por tensiones de ruido interno entre el punto de referencia a tierra y la conexión del cable, y pueden ser responsables de las emisiones radiadas. La existencia de corrientes en modo común de RF significa que ningún cable, no importa qué señal pueda pensarse que transporta, se puede considerar seguro desde el punto de vista de la EMC.
Se debe destacar que las capacitancias parásitas y las inductancias asociadas con el cableado y la caja de cada unidad son una parte integral de circuito de acoplamiento en modo común, y son un factor importante en la determinación de la amplitud y la distribución espectral de corrientes en modo común. Estas impedancias parásitas son incidentales más que diseñadas para el equipo y, consiguientemente, mucho más difíciles de controlar o predecir que aquellos parámetros como el espaciado entre cables y el filtrado que determinan el acoplamiento en modo diferencial.

## Slide 23
Modo de Antena.
Las corrientes en modo de antena son transportadas en la misma dirección por el cable y el plano de referencia de tierra. No deben surgir como resultado de ruido generado internamente, pero fluirán cuando todo el sistema, incluido el plano de tierra, se exponga al plano externo.
Un ejemplo, puede ser un avión que vuele a través de un haz de transmisión de radar, la estructura del avión sirve como plano de tierra para su equipo interno (transporta las mismas corrientes que el cableado interno).
Las corrientes en modo de antena sólo son un problema para la susceptibilidad de campo radiado de los sistemas independientes cuando se convierten a modo diferencial o común por las impedancias cambiantes a lo largo de los diferentes caminos de la corriente.

## Slide 24
Conversión entre modo diferencial y modo común.
Puede haber una componente en modo común que se deba a la corriente de señal. La conversión se produce cuando los dos conductores de señal presentan impedancias diferentes para su entorno, representado por la toma de tierra exterior. Estas impedancias están dominadas en RF por la capacitancia parásita y la inductancia relacionada con la estructuración física, y sólo se encuentran bajo el control del diseñador del circuito si esa persona es también responsable del aspecto físico.
La corriente en modo diferencial IDM genera la tensión deseada de señal en los bornes de la carga RL. La corriente en modo común ICM no fluye a través de RL sino a través de las impedancias ZA,ZB y de regreso por la toma de tierra externa. ZA y ZB no son componentes del circuito sino impedancias parásitas distribuidas, capacitivas normalmente, aunque no siempre, y se ven determinadas por factores como el área de superficie de pistas de la placa del circuito impreso y las componentes y su proximidad al chasis metálico y otras partes del equipo. Si ZA=ZB no se desarrolla ninguna tensión en RL por las corrientes ICM en modo común. Pero cualquier desigualdad produce una tensión proporcional a las diferencias en impedancia:
V carga(CM)=ICM.ZA-ICM.ZB=ICM.(ZA-ZB)

## Slide 25
■ Los principios demostrados tanto en los modos de acoplamiento radiado como en la conversión de modo diferencial a modo común no están limitados a las corrientes que se propagan a lo largo de los cables entre módulos.
Los circuitos se pueden ampliar para incluir corrientes o interconexiones entre las placas de circuito impreso y un módulo individual, o incluso sobre las pistas entre algunas partes del circuito impreso montadas sobre el chasis.
Muchos problemas de EMC de la mayoría de los productos se pueden localizar en las corrientes en modo común que fluyen tanto interna como exteriormente.

## Slide 26: Emisiones
Emisiones radiadas
Emisiones conducidas

## Slide 27: Emisiones
Las emisiones están subdivididas en:
    Emisiones radiadas desde el sistema como unidad
      Las emisiones radiadas se pueden subdividir:
        emisiones que derivan de las placas del circuito impreso internas o cualquier otro cableado
        emisiones de las corrientes en modo común que encuentran su camino hasta los cables externos que están conectados al equipo.
    Emisiones conducidas presentes en la interfaz y los cables eléctricos.
Se ha establecido de manera convencional el punto de ruptura entre radiadas (alta frecuencia) y conducidas (baja frecuencia) en 30MHz.

## Slide 28: Emisiones radiadas
Radiación de placa del circuito impreso (CI)
Se puede hacer un modelo de emisión radiada de una placa de circuito impreso mediante una antena de bucle pequeña que conduzca la corriente de interferencia (Figura 4.10).
Un bucle pequeño es aquel cuyas dimensiones sean más pequeñas que /4 de la frecuencia de interés.
La mayor parte de los bucles de la placa de circuito impreso cuentan como “pequeños” para las frecuencias de emisión de hasta unos pocos cientos de MHz.

## Slide 29
Cuando las emisiones se aproximan a /4, las corrientes en los diferentes puntos del bucle se desfasan con la distancia, de modo que el efecto es reducir la intensidad de campo en cualquier punto dado.
La máxima intensidad de campo eléctrico del mencionado bucle sobre un plano de tierra a 10 metros de distancia es proporcional al cuadrado de la frecuencia:
En el espacio libre, el campo se debilita proporcionalmente con la distancia desde la fuente. Se utiliza la cifra 10m ya que es la distancia de medida normalizada por los estándares de emisiones radiadas europeos. Se permite un factor de 2 veces para el peor caso de refuerzo de campo debido a los reflejos generados por el plano de tierra.
Notes: <number>
A es el área del bucle en cm2
F frecuencia de Is en MHz
Is la fuente de corriente en mA

## Slide 30
Evaluación del diseño de la placa de circuito impreso.
La ecuación anterior puede indicar si el diseño de una placa de CI necesitará protección extra.
Ejemplo:
La intensidad de campo se encuentra 12dB por encima del límite europeo de Clase B
Si la frecuencia y la corriente de funcionamiento son fijas, y no se puede reducir la zona de bucle, la protección será necesaria.
Pero lo inverso no es verdad. La radiación en modo diferencial no es el único contribuyente a las emisiones radiadas; las corrientes en modo común y los cables adjuntos pueden contribuir mucho más.
Las corrientes en modo común no son fáciles de predecir, en contraste con las corrientes en modo diferencial que están gobernadas por la ley de corriente de Kirchoff. Para una predicción completa tendría que considerar la estructura mecánica detallada de la placa de CI y su caja, así como la proximidad al suelo y a otros equipos. Excepto para casos triviales, esto es imposible. Este es uno de los motivos por los que el diseño EMC se ha ganado la distinción de ser un “arte negro”.

## Slide 31
Radiación de los cables
El modelo para la radiación de un cable en baja frecuencia (Figura4.11) es una antena corta (L</4) de un solo polo por encima de un plano de tierra. (Cuando la longitud es resonante, el modelo no vale). La intensidad máxima de campo que permite +6dB para los reflejos de plano de tierra a 10 m debido a esta radiación es directamente proporcional a la frecuencia:
Para un cable de 1m, ICM debe ser menor a 20A para una intensidad de campo de 42dBV/m, es decir mil veces menos que la corriente equivalente en modo diferencial.
Para lograr el límite de 30dBV/m, la corriente tiene que ser 5A, bajo estas condiciones. Este valor de 5A cuando se mide como cable en modo común es considerado un buen indicador de probable conformidad con los límites de las emisiones radiadas.
Notes: <number>
En donde L es la longitud del cable en metros e ICM es la corriente en modo común a f MHz en mA que fluye en el cable.
La ICM se puede medir utilizando una sonda de corriente y de este modo formar un diagnóstico útil o una prueba preliminar de conformidad de un artículo.

## Slide 32
Ruido de un cable en modo común
Con el riesgo de que exista repetición, es vital apreciar la diferencia entre corrientes de cable en modo común y en modo diferencial.
  La corriente en modo diferencial, IDM, es la corriente que fluye en una dirección a lo largo de un cable conductor y en la dirección contraria a lo largo de otro. Es normalmente igual a la corriente eléctrica. Contribuye poco a la radiación neta siempre que el área total del bucle formada por los dos conductores sea pequeña; las dos corrientes tienden a anularse mutuamente.
  La corriente en modo común, ICM ,fluye en la misma dirección a lo largo de todos los conductores del cable, y sólo está relacionada con las corrientes de señal (diferencial) en tanto que se conviertan a modo común por las desequilibradas impedancias externas, y puede estar bastante poco relacionada con ellas. Retorna a través de la red de tierra asociada y, por tanto, el área de bucle radiante es grande y descontrolada. Como resultado, incluso una ICM pequeña puede dar como resultado gran emisión de señales.

## Slide 33: Emisiones conducidas
Las fuentes de interferencia dentro del circuito del equipo o de su fuente de alimentación están acopladas al cable de red del equipo. La interferencia también puede ser acoplada de otro cable de red. Hasta hace poco, la atención se centraba en el cable de red como la fuente primordial de emisiones conducidas. Sin embargo, los cables de control y de señal actúan como vías de acoplamiento, y las enmiendas a los estándares también contemplarán mediciones de estos cables.
La interferencia resultante puede aparecer como:
  modo diferencial (entre el cable activo y neutro, o entre los cables de señal)
  modo común (entre activo/neutro/señal y tierra)
  mezcla de ambos.
Para las líneas de señal y control, sólo son interesantes las corrientes en modo común. Para los enchufes de la red eléctrica se miden las tensiones entre activo y tierra y entre neutro y tierra en el extremo del cable de la red eléctrica.
Las emisiones en modo diferencial están asociadas generalmente con ruido de conmutación de baja frecuencia de la fuente de alimentación, mientras que las emisiones en modo común se pueden deber a componentes de conmutación de alta frecuencia, fuentes internas al circuito o acoplamiento entre cables.

## Slide 34
Trayectorias de acoplamiento
El circuito equivalente para un producto típico provisto de una fuente de alimentación conmutada, da una idea de las diversas trayectorias que estas emisiones pueden tomar:
La corriente en modo diferencial IDM se mide como una tensión de interferencia a través de la impedancia de carga de cada línea con respecto a tierra en el punto de medición.
Las componentes de ruido de conmutación de frecuencias superiores VNalim están acopladas a través de la capacitancia de acoplamiento Cc entre primario y secundario del transformador aislador, para aparecer entre A/N y A en el cable de la red eléctrica, y CS para aparecer con respecto al plano de tierra. El circuito de ruido de tierra VNcct está referenciado a tierra por CS y acoplado externamente mediante los cables de señal o a través de la toma de tierra de seguridad .
El problema en una situación real es que todos estos mecanismos funcionan de manera simultánea, y las capacitancias parásitas CS están distribuidas ampliamente y son imprevisibles, dependiendo en gran medida de la proximidad a otros objetos si la caja no está blindada. En una sala parcialmente apantallada puede, de hecho, empeorar el acoplamiento a causa de la mayor capacitancia de su entorno.

## Slide 35: Susceptibilidad
Campo radiado
Transitorios
Descarga electrostática
Campos magnéticos
Fenómenos en las fuentes de tensión

## Slide 36: Introducción
Los equipos electrónicos serán susceptibles a los campos electromagnéticos del entorno y/o a las perturbaciones acopladas a sus puertos de E/S a través de sus cables de conexión. Una descarga electrostática puede acoplarse a través de los cables o la caja del equipo, incluso una descarga cercana puede crear un campo local que se acopla directamente con el equipo. Las amenazas potenciales son:
•campos radiados de RF
•transitorios conducidos
•descarga electrostática (ESD)
•campos magnéticos
•perturbaciones en la tensión de la fuente de alimentación
Los equipos que se diseñan para ser inmunes a estos efectos (sobre todo las ESD y los transitorios) ahorrarán mucho dinero a sus fabricantes mediante la prevención de los retornos de campo.

## Slide 37: Campo radiado
Un campo externo puede acoplarse directamente con la circuitería interna y cableados en modo diferencial o con los cables para inducir una corriente en modo común.

## Slide 38: Campo radiado
El acoplamiento con el cableado interno y las pistas de la placa de circuito impreso es más eficaz a las frecuencias superiores de unos pocos cientos de MHz, ya que las longitudes de cableado de unos pocos centímetros se aproximan a las resonancias de esas frecuencias.
Las tensiones o corrientes de RF en los circuitos analógicos pueden inducir falta de linealidad, sobrecarga o proliferación de CC, y en los circuitos digitales puede corromper la transferencia de datos. Los campos modulados pueden tener mayores efectos que los no modulados. Las fuentes probables de campos radiados son los walkie-talkies, teléfonos celulares, transmisores de emisiones de alta potencia y radares.

## Slide 39: Campo radiado Resonancia de los cables
Los cables son de lo más eficaz a la hora de acoplar la energía RF en el equipo en el extremo inferior del espectro de VHF (30-100 MHz). El campo externo induce una corriente en modo común en la pantalla del cable o en todos los cables conductores juntos, si no está apantallado. Los efectos de la corriente en el cable en modo común tienden a dominar las interacciones del campo directo con el equipo, siempre que las dimensiones del equipo sean pequeñas comparadas con la mitad de la longitud de onda de la señal de interferencia.
Un cable conectado a un equipo víctima con conexión a masa puede servir de modelo como conductor único sobre un plano de tierra, que aparece como línea de transmisión (ver figura). La corriente inducida en semejante línea de transmisión por un campo externo aumenta paulatinamente con la frecuencia hasta que se alcanza la primera resonancia, después de la cual exhibe una serie de crestas y puntos nulos a las resonancias más altas. El mecanismo de acoplamiento se potencia a la frecuencia resonante del cable, que depende de su longitud y de la carga reactiva de cualquier equipo que esté conectado en su extremo. Una longitud de 2 metros es resonante con cuarto de onda a 37,5 MHz, resonante con media onda a 75Mhz.

## Slide 40: Campo radiado Resonancia de los cables
Carga del cable
El modo resonante dominante depende de la impedancia RF (alta o baja) en el extremo distante del cable. Si el cable está conectado a un objeto sin conexión a masa, como un controlador manual, tendrá una alta impedancia de RF, que producirá una corriente de acoplamiento alta a la resonancia de un cuarto de onda y una tensión de acoplamiento a la de media onda. La carga altamente capacitiva como la capacitancia del cuerpo, hará descender su frecuencia resonante aparente.
Al contrario, un cable conectado a otro objeto conectado a masa, como un periférico autónomo conectado a tierra, verá una baja impedancia en el extremo, que generará una alta corriente de acoplamiento para media onda y una tensión de acoplamiento alta en resonancia de cuarto de onda. La carga inductiva extra, como la inductancia de la conexión a tierra, tenderá de nuevo a reducir la frecuencia resonante .
Estos efectos están resumidos en la figura siguiente.

## Slide 41
La impedancia en modo común RF del cable varía desde unos 35Ω a la resonancia máxima de cuarto de onda a varios cientos de ohmnios.
Una cifra media cómoda (y una que se adopta en muchos estándares) es 150Ω.
Como la configuración, la estructuración y la proximidad del cable a objetos conectados a masa no están bajo el control del diseñador, los intentos para predecir resonancias e impedancias de manera precisa son generalmente poco recompensantes.

## Slide 42: Campo radiado Inyección de corriente
Un método conveniente para comprobar la susceptibilidad RF del equipo sin referenciar la configuración de su cable es inyectar una RF como corriente o tensión en modo común directamente en su entrada de cables. Esto representa situaciones de acoplamiento de la vida real en las bajas frecuencias, hasta que las dimensiones del equipo se aproximan a una media longitud de onda. También puede reproducir los campos (ERF y HRF) asociados con el acoplamiento de campo radiado. La ruta tomada por las corrientes de interferencia, y por tanto su efecto sobre la circuitería, depende de las diferentes impedancias RF internas y externas a masa, como se muestra en la figura siguiente.
Conectar otros cables modificará el flujo de corriente hasta un punto marcado, sobre todo si se interconectan cables extra a una localización físicamente diferente en la placa de circuito impreso o el equipo. Una tensión aplicada de 1 V, o una corriente inyectada de 3-10 mA, se puede entender que corresponde, en casos típicos, a una intensidad radiada de campo de 1 V/m. Sin embargo, hay un considerable desacuerdo sobre cualquier cifra individual para la transformación de radiada a inyectada, y se acepta generalmente que las pruebas conducidas no representan directamente las pruebas radiadas en absoluto, debido a la variabilidad atribuible a las múltiples conexiones de cable.

## Slide 43: Campo radiado Resonancia de la cavidad
Un local apantallado puede formar una cavidad resonante; las ondas estacionarias en el campo se forman entre los lados opuestos cuando la dimensión entre los lados es un múltiplo de una media longitud de onda. El campo eléctrico se intensifica en el centro de esta cavidad, mientras que el magnético lo hace a los lados. Este efecto es normalmente responsable de los picos en la susceptibilidad en relación con el perfil de frecuencia en la región de UHF, y también es un contribuyente en la naturaleza recíproca de los picos de susceptibilidad que se corresponden con los picos de emisión.

## Slide 44: Transitorios
Las sobretensiones transitorias se producen en los cables de alimentación eléctrica debido a funcionamientos de conmutación, reparación de averías o relámpagos en cualquier lugar de la red. Los transitorios de más de 1 kV son responsables del aproximadamente el 0,1% del número total de transitorios observados. Un estudio realizado por la ZVEI alemana (Asociación alemana de la industria electrónica y electrotécnica) realizó una encuesta estadística de 28.000 transitorios positivos a masa que excedían de 100V, en 40 lugares sobre un total de 3.400 horas de tiempo de medición. Se analizaron los resultados para ver la amplitud de pico, velocidad de subida y contenido de energía.

## Slide 45
El Cuadro muestra la tasa media de incidencia de transitorios para cuatro clases de entorno, y la figura muestra el número relativo de transitorios en función de la amplitud máxima del transitorio. Esto muestra que el número de transitorios varía aproximadamente en proporción inversa al cubo de la tensión máxima.

## Slide 46: Transitorios
Los transitorios de alta energía pueden amenazar a los dispositivos activos de la fuente de alimentación del equipo. Los flancos de subida rápida son de lo más perjudicial para el funcionamiento del circuito, ya que son los menos atenuados por las vías de acoplamiento y pueden generar grandes tensiones en tierras inductivas y trayectorias de señal. El estudio de la ZVEI encontró que la velocidad de subida se incrementó aproximadamente en proporción a la raíz cuadrada de la tensión de pico, que es normalmente de 3V/ns para impulsos de 200V y lOV/ns para impulsos de 2kV. Otra experiencia de campo ha mostrado que la conmutación mecánica produce transitorios múltiples (ráfagas) con tiempos de subida de varios cientos de voltios. La atenuación que presenta la red de suministro eléctrico restringe los impulsos con un tiempo rápido de subida a los que se generan localmente.

## Slide 47: Transitorios
Los circuitos analógicos son casi inmunes a los transitorios cortos aislados, mientras que los circuitos digitales se corrompen fácilmente por ellos. Como guía general, los equipos basados en microprocesadores se deben comprobar para resistir impulsos de hasta 2kV de amplitud de pico. Los umbrales por debajo de 1kV provocarán errores frecuentes inaceptables en casi todos los entornos, mientras que entre 1kV-2kV los errores serán ocasionales. Si se desea una total seguridad para los equipos de alta fiabilidad, se recomienda elevar el umbral a 4-6 kV.

## Slide 48: Transitorios Modo de acoplamiento
Los transitorios de la red eléctrica pueden aparecer en modo diferencial (simétricamente entre el activo y el neutro) o en modo activo (asimétricamente entre activo/neutro y masa). El acoplamiento entre los conductores en una red de alimentación tiende a mezclar los dos modos. Los picos parásitos en modo diferencial se suelen asociar con tiempos de subida relativamente lentos y de alta energía, y requieren ser suprimidos para prevenir daños al circuito de entrada pero no afectan, si esta supresión está incorporada, al funcionamiento del circuito de manera significativa. Los transitorios en modo común son más difíciles de suprimir porque requieren la conexión de las componentes de supresión entre activo y neutro, o en serie con el cable a tierra, y porque las capacitancias parásitas a tierra son más difíciles de controlar. Sus trayectorias de acoplamiento son muy similares a las seguidas por las señales RF en modo común. Desgraciadamente, también son más perjudiciales porque dan como resultado corrientes parásitas que fluyen por las vías a tierra.

## Slide 49: Transitorios Transitorios en las líneas de señal
Los transitorios rápidos se pueden acoplar, normalmente de forma capacitiva, en los cables de señal en modo común, especialmente sí el cable pasa cerca o su trazado está en paralelo con una fuente de interferencia impulsiva. Aunque dichos transitorios son normalmente más bajos en amplitud que los soportados por la red eléctrica, están directamente acoplados a los puertos E/S del circuito y, consiguientemente fluirán por los caminos a tierra del circuito, a menos que el cable esté adecuadamente apantallado y terminado o la interfaz esté adecuadamente filtrada.
Otras fuentes de transitorios conducidos son las líneas de telecomunicación y fuentes de alimentación de automoción de 12 V:
Los trabajos relacionados con los transitorios en modo común en las líneas telefónicas de los clientes han mostrado que la amplitud relacionada con el índice de distribución de sucesos también sigue aproximadamente una ley cúbica inversa, como ya habíamos visto en una Figura anterior. Las amplitudes reales fueron menores que las de la red eléctrica (las amplitudes máximas raramente excedieron los 300V). Se hallaron como normales una frecuencia de oscilaciones transitorias de 1 MHz y tiempos de subida de IO-2Ons.

## Slide 50: Transitorios Transitorios en las líneas de señal
El entorno de automoción puede experimentar transitorios de forma regular que muchas veces están en el margen nominal de la alimentación. Los transitorios de automoción más importantes (ver figura) son los de caída de la carga, que se producen cuando se desconecta de repente una carga importante; la conmutación de cargas inductivas, como los motores y los solenoides, y una caída en el campo del alternador, que genera un pico parásito de tensión negativa cuando se quita la llave de contacto. La ISO 7637 especifica las pruebas de transitorios en el campo de la automoción.

## Slide 51: Descarga electrostática
Cuando dos materiales no conductores se rozan o son separados, los electrones de un material se transfieren al otro. Esto da como resultado una acumulación de la carga triboeléctrica sobre la superficie del material. La cantidad de carga causada por el movimiento de los materiales está en función de la separación de los materiales en la serie triboeléctrica (Figura a)). Otros factores adicionales son la proximidad de contacto, velocidad de separación y humedad. El cuerpo humano se puede cargar por inducción triboeléctrica hasta unos cuantos kV.
Cuando el cuerpo (en el peor caso, sujetando un objeto metálico como una llave) se acerca a un objeto conductor, la carga se transfiere a ese objeto normalmente a través de una chispa, cuando el gradiente de potencial que atraviesa el pequeño espacio de aire es lo bastante alto, puede provocar una avería. La energía implicada en la transferencia de la carga puede ser lo suficientemente baja como para ser imperceptible por el sujeto; en el otro extremo, puede ser extremadamente dolorosa.

## Slide 52: Descarga electrostática

## Slide 53: Descarga electrostática Forma de onda de una ESD
Cuando un objeto cargado electrostáticamente se acerca a otro conectado a tierra que hace de receptor, la corriente de descarga resultante consiste en un flanco muy rápido (menos de un nanosegundo) seguido por una curva de descarga global comparativamente lenta. Las características de la corriente de onda ESD de mano/metal está en función de la velocidad de aproximación, la tensión, la geometría del electrodo y de la humedad relativa. El circuito equivalente para una situación similar aparece en la Figura c).

## Slide 54
La capacitancia CD (de 150 pF típicos para el cuerpo humano) se carga a través de una alta resistencia hasta la tensión electrostática V. El valor real de V variará según el camino de carga y de fuga, con las circunstancias del entorno y los movimientos del sujeto. Cuando se inicia una descarga, la capacítancia CS del espacio libre, que se encuentra directamente en paralelo con el punto de descarga, produce un pico de corriente inicial cuyo valor sólo está limitado por la impedancia parásita del circuito local, mientras que la corriente principal de descarga está limitada por la inductancia global del cuerpo y la resistencia ZD.

## Slide 55: Descarga electrostática Trayectorias de acoplamiento
La corriente igualadora transitoria resultante de menos de un nanosegundo y de varias decenas de amperios, sigue una ruta compleja a tierra a través del equipo y es muy probable que perturbe el funcionamiento de un circuito digital si atraviesa las pistas del circuito. Las trayectorias están definidas más por la capacitancia parásita, la conexión a masa de la caja y la inductancia del cableado o de las pistas, que por el circuito diseñado por el ingeniero. El alto campo magnético asociado con la corriente pueden inducir tensiones parásitas en los conductores cercanos que no se encuentren en la trayectoria de la corriente. Incluso si no se descarga directamente en el equipo, una descarga próxima como a un escritorio o a una silla metálicos, generará un intenso campo radiado que se acoplará en el equipo que no está apantallado.
Las zonas críticas que pueden actuar como puntos de captación de ESD son objetos metálicos expuestos, aberturas, componentes del panel frontal y los conectores. Los componentes y las aberturas pueden permitir que una descarga se cuele hasta la superficie de los circuitos que se encuentran en el interior de la caja, incluso si ésta es aislante. El gradiente de tensión de ruptura en el aire seco es de aproximadamente 30 kV por cm, pero se puede reducir de manera considerable a lo largo de la superficie, especialmente si la superficie está contaminada con suciedad u otras sustancias.

## Slide 56: Descarga electrostática Medidas de protección ESD
Cuando el equipo se encuentra dentro de una cubierta metálica, esta misma se puede utilizar para guiar la corriente ESD en torno a la circuitería interna, si está adecuadamente construida. Una cubierta defectuosa puede, de hecho, resaltar el acoplamiento ESD al circuito en el que se haya. Las aberturas o las líneas de unión de la cubierta funcionarán como barreras de alta impedancia para los campos de corriente, produciendo campos parásitos a su alrededor, por lo que se deben reducir al mínimo. Se deben unir todas las cubiertas y paneles metálicos con una conexión de baja impedancia (<2,5 mΩ en CC) en dos lugares al menos; se deben evitar los largos cables ‘trenzados’ que conectan un panel con otro, ya que irradian intensos campos durante una ESD. Los cables de E/S y los cableados internos pueden ofrecer unas trayectorias de baja impedancia para la corriente, de la misma manera que constituyen las rutas de entrada y salida del equipo para interferencias de RF en modo común. La mejor forma de eliminar la susceptibilidad a los haces de cables o hilos individuales es no tener ninguno, reduciendo todo lo posible las interconexiones de la placa. Los cables externos deben tener sus pantallas bien desacopladas a la estructura de tierra, siguiendo ciertas reglas.
Las cajas aislantes hacen que cueste más controlar las corrientes ESD, haciendo imprescindible un buen diseño y una baja inductancia del circuito a tierra. Pero, si se puede diseñar la caja deforma que no tenga aberturas que ofrezcan huecos para que el aire pase al interior, no podrá ocurrir ninguna descarga directa, si la propiedad dieléctrica del material es lo bastante alta. Sin embargo, aún se necesita la protección contra los campos generados por descargas indirectas.

## Slide 57: Campos magnéticos
Los campos magnéticos a bajas frecuencias pueden inducir tensiones parásitas en bucles de cableados cerrados cuya magnitud dependerá del área que atraviese el campo magnético. Los transformadores no toroidales de red y los transformadores de las fuentes de alimentación conmutadas son fuentes prolijas de esos campos y siempre interferirán con los circuitos sensibles o con las componentes del propio equipo. Hay equipos que necesitan ser inmunes a la proximidad de tales fuentes. Existen ciertos entornos que pueden dar como resultado una fuerte baja frecuencia o grandes campos magnéticos de CC, como una planta de electrólisis en la que se utilizan corrientes muy altas, o ciertos aparatos médicos. La tensión desarrollada en un bucle de una sola espira es:
y = A·dB/dt
en donde A es el área de bucle en m2 y
B es la densidad del flujo normal del plano del bucle en tesIas
Es raro que estos campos afecten a los circuitos digitales o analógicos con señales de gran amplitud, pero pueden ser problemáticos en los circuitos que trabajan con señales de bajo nivel en donde la interferencia se encuentra dentro del ancho de banda de funcionamiento, como los instrumentos de audio o de precisión. Los aparatos especializados que se ven afectados por los campos magnéticos, como fotomultiplicadores o tubos de rayos catódicos, también pueden ser susceptibles.

## Slide 58: Campos magnéticos Pantalla para campos magnéticos
Una pantalla convencional no es eficaz contra los campos magnéticos de baja frecuencia porque se basan en la reflexión más que en la absorción del campo. Debido a la baja impedancia de la fuente de los campos magnéticos, la pérdida por reflexión es baja. Ya que sólo es la componente de flujo normal del bucle el que induce tensión, puede ser eficaz cambiar la orientación relativa entre la fuente y el bucle. La defensa pantalla de baja frecuencia sólo es posible con materiales que muestren una alta pérdida de absorción, como el acero, el mumetal o el permalloy. A la vez que estas frecuencias aumentan, estos materiales pierden su permeabilidad y por tanto su eficacia protectora, mientras que los materiales no magnéticos, como el cobre o el aluminio, se hacen más eficaces. Los metales permeables también se saturan con las altas intensidades de campo, y tienen tendencia a perder pemeabilidad cuando se tocan.

## Slide 59: Fenómenos en las fuentes de tensión
Las perturbaciones de baja frecuencia en la alimentación de red eléctrica se ven detalladamente en el IEC 1000, parte 2, secciones 1 y 2. La sección 1 describe el entorno, por ejemplo, la naturaleza de las perturbaciones que se pueden esperar en los sumjnistros eléctricos públicos, mientras que la sección 2 da los niveles de compatibilidad, por ejemplo, los niveles de las perturbaciones que se pueden esperar. Los fenómenos considerados son:
• armónicos e interarmónicos
• fluctuaciones de tensión, caídas y microcortas del suministro
• desequilibrio de tensión en suministros de tres fases
• señalización en la red eléctrica
• variación en la frecuencia de la potencia

## Slide 60
Las caídas e interrupciones de tensión son una característica de las redes de distribución eléctrica, y se deben normalmente a reparación de averías o conmutación de carga en otros lugares del sistema (Figura siguiente). Estos fenómenos no serán normalmente percibidos por los equipos electrónicos corrientes si su tiempo de mantenimiento de reserva de entrada es suficiente pero si éste no es el caso, se pueden experimentar apagones y transitorios de salida. Los tiristores inversores pueden sufrir fallos en la conmutación y los dispositivos sincronizados pueden perder su sincronización. Normalmente las interrupciones (frente a los cortes elétricos) pueden durar de 10 a 500 ms.

## Slide 61: Fenómenos en las fuentes de tensión
Las fluctuaciones en la carga y en la tensión de la línea se pueden mantener entre +10% y —15% de la tensión nominal de la línea en la mayoría de los países industrializados. Como resultado del HD472/BS7697 [Harmonization Document del CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)], los países de la UE se están aproximando a los 230V, ±10% en el punto de conexión del consumidor.
Se producen cambios lentos en la tensión dentro de estos límites, ya que la carga del sistema varía. La tensión declarada no incluye caídas de tensión dentro de las instalaciones del cliente, por lo que se deben diseñar fuentes de alimentación estabilizadas que soporten, al menos, una caída del -15%.

## Slide 62: Fenómenos en las fuentes de tensión
Las caídas que sobrepasan la tensión nominal suceden unas 4 veces al mes para los consumidores urbanos y con más frecuencia en las zonas rurales, donde el suministro llega por medio de torres elétricas. Se debe señalar que las fluctuaciones de tensión (y frecuencia) más grandes y las interrupciones más frecuentes son normales en aquellos países que no tienen una red de suministro eléctrico bien desarrollada. También son normales en los suministros que se derivan de pequeños generadores.
Las cargas industriales importantes, como las resistencias o los soldadores por arco, grandes motores y hornos por arco causan saltos de poca duración o fluctuaciones fortuitas y pueden afectar a los clientes que se alimenten de la misma fuente. El efecto principal de estas perturbaciones es un parpadeo en las lámparas, que pueden causar malestar fisiológico. Los circuitos de las fuentes de alimentación electrónicas están normalmente diseñados para eliminarlos, aunque otros circuitos que utilizan la señal de 50Hz (por ejemplo, una referencia de tiempo o de fase) deben tener su ancho de banda de funcionamiento perfectamente definido por un filtro de paso de banda de 50Hz para garantizar la inmunidad a los saltos de poca amplitud.

## Slide 63: Armónicos
El problema del distribuidor
Cargas no lineales
Notes: <number>
Un fenómeno EMC, que viene bajo el paraguas de la Directiva EMC y se clasifica normalmente como “emisión”, es el contenido armónico de la entrada de corriente de la red eléctrica. Esto es ligeramente confuso, ya que el equipo no está emitiendo “nada” en realidad; simplemente está elevando su energía a los armónicos de la frecuencia de línea, así como a la fundamental.

## Slide 64: El problema del distribuidor
Es uno de los principales problemas para los responsables del abastecimiento eléctrico, que están obligados a proporcionar un suministro eléctrico de alta calidad.
Si se añade una carga en un punto determinado de la red de distribución, la impedancia de fuente distinta de cero causará una distorsión en la forma de la onda de la tensión en este punto, y, posiblemente, debido a las resonancias de la red de distribución, en otros puntos lejanos. Esto a su vez, puede causar problemas a otros usuarios, y las propias corrientes pueden crear también problemas para el distribuidor .
El distribuidor tiene la opción de reforzar las componentes de la distribución o de instalar medidas especiales de protección, pero esto es caro.
La principal contaminación armónica es debida al gran número de cargas electrónicas de baja potencia. Entre ellas, el 80% aproximadamente, se debe a los televisores y a los equipos de tecnología de la información en oficinas. Otros tipos de cargas que también producen corrientes armónicas significativas son las plantas industriales. Los responsables del abastecimiento quieren extender los límites de las emisiones armónicas a todas las clases de productos electrónicos.
El IEC1000-2-2 define el nivel de compatibilidad como un índice de distorsión armónica total del 8% TDH (Total Harmonic Distortion)
Notes: <number>

## Slide 65: Cargas no lineales.
Una carga resistiva pura a los bornes de la red extrae la corriente a la frecuencia fundamental (50Hz en Europa). La mayoría de los circuitos electrónicos son cualquier cosa menos resistivos. El conjunto rectificador-condensador universal unas veces extrae una gran cantidad de corriente en el pico de la forma de onda de la tensión y otras veces nada
Estas formas de onda de la corriente se pueden representar como una serie de Fourier, y son las amplitudes armónicas de la serie las que están sujetas a reglamentación.
El estándar que abarca los armónicos en la red es el IEC1000-3-2, publicado en 1995. Se refiere a los equipos eléctricos y electrónicos con una entrada de corriente de hasta 16 A por fase, que es la pensada para la conexión a la red eléctrica pública. Sus límites son obligatorios por la Directiva EMC y están divididos en cuatro clases.

## Slide 66
Las 4 clases son:
  Clase B para las herramientas portátiles
  Clase C para los equipos de iluminación incluidos los reguladores de intensidad
  Clase D para los equipos que tienen una “forma de onda especial” de entrada de corriente y una potencia real de entrada menor o igual a 600W;
  Clase A para los demás.
La “forma de onda especial” viene definida por una curva envolvente como aparece en la figura 4.20 y es un medio de distinguir los circuitos de las fuentes de alimentación electrónicos, ya que normalmente extraen su corriente en menos del tercio del semiciclo de la red.

## Slide 67
Los límites armónicos se mencionan como valores absolutos para la clase A, sin que importe la entrada de red, y como un juego de valores que pueden variar proporcionalmente con la entrada de red para la Clase D. La figura 4.21 muestra estos límites gráficamente.
Para los equipos con un régimen de entrada superior a 600 W, los límites de la clase A, al ser fijos, se hacen proporcionalmente más rígidos a medida que aumenta la potencia de entrada.
Los límites son una restricción adicional al diseño en lo referido a los valores de las componentes de entrada, sobre todo la impedancia serie de entrada.

## Slide 68
La figura 4.22.a, que es un análisis Fourier de la forma de onda de la corriente calculada en el ámbito temporal, muestra el contenido armónico de la corriente de entrada para una combinación rectificador-condensador con una resistencia serie bastante alta. Este valor de resistencia serie no se encontraría normalmente excepto con unas alimentaciones con transformador de entrada muy poco eficaces. Un contenido de quinto armónico apenas se las arregla para cumplir con el límite D.

## Slide 69: El efecto de la resistencia en serie.
La figura 4.22.b ilustra la diferencia en los armónicos de entrada que se producen como resultado de una reducción de 10 veces en la resistencia de entrada.
Este nivel de resistencia de entrada sería típica para una fuente de alimentación conmutada y muchas alimentaciones altamente eficaces podrían ostentar una RS menor.
Aumentar la resistencia en serie de entrada para cumplir con los límites armónicos es caro en términos de disipación de potencia excepto con potencias muy bajas.
En la práctica, la disipación deliberada entre 10 y 20% de la potencia de entrada se hace poco razonable por encima de los niveles de 50-100W.
Las alternativas son incluir una bobina de choque en entrada en serie, (cara en tamaño y peso); o incluir un factor electrónico de potencia (PFC), que convierte la forma de onda de la corriente a una sinusoidal, pero es cara en precio y complejidad.

## Slide 70: Corrección del factor de potencia
El PFC es un conversor que funciona en modo conmutación en la etapa de entrada de la alimentación y contribuye con ruido adicional de conmutación mientras reduce los armónicos de la corriente de entrada.
Es posible combinar el PFC con las otras características de la alimentación conmutada, por lo que, si se piensa utilizar de cualquier forma este tipo de fuentes, habrá muy poca penalización extra.
La base de funcionamiento de un circuito de corrección del factor de potencia es:
En vez de una combinación rectificadores/condensadores de entrada, la entrada rectificada alimenta un conversor elevador de conmutación cuyo margen de tensión de entrada operativo se extiende casi de cero a la tensión de alimentación máxima. El ancho de impulso del circuito de conmutación se regula para proporcionar una corriente media de entrada que se aproxime a la forma de onda sinusoidal requerida. La distorsión eficaz es muy baja, y, por tanto también lo es el contenido armónico.

## Slide 71: Control de fase.
Los circuitos de control de potencia que varían con el punto de activación con la fase de la forma de onda de la red eléctrica son otra fuente principal de distorsión armónica de la corriente de entrada.
La Figura 4.24 muestra el contenido armónico de semejante forma de onda conmutada a 90º. El máximo contenido armónico se produce en este punto, que decrece a la vez que la fase se varía en cualquiera de los dos lados de 90º. Los variadores de luz sin filtrado de entrada o PFC superior a 5 A están fuera de la ley, ya que los límites están ajustados en un valor absoluto.