## Slide 1: MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES

## Slide 2: CONCEPTO DE MULTIPLEXACION
<number>
LA MULTIPLEXACION CONSISTE EN LA CANALIZACION DE VARIAS LINEAS DE ENTRADA HACIA UNA SOLA LINEA DE SALIDA
EN LA FIGURA, DEPENDIENDO DE LA POSICIÓN DEL INTERRUPTOR ROTAORIO LA INFORMACION DE UNO DE LOS CANALES DE ENTRADA ES TRANSFERIDA A LA LINEA DE SALIDA

## Slide 3: MULTIPLEXORES DIGITALES
<number>
SON CONOCIDOS TAMBIEN COMO SELECTORES DE DATOS
EN LA FIGURA SE MUESTRA UN SELECTOR DE 8 A 1, TIENE OCHO ENTRADAS DE 0 A 7, Y UNA SOLA SALIDA, LAS TRES ENTRADAS SELECTORAS SON SUFICIENTES PARA GENERAR UN TOTAL DE 2N=8 COMBINACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS ENTRADAS DEL MULTIPLEXOR
POR EJEMPLO SI LAS ENTRADAS SELECTORAS CBA = 011 (3). SE TRANFERIRÁ A LA SALIDA EL DATO PRESENTE EN LA ENTRADA #3

## Slide 4: EL MULTIPLEXOR 74LS151
<number>
TALVEZ EL MÁS SENCILLO DE LOS MULTIPLEXORES DISPONIBLES EN EL MERCADO SEA EL 74LS151.
ESTE ES UN MULTIPLEXOR DE 8 A 1 PRESENTADO EN UN ENCAPSIULADO DIP DE 16 PINES ADEMÁS DE SUS 8 ENTRADAS ESTE CI TIENE DOS SALIDAS Y y W (W ES EL COMPLEMENTO DE Y)
POSEE TAMBIEN UNA ENTRADA DE HABILITACION ACTIVA A BAJO, CUANDO ESTA SE HACE ALTA, SE INHIBE EL MULTIPLEXOR LLEVANDO LA SALIDA Y A UN ESTADO BAJO Y LA W A UN ESTADO ALTO

## Slide 5: OTROS MULTIPLEXORES EN CI
<number>
EL 74LS150 ES UN MULTIPLEXOR DE 16 ENTRADAS, ADEMÁS POSEE UNA ENTRADA DE HABILITACION, CUATRO ENTRADAS DE SELECCION Y UNA SALIDA COMPLEMENTADA
EL 74157 ES UN MULTIPLEXOR CUADRUPLE DE 2 A 1 LINEAS. EN LA FIGURA SE MUESTRA SU SIMBOLO FUNCIONAL, ESTE MULTIPLEXOR TRANSFIERE A SUS CUATRO LINEAS DE SALIDA UNO DE LOS DOS DATOS DE 4 BITS, A ó B, CONECTADOS A SUS OCHO LINEAS DE ENTRADA, SEGÚN LO ESPECIFIQUE SU LINEA DE CONTROL S; SI S=1, EL DATO TRANSFERIDO ES EL A, DE LO CONTRARIO SE TRANSFIERE EL B. LA ENTRADA G, (PIN 15) DE ACTIVACION EN BAJO, HABILITA EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

## Slide 6: LOS MULTIPLEXORES COMO CIRCUITOS LÓGICOS UNIVERSALES
<number>
ADEMÁS DE DESEMPEÑARSE COMO SELECTORES DE DATOS LOS MULOTIPLEXORES PUEDEN LLEVAR A CABO FUNCIONES PROPIAS DE CIRCUITOS LÓGICOS CONVENCIONALES, ACTUANDO COMO CIRCUITOS LÓGICOS CONVENCIONALES.
ILUSTRAREMOS ESTE ECHO POR VIA DE UN EJEMPLO. SUPONGA QUE SE DESEA CONSTRUIR UN CIRCUITO LÓGICO CUYA TABLA DE VERDAD SE MUESTRA EN LA FIGURA, PARA ELLO DISPONEMOS DEL MULTIPLEXOR DE OCHO ENTRADAS 74151.
EN LA PAGINA OPUESTA SE MUESTRA LA SOLUCION:

## Slide 7: IMPLEMENTACION DE LA TABLA DE VERDAD UTILIZANDO UN SELECTOR DE DATOS.
<number>
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SE RESUME DE LA SIGUIENTE MANERA:
ASUMA QUE LAS VARIABLES S0, S1 Y S2 ESTÁN EN BAJO, LO QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA COMBINACION DE ENTRADAS DE LA TABLA DE VERDAD. DE ACUERDO CON LA TABLA, ESTA COMBINACION DE ENTRADAS DEBE CAUSAR UN NIVEL LÓGICO BAJO A LA SALIDA. PUESTO QUE LA COMBINACION 000 APLICADA A LAS LINEAS DE SELECCIÓN DEL MULTIPLEXOR TRANSFIERE EL DATO PRESENTE EN I0 A LA SALIDA, LA ENTRADA I0 DEBE CONECTARSE A NIVEL LÓGICO BAJO.
LA SIGUIENTE COMBINACION DE VARIABLES DE ENTRADA ES 001 POR LO CUAL EL 74151 TRANSFIERE A SU SALIDA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE ENTRADA I1. COMO EN ESTE CASO TAMBIEN SE DESEA UNA SALIDA DE 0, I1 DEBE ASÍ MISMO CONECTARSE A UN NIVEL LÓGICO BAJO.
AHORA LA COMBINACION DE ENTRADAS, 010 REQUIERE DE UN NIVEL ALTO COMO RESPUESTA, POR LO CUAL, I2 DEBE AHORA LLEVARSE A NIVEL ALTO. EL PROCESO SE REPITE DE MANEA SIMILAR PARA LAS OTRAS.

## Slide 8: DEMULTIPLEXORES DIGITALES
<number>
LLEVAN A CABO LA FUNCION OPUESTA A LOS MULTIPLEXORES, POR LO CUAL. EN OCACIONES, SE LES CONOCE COMO DISTRIBUIDORES DE DATOS, YA QUE SU FUNCION PUEDE RESUMIRSE COMO LA DISTRIBUCION DE DATOS DE UNA SOLA LINEA A VARIAS SALIDAS. EN LA FIGURA SE MUESTRA UN DEMULTIPLEXOR BÁSICO DE 1 A 4 LINEAS. LA LINEA DE ENTRADA DE DATOS SE CONECTA DIRECTAMENTE A TODAS LAS COMPUERTAS AND, MIENTRAS QUE LAS DOS LINEAS DE SELECCIÓN ACTIVAN UNA DE LAS COMPUERTAS A LA VEZ. POR CONSIGUIENTE, LOS DATOS QUE APARECEN EN LA LINEA DE ENTRADA PASAN A TRAVÉS DE LA COMPUERTA HABILITADA HASTA LA LINEA RESPECTIVA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR DE DATOS.

## Slide 9: DEMULTIPLEXORES EN CI
<number>
EL 74138 ES UN DEMULTIPLEXOR DE 1 A 8, SE COMPONE, ADEMÁS DE SUS 8 LINEAS DE SALIDA, DE 3 LINEAS DE SELECCIÓN Y 3 LINEAS DE HABILITACION. TAMBIEN PUEDE SER CONFIGURADO COMO UN DECODIFICADOR DE 3 A 8.
EL 74154 ES UN DECODIFICADOR DE 4 A 16 LINEAS QUE CONFIGURADO ADECUADAMENTE TAMBIEN PUEDE SER UTILIZADO COMO UN DEMULTIPLEXOR DE 1 A 16 LINEAS

## Slide 10: APLICACIÓN DE LOS MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES. TDM
<number>
LOS DEMULTIPLEXORES, POR LO GENERAL, COMPLEMENTAN O REVERSAN EL PROCESO LLEVADO A CABO POR LOS DISPOSITIVOS MULTIPLEXORES. UNA DE LAS APLICACIONES MÁS USUALES E INTERESANTES DE ESTA CLASE DE DISPOSITIVOS, ES AQUELLA EN LA CUAL EL PAR MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR SE UTILIZA PARA LA MULTICANALIZACION DE DATOSEN EL TIEMPO. EL CONCEPTO DE MULTICANALIZADION HACE REFERENCIA A LA TECNICA POR LA CUAL UN MISMO CANAL ES UTILIZADO PARA LA TRANSMICION SIMULTANEA DE DOS O MÁS SEÑALES O MENSAJES. UNA FORMA DE UTILIZACION DE UN CANALCON ESTE PROPOSITO HACE USO DE LA DENOMINADA MULTIPLEXACION POR DIVICION DE TIEMPO O TDM (TIME DIVISION MULTIPLEXING)
CUANDO UN SISTEMA UTILIZA LA MULTIPLEXACION EN EL TIEMPO EN EL EXTREMO DE ENVÍO DE INFORMACION, DEBE COMPLEMENTAR EL PROCESO CON LA DEMULTIPLEXACIONDE LOS DATOS EN EL EXTREMO DE RECEPCION DEL CANAL DE TRANSMISION.

## Slide 11: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA TDM
<number>
SE USA PARA TRANSMITIR SIMULTÁNEAMENTE SEÑALES DIFERENTES A TRAVÉS DE UN MISMO CANAL.
DIVIDE EL TIEMPO DE TRANSMISIÓN EN INTERVALOS QUE SON ASIGNADOS A LOS DISTINTOS CANALES DE ENTRADA.
SE UTILIZA UN DEMULTIPLEXOR PARA RECUPERAR LA SEÑAL EN EL RECEPTOR.