## Slide 1: TIRISTORES

## Slide 2: Tiristor
Un tiristor es uno de los tipos más importantes de los dispositivos semiconductores de potencia.
Los tiristores se utilizan en forma extensa en los circuitos electrónicos de potencia.
Se operan como conmutadores biestables, pasando de un estado no conductor a un estado conductor.
Para muchas aplicaciones se puede suponer que los tiristores son interruptores o conmutadores ideales, aunque los tiristores prácticos exhiben ciertas características y limitaciones.

## Slide 3: Tiristor
Un tiristor es un dispositivo semiconductor de cuatro capas de estructura pnpn con tres uniones pn
Tiene tres terminales: ánodo cátodo y compuerta.

## Slide 4: Tiristor
Un tiristor en su forma original fue en realidad el SCR
Por eso en ocasiones se habla de tiristores y triacs

## Slide 5: Transistor vs. Tiristor
Transistor:
  Opera en la región lineal
  Es de tres capas
Tiristor
  Solo conduce o no conduce
  Es de cuatro capas

## Slide 6: Familia de Tiristores
Potencia
  SCR
  Triac
  GTO
Disparo
  Diodo de cuatro capas
  Diac
  Sidac
  SUS
  SBS
  PUT
  UJT (No es tiristor)

## Slide 7: Modelo del tiristor o SCR
Basado en diodos
Basado en transistores

## Slide 8: Modelo basado en diodos
Polarización directa
  D1 y D3 directos
  D2 inverso
  Solo corriente inversa por D2, llamada:
  Corriente de fuga, ID
  Estado: Bloqueado

## Slide 9: Modelo basado en diodos
Polarización directa
  Si se incrementa el voltaje directo entre ánodo y compuerta, VAK , se incrementará ID hasta que D2 entra a avalancha.
  Estado: Conducción
  Este voltaje se llama voltaje de ruptura directo, VBO

## Slide 10: Modelo basado en diodos
Polarización inversa
  El voltaje inverso entre ánodo y compuerta, polariza inversamente a D1 y D3.
  Estado: Bloqueo

## Slide 11: Modelo basado en transistores

## Slide 12: Modelo basado en transistores
IC = IE + ICBO
IC1 = 1 IA + ICBO1
IC2 = 2 IK + ICBO2
IA = IC1 + IC2 =
1 IA + ICBO1 + 2 IK + ICBO2

## Slide 13: Modelo basado en transistores
Para corrientes pequeñas se tiene que la alfa diminuye a un valor cercano a cero, por lo que el denominador de la ecuación tiende a 1. Solo fluye la corriente inversa. El tiristor está bloqueado.
Pero para corrientes grandes, el alfa se aproxima a la unidad por lo que ahora el denominador tenderá a infinito, lo cual indica que la corriente de ánodo solo estará limitada por la carga del circuito. El tiristor está en conducción

## Slide 14: Activación del tiristor: Térmica
Si la temperatura de un tiristor es alta habrá un aumento en el número de pares electrón-hueco, lo que aumentará las corrientes de fuga. Este aumento en las corrientes hará que 1 y 2 aumenten.
Debido a la acción regenerativa (1 y 2) puede tender a la unidad y el tiristor pudiera activarse.
Este tipo de activación se puede causar por una fuga térmica que por lo general se evita.

## Slide 15: Activación del tiristor: Luz
Si se permite que la luz llegue a las uniones de un tiristor, aumentaran los pares electrón-hueco pudiéndose activar el tiristor.
La activación de tiristores por luz se logra permitiendo que ésta llegue a los discos de silicio

## Slide 16: Activación del tiristor: Alto voltaje
Si el voltaje directo ánodo a cátodo es mayor que el voltaje de ruptura directo VBO, fluirá una corriente de fuga suficiente para iniciar una activación regenerativa.
Este tipo de activación salvo en el diodo de cuatro capas, resulta destructiva por lo que se debe evitar.

## Slide 17: Activación del tiristor: dv/dt
Si la velocidad de elevación del voltaje ánodo-cátodo es alta, la corriente de carga de las uniones capacitivas puede ser suficiente para activar el tiristor.
Un valor alto de corriente de carga puede dañar el tiristor por lo que el dispositivo debe protegerse contra dv/dt alto.
Los fabricantes especifican el dv/dt máximo permisible de los tiristores.

## Slide 18: Activación del tiristor: Corriente en compuerta
Si un tiristor está polarizado en directa, la inyección de una corriente de compuerta al aplicar un voltaje positivo de compuerta entre la compuerta y las terminales del cátodo activará al tiristor.
Este es el caso del tiristor que se estudió anteriormente.

## Slide 19: SCR
Ahora se estudiará al SCR como tal
SCR=Silicon Controllated Rectifier.

## Slide 20: SCR
El control de conducción es a través de un pulso de corriente en la compuerta o puerta, IG

## Slide 21: SCR
La corriente de enganche, IL, es la corriente de ánodo, IA, necesaria para que el SCR pueda entrar a conducción.
La corriente mínima requerida, para seguir en conducción, después de haber alcanzado IL, es la llamada corriente de sostenimiento, IH

## Slide 22: SCR
La corriente de compuerta, varía en función del voltaje ánodo cátodo
El voltaje máximo inverso, VRWM , es el que puede soportar el SCR sin que éste se dañe

## Slide 23: Característica estática del SCR

## Slide 24: Característica dinámica del SCR

## Slide 25: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
VRRM: Tensión inversa repetitiva máxima. Valor máximo que soporta el SCR de tensión negativa.
VDRM: Tensión directa repetitiva máxima. Valor de tensión máximo que puede soportar el SCR sin cebarse.

## Slide 26: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
VDSM: Tensión directa máxima de pico no repetitivo. Valor máximo de tensión directa con circuito de puerta abierto que se puede aplicar durante un cierto tiempo sin provocar el disparo.
VRSM: Tensión inversa de pico no repetitiva. Tensión máxima inversa que se puede aplicar durante un cierto tiempo sin que haya avalancha.

## Slide 27: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
VBO: Tensión directa de basculamiento. Tensión directa que produce el cebado del SCR sin la intervención de la puerta.
VBR: Tensión inversa de ruptura o avalancha.

## Slide 28: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
ID: Corriente directa de saturación, bloqueo o fugas. Valor máximo de la corriente del tiristor en sentido directo y estado de bloqueo directo referida a una temperatura determinada, Tj y a una tensión directa determinada.
IR: Corriente inversa de bloqueo, fugas o saturación. Valor máximo de la corriente inversa del tiristor en estado de bloqueo inverso, referida a una Tj y tensión inversa determinada.

## Slide 29: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
ITAVM: Corriente directa media máxima. Valor máximo de la corriente media en sentido directo bajo una Tj y factor de forma de la corriente concretas.
ITRMSM: Valor eficaz máximo de la corriente directa máxima. Valor máximo que en valor eficaz puede alcanzar la corriente directa en unas condiciones de T determinadas.

## Slide 30: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
ITSM: Corriente directa de choque máxima. Valor eficaz máximo de la corriente que puede soportar el SCR durante un tiempo y una Tj determinada.
VTO: Tensión umbral. Caída de tensión mínima del SCR en sentido directo.
VT: Caída de tensión directa.

## Slide 31: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
IGNTM: Máxima corriente de puerta que no ceba el tiristor ni en las mejores condiciones de tensión y temperatura.
VGNTM: Máxima tensión de puerta que no ceba el SCR ni en las mejores condiciones de tensión directa y temperatura.
IGT: Corriente mínima que ceba el SCR para una Tj y una tensión directa dada.

## Slide 32: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
VGT: Tensión mínima que ceba el SCR para Tj dada.
PGM: Máxima potencia instantánea que soporta el diodo puerta-canal.
PGAVM: Potencia media máxima que puede soportar la unión puerta-canal.

## Slide 33: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
VGFM: Máxima tensión directa en la puerta.
IGFM: Máxima corriente directa en la puerta.
VGRM: Máxima tensión inversa que es capaz de bloquear el diodo puerta-canal.

## Slide 34: Hoja de Datos: Valores límite para el SCR
di/dt: Valor máximo admisible de la pendiente de corriente por debajo de la cual no se producen puntos calientes.
dv/dt: Pendiente de establecimiento de la VAK por debajo de la cual el SCR no se ceba sin la aplicación de un impulso.

## Slide 35: Triac
El TRIAC (Triode AC) es capaz de bloquear tensión y conducir corriente en ambos sentidos.
El comportamiento de bloqueo y conducción es básicamente similar al del SCR pero en ambos sentidos.

## Slide 36: Triac
Estructura compleja 6 capas, pero se compota como de 4
Baja velocidad y poca potencia.
Uso como interruptor estático.

## Slide 37: Característica estática del Triac

## Slide 38: Modos de disparo

## Slide 39: Modos de disparo

## Slide 40: Modos de disparo

## Slide 41: Modos de disparo

## Slide 42: Modos de disparo
El TRIAC se dispara en los dos cuadrantes con pulsos de corriente de puerta tanto positivos como negativos.
Los modos de disparo más sensibles son I+ y III-, después el I-.
El modo III+ es el menos sensible y debe evitarse en lo posible.

## Slide 43: Modos de disparo
MT2(-)
MT2(+)
G(-)
G(+)
MT2(+), G(+)
MT2(+), G(-)
Quadrant II
Quadrant I
Quadrant III
MT2(-), G(-)
Quadrant IV
MT2(-), G(+)

## Slide 44
MAIN ELECTRICAL PARAMETERS OF SCRs and TRIACs.
· Peak Repetitive Off state Voltage (VDRM&VRRM); (Volts)
· Peak Blocking Current (IDRM&IRRM); (µA)
· Gate Trigger Current (Igt) (µA, mA)
· Gate Trigger Voltage (Vgt) (Volts)
· Holding Current (IH) (mA)
· Latching Current (IL) (mA)
· On-state Voltage (VTM) (Volts)
MAIN DYNAMIC TEST FOR SCRs and TRIACs.
· On-state current RMS (IT(RMS)); (Amp)
· Peak non-repetitive Surge Current (ITSM); (Amp)
· Critical Rate of Rise of off state Voltage (dV/dt) (Volts/µsec)
· Critical Rate of Rise of on-state Current (di/dt) (Amp/µsec)
· Critical Rate of Rise of commutation Voltage (dV/dt)c (Volts/µsec)
MAIN THERMAL CHARACTERISTICS FOR SCRs and TRIACs.
· Operating Junction Temperature Range (Tj); (°C)
· Storage Temperature Range (Tstg); (°C)
· Maximum lead Temperature for soldering purposes (TL); (°C)

## Slide 45: GTO
El acrónimo proviene de “Gate Turn-off Thyristor” o tiristor de apagado por puerta
Este dispositivo es similar al SCR, la única diferencia es que se puede pasar de conducción a bloqueo por medio de un impulso de corriente negativa (saliente) de puerta

## Slide 46: GTO
La corriente de puerta necesaria para el apagado es bastante elevada, típicamente del 30% del valor de la corriente ánodo-cátodo
Tensión en conducción: 2-3V.
Tiempo de conmutación: 1µs - 25µs

## Slide 47: GTO

## Slide 48: Característica estática GTO

## Slide 49: Característica estática GTO

## Slide 50: FotoSCR
Se denomina también LASCR (Ligth Activated SCR)
Se emplea radiación electromagnética para el disparo del tiristor
El encapsulado transparente permite que los fotones de luz incidan sobre la unión puerta cátodo generando portadores
Muy útiles en control de potencia a alta tensión ya que el disparo por luz permite tener elevado aislamiento entre el circuito de potencia y el de control

## Slide 51: FotoSCR

## Slide 52: Diodo de cuatro capas

## Slide 53: Característica estática del Diodo de cuatro capas

## Slide 54: Diac
Es un dispositivo similar al TRIAC pero sin terminal de puerta
La entrada en conducción se produce por sobretensión entre sus terminales
El apagado se produce al pasar la corriente por debajo del valor de mantenimiento
Se emplea para el disparo de puerta de tiristores

## Slide 55: Diac

## Slide 56: Característica Estática del Diac