## Slide 1: Voltajes trifásicos
Introducción
Una fuente trifásica es un dispositivo que cuenta con tres fases de voltaje (la forma más común es “balanceada”, es decir, de igual amplitud y frecuencia), pero desfasadas 120° eléctricos entre sí.
La generación y transmisión de potencia eléctrica son más eficientes para circuitos polifásicos que para circuitos monofá- sicos. Entre sus características principales pueden citarse:
La potencia transmitida es constante e independiente del tiempo (y no pulsante, como sucede con circuitos monofásicos).
Los motores trifásicos arrancan mucho mejor que los monofásicos.

## Slide 2
Introducción
Por su distribución geométrica, el voltaje producido en cada devanado está ligeramente adelantado del que aparece en el devanado siguiente, según el sentido de giro del rotor. Esto se debe a la mayor densidad de flujo magnético que existe en un devanado frente a otro.
La forma como pueden estar distribuidos los devanados es la siguiente:
a
b
c
Generador
de CA
Va
Vb
Vc
Un generador de CA trifásica cuenta con un magneto giratorio y devanados fijos, desplazados entre sí y distribuidos en la periferia de la máquina.

## Slide 3
Formas de onda
Las formas de ondas producidas en un generador trifásico son las siguientes:
V: Valor eficaz
Rotación abc
(la rotación puede invertirse, cambiando el sentido de giro)
Voltajes de Fase

## Slide 4
Fasorialmente, los voltajes trifásicos pueden escribirse como:
Gráficamente:
Va
Vb
Vc
120°
120°
120°
Formas de onda

## Slide 5: Circuitos Trifásicos YY e YD
Conexiones posibles en el generador
Observando el esquema del generador, se apreció que se tiene 6 terminales. Considerando que la impedancia de cada fase es despreciable, la forma de conexión de los devanados admite dos posibles configuraciones: Y (o estrella) y  (Delta o Triángulo).
Estrella
Delta
Generador
de CA
Va
Vb
Vc
b
a’
b’
c
c’
a
c
Va
Vb
Vc
a
a’
b
b’
c’
n
Va
Vb
Vc
a’
b’
c’
a
b
c

## Slide 6
En la conexión Y (estrella), los terminales “ a’-b’-c’ ” se conectan entre sí en un punto común “n”, denominado “neutro”. La razón del nombre puede justificarse a partir del diagrama fasorial anterior, donde se observa que el potencial de dicho punto es “0” (“cero”).
Conexiones posibles en el generador
Al extraer los terminales del generador, el neutro puede o no estar disponible. En caso de tener conectadas cargas balanceadas, el neutro no es necesario.
El voltaje entre cada línea viene dado por:

## Slide 7
Si la tensión de fase se expresa como Vfase, se tendrá:
Conexiones posibles en el generador
Va
Vb
120°
Vab
30°
El voltaje de línea es veces el voltaje de fase, y están desfasados 30º entre sí. Gráficamente:

## Slide 8
Para la red domiciliaria:
Conexiones posibles en el generador
Por lo tanto:
Va
Vb
Vc
n
R
S
T
N
Va=220V
Vb=220V
Vc=220V
Vac=380V
Vab=380V
Vbc=380V
es decir:

## Slide 9
Circuito Y-Y balanceado
Una forma de conectar un circuito trifásico a una carga balanceada es la conexión Y-Y con cable de neutro, tal como se muestra en la figura:
R
S
T
N
Si la carga es balanceada, se tiene que Za=Zb=Zc=ZY, o sea:
n
Za
Zb
Zc
Va
Vb
Vc
n
a
b
c
Ia
Ic
Ib
In

## Slide 10
Circuito Y-D
Por las razones expuestas, sólo se considera el caso de un generador conectado en Y y cargas conectadas en Y o en D. Para transformar una red balanceada de un tipo de conexión al otro, se puede emplear la transformación Y-D, es decir:
Z3
Z1
Z2
ZB
ZA
ZC
ESTRELLA
DELTA

## Slide 11
Circuito Y-D
En consecuencia, si la red es balanceada, se cumple que:
Por lo tanto, una carga tipo D se puede convertir en una tipo Y, y el cálculo se reduce a resolver un circuito Y-Y.
Sea el siguiente circuito:
Va
Vb
Vc
n
a
b
c
Ia
Ic
Ib
IAB
IBC
ICA
Z
Z
Z
A
B
C

## Slide 12
Circuito Y-D
Se observa que se cumple que:
Si , entonces y resulta:
En consecuencia:

## Slide 13
Circuito equivalente por fase
Ya se ha visto que, cualquiera sea la configuración de la carga, siempre es posible convertir el circuito a la configuración Y-Y, resultando un circuito de la forma:
Como la corriente en el neutro es cero:
Va
Vb
Vc
n
a
b
c
Ia
Ic
Ib
A
B
C
ZY
ZY
ZY
Circuito por fase
Va
n
n
ZY
Ia