## Slide 1: LA CORRIENTE ELÉCTRICA
Notes: <number>

## Slide 2: 1.-LA CORRIENTE ELÉCTRICA
1.- LA CORRIENTE ELÉCTRICA.-
Definición: “ La corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto
electrones, que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se
produzca es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia
de potencial eléctrico”.
Existen dos tipos de corriente eléctrica:
a)Corriente continua: Los electrones se desplazan siempre en
el mismo sentido, del punto de mayor potencial (polo negativo)
al de menor potencial (polo positivo). Su representación gráfica
es una línea recta.
b)Corriente alterna: Los electrones al desplazarse cambian
muchas veces de sentido en intervalos regulares de tiempo.
Es la más utilizada, ya que es más fácil de producir y de
transportar. Su representación gráfica es una onda senoidal.
En la siguiente página se describen las similitudes existentes
entre un circuito eléctrico y un hidráulico, las cuales resultan
de gran utilidad para entender cómo se relacionan las magnitudes
eléctricas fundamentales.

## Slide 4
Podemos establecer también un símil hidráulico para explicar la diferencia entre la corriente
continua y la alterna.
CORRIENTE CONTINUA:
Circuito hidráulico: Cuando la llave de paso no interrumpe el circuito, la bomba mueve el líquido hasta la rueda hidraáulica y la hace girar. El agua regresa a la bomba por el circuito de retorno y la bomba la vuelve a impulsar de forma continua.
Circuito eléctrico: Cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador mueve las cargas (pone las cargas a un potencial alto). Éstas llegan al receptor, se enciende la lámpara (cae el potencial de las cargas) y el generador vuelve a poner las cargas a un potencial alto, con lo que repiten el recorrido de forma continua.

## Slide 5
CORRIENTE ALTERNA:
Circuito hidráulico: Cuando la llave de paso no interrumpe el circuito, podemos mover el líquido empujando el émbolo hacia arriba. La rueda hidráulica gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
Si movemos el émbolo hacia abajo, cambia el sentido del líquido, por lo que la rueda girará en sentido contrario (sentido de las agujas del reloj).
Por tanto, moviendo el émbolo hacia arriba y hacia abajo obtenemos un movimiento de tipo alterno.
Circuito eléctrico: Cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador de corriente alterna mueve las cargas en uno y otro sentido y con una intensidad variable.

## Slide 6: 2.-MAGNITUDES ELÉCTRICAS
2.1.- CARGA ELÉCTRICA.-
Se denomina carga eléctrica a la cantidad de electricidad que posee un cuerpo o que circula por un conductor.
Se representa con la letra Q.
La unidad de carga eléctrica es el culombio (en honor al físico francés Charles Coulomb). Se representa mediante la letra C.
1 C = 6,3 · 1018 electrones
2.2.- DIFERENCIA DE POTENCIAL, VOLTAJE O TENSIÓN.-
Se denomina diferencia de potencial a la diferencia en el nivel de carga que existe entre los extremos de un conductor, de tal manera que se puede producir un flujo de electrones desde el extremo que tiene mayor carga negativa hasta el de menor carga.
Se representa mediante la letra V.
La unidad de diferencia de potencial es el voltio (en honor al físico italiano Alejandro Volta). Se representa con la letra V.
2.3.- INTENSIDAD ELÉCTRICA.-
Se denomina intensidad eléctrica a la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor en la unidad de tiempo.
Se representa mediante la letra I.
La unidad de intensidad eléctrica es el Amperio (en honor al físico francés André Marie Ampére). Se representa mediante la letra A.
Según su definición la intensidad eléctrica se calcula mediante la siguiente expresión:
Donde:
I = intensidad de corriente (A)
Q = carga eléctrica (C)
t = tiempo (s)

## Slide 7
2.4.- RESISTENCIA ELÉCTRICA.-
Se denomina resistencia eléctrica a la oposición que ofrece un material a que los electrones se desplacen a través de él.
Se representa mediante la letra R.
La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio (en honor al físico alemán Georg Simon Ohm). Se representa con la letra griega .
La resistencia eléctrica de un conductor depende de tres variables:
a) del material con el que está fabricado. Esta variable se recoge en un factor denominado resistividad.
b) De la longitud, de tal modo que a mayor longitud mayor es el valor de la resistencia.
c) De la sección o área del conductor, de tal modo que a mayor sección menor es el valor de la resistencia.
Estas tres variables se relacionan entre sí mediante
la siguiente expresión:
Donde:
R = resistencia eléctrica ()
 = resistividad (·mm2/m)
l = longitud (m)
S = sección (mm2)

## Slide 8
2.5.- ENERGÍA ELÉCTRICA.-
Se denomina energía eléctrica a la energía que poseen las cargas (los electrones) cuando se desplazan por un conductor.
Se representa mediante la letra E.
La unidad de energía eléctrica es el julio (en honor al físico británico James P. Joule). Se representa con la letra J.
Matemáticamente su expresión es:
E = Q·V
Donde:
E = energía eléctrica (J)
Q = carga transportada ( C)
V = diferencia de potencial (V)
Como la carga transportada es difícil de medir, es
más frecuente expresar el valor de la energía
eléctrica en función de la intensidad:
E = I · t · V
Donde:
E = energía eléctrica (J)
I = intensidad de corriente (A)
t = tiempo (s)
V = diferencia de potencial (V)
Otra expresión para calcular la energía eléctrica se obtiene partiendo de la ley de Ohm:
E = I2 · R · t
Donde:
E = energía eléctrica (J)
I = intensidad de corriente (A)
R = resistencia ()
t = tiempo (s)
Si queremos expresar la energía eléctrica en calorías,
E = 0,24 ·I2 · R · t

## Slide 9
2.6.- POTENCIA ELÉCTRICA.-
Se denomina potencia eléctrica a la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en la unidad de tiempo.
Se representa mediante la letra P.
La unidad de potencia eléctrica es el vatio (en honor al ingeniero británico James Watt). Se representa con la letra W.
Según su definición su expresión matemática será:
Donde:
P = potencia eléctrica (W)
I = intensidad de corriente (A)
V = diferencia de potencial (V)
Nota: Según la definición de potencia obtenemos una nueva fórmula para calcular la
energía eléctrica:
E = P · t
Donde:
energía eléctrica (Kwh)
Potencia (Kw)
Tiempo (h)
Así, la energía consumida por un aparato eléctrico puede medirse simplemente
multiplicando la potencia del receptor (medida en kilovatios) por el tiempo de
funcionamiento (medido en horas).

## Slide 10: 3.- LEY DE OHM
La ley de Ohm expresa la relación que existe entre las tres principales magnitudes
eléctricas que definen un circuito.
Su expresión matemática es la siguiente:
Donde:
V = diferencia de potencial (V)
I = intensidad de corriente (A)
R = resistencia eléctrica ()
Conociendo dos magnitudes, podemos calcular la tercera de dos modos distintos:
a) Usando las matemáticas:

## Slide 11
b) Usando el siguiente triángulo:

## Slide 12: 4.- ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS
Existen tres posibilidades a la hora de asociar las resistencias que forman parte de
un circuito:
4.1.- ASOCIACIÓN EN SERIE.-
Las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en serie cuando van
colocadas una a continuación de la otra, conectandose el borne de salida de un
receptor con el borne de entrada del siguiente, y así sucesivamente.
Esta disposición se caracteriza porque si se desconecta o avería cualquiera de los
elementos del circuito, se interrumpe el paso de la corriente a todos los demás.
La conexión en serie tiene dos características fundamentales:
a) La intensidad que pasa por todas las resistencias del circuito es la misma.
b) El voltaje proporcionado por la pila se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su valor, es decir cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje asociado a ella.
De tal modo que la tensión entre el principio del primer receptor y la salida del ultimo receptor es V y se cumple que:

## Slide 13
El esquema eléctrico de este tipo de circuito es el siguiente:
La resistencia total equivalente viene dada por la siguiente fórmula:
Por lo que el circuito equivalente al anterior será:
RT = R1 + R2 + ....... + Rn

## Slide 14
Dado un generador (pila) conectado a una asociación de receptores en serie (de los
cuales conocemos o podemos conocer su resistencia eléctrica), se suele pedir:
a) Intensidad de corriente eléctrica (I) que recorre el circuito.
b) Tensión (V1,V2,V3) a que estan los bornes de cada receptor.
c) Potencia que consume
cada receptor
d) Potencia que suministra
el generador (pila)
R1
R2
R3
V
Problema Tipo:
Procedimiento de cálculo:

## Slide 15
12V
R1=3Ω
1º) Cálculo de resistencia equivalente:
R2=2Ω
R3=4Ω
R1=3Ω
R2=2Ω
R3=4Ω
R eq= 9Ω
Se obtiene así el circuito elemental
Veamos este procedimiento de cálculo con un ejemplo numérico

## Slide 16
2º) Cálculo de I aplicando la ley de Ohm, al circuito elemental:
R eq= 9Ω
+
-
+
-
3º) Cálculo de las tensiones a que se encuentran los receptores:
12V
R1=3Ω
R2=2Ω
R3=4Ω
V1
V2
V3
Obsérvese que se cumple la ley de las mallas de Kirchoff:
I

## Slide 17
4º) Cálculo de potencias consumidas por los receptores y suministrada por el generador.
y la suministrada por el generador o pila será:
pudiéndose comprobar que la potencia suministrada por la pila debe consumirse en todos los receptores:

## Slide 18
4.2.- ASOCIACIÓN EN PARALELO.-
Las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en paralelo cuando tienen
unidos sus extremos en un mismo punto. La asociación de receptores se realiza
conectando todos los bornes de entrada entre si y todos los bornes de salida entre si .
La conexión en paralelo tiene dos características fundamentales:
a) La intensidad se reparte entre los diferentes ramales en proporción inversa al valor de la resistencia de cada ramal, es decir, a mayor resistencia corresponde menor intensidad. Se cumple la primera ley de Kirchoff o ley de los nudos:
b) El voltaje al que están sometidas todas las resistencias del circuito es el mismo.

## Slide 19
El esquema eléctrico de este tipo de circuito es el siguiente:
La resistencia total equivalente viene dada por la siguiente fórmula:
Por lo que el circuito equivalente al anterior será:

## Slide 20
Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias que componen el circuito
podremos calcular la intensidad que recorre cada una de ellas:
Resistencia 1:
Datos:
VT
R1
I1=¿?
Resistencia 2:
Datos:
VT
R2
I2=¿?
Resistencia n:
Datos:
VT
Rn
In=¿?
Se debe cumplir que la suma de las intensidades que pasan por cada resistencia sea igual a la intensidad total:
I1 + I2 + ........ + In = IT

## Slide 21
Problema Tipo
Dado un generador (pila) conectado a una asociación de receptores en paralelo (de los cuales conocemos o podemos conocer su resistencia eléctrica), se suele pedir:
a) Intensidad de corriente eléctrica (I) que recorre el circuito.
b) Intensidad de corriente eléctrica que atraviesa a cada receptor (I1,I2,I3)
c) Tensión a que están los
bornes de cada receptor.
d) Potencia que consume cada
receptor
e) Potencia que suministra el
generador (pila)
Procedimiento de cálculo

## Slide 22
Veamos este procedimiento de cálculo con un ejemplo numérico:
12V
R1=3Ω
R2=2Ω
R3=4Ω
1º) Cálculo de la resistencia equivalente:
3Ω
2Ω
4Ω
Req
La resistencia equivalente se obtendrá del modo siguiente:

## Slide 23
2º) Calculo de I aplicando la ley de Ohm, al circuito elemental:
R eq= 0,92 Ω
+
-
+
-
I
3º) Calculo de las corrientes que atraviesan a cada receptor
12V
I3
I2
I1
IT
Sabemos que cada uno de los receptores se encuentran a la misma tensión siendo ésta la que proporciona el generador o pila.
Por tanto:
siendo las intensidades que pasan por cada receptor:
pudiéndose comprobar que se cumple la ley de los nudos de Kirchoff:

## Slide 24
4º) Cálculo de potencias consumidas por los receptores y suministrada por el generador
y la suministrada por el generador o pila será:
pudiéndose comprobar que la potencia suministrada por la pila debe consumirse en
todos los receptores:

## Slide 25
4.3.- ASOCIACIÓN MIXTA.-
Como su propio nombre indica se trata de una mezcla de elementos en serie y en paralelo.
En primer lugar hemos de simplificar aquellos elementos eléctricos que estén, por un lado, en serie, y aquellos otros que lo estén en paralelo, sustituyéndolos por sus correspondientes equivalentes. Una vez hecho esto, obtendremos otro u otros circuitos mas simples (en configuración serie) y por tanto también lo podremos simplificar sustituyendo por el correspondiente equivalente. Por ultimo debemos llegar al CIRCUITO ELEMENTAL.
Procedimiento de cálculo

## Slide 26
V=12 V
R4=2 Ω
R5=3 Ω
R1=8 Ω
R2=10 Ω
R3=5 Ω
MONTAJE REAL DEL CIRCUITO
ESQUEMA ELECTRICO
Veamos con un ejemplo los pasos a seguir para resolver un circuito de este tipo:

## Slide 27
PASO 1
Analizar qué elementos eléctricos están en serie y cuales en paralelo
Lámparas conectadas en serie
Lámparas conectadas en paralelo

## Slide 28
PASO 2
Calcularemos la RESISTENCIA EQUIVALENTE de las
lámparas conectadas en SERIE y sustituiremos
las dos lámparas por otra lámpara equivalente que
tenga una resistencia en ohmios igual al valor que
hemos calculado
R4-5=R4 + R5
R = R + R
4-5
4
5
R4
R5

## Slide 29
PASO 3
Calcularemos la RESISTENCIA EQUIVALENTE de las
lámparas conectadas en PARALELO y sustituiremos
las tres lámparas por otra lámpara equivalente que
tenga una resistencia en ohmios igual al valor que
hemos calculado
R
1-2-3
=
1
1
1
___
___
___
R
R
R
1
2
3
+
+
___
1

## Slide 30
PASO 4
Sustituimos tanto las
lámparas conectadas en SERIE como en PARALELO por sus lámparas equivalentes (y sus respectivas Resistencias equivalentes) obteniendose otro circuito
más simplificado
V=12 V
R’1-2-3
R4-5
CIRCUITO REAL SIMPLIFICADO

## Slide 31
PASO 5
El circuito simplificado es un circuito SERIE. Por tanto procederemos a volver a calcular una nueva resistencia
equivalente a las dos.
R = R + R'
eqv
4-5
1-2-3
R = 7,35
eqv
Ω
R = 5 + 2,35
Ω
eqv

## Slide 32
PASO 6
Sustituimos nuevamente las
lámparas conectadas en SERIE por su lámpara equivalente (y su respectiva Resistencia equivalentes) obteniéndose el circuito elemental
CIRCUITO ELEMENTAL
ESQUEMA ELEMENTAL

## Slide 33
PASO 7
Dado el circuito elemental, calcularemos en él, la intensidad total que proporciona la pila y que circula por el circuito, para lo cual aplicaremos la ley de Ohm
Circuito
elemental
calculamos
Intensidad
eléctrica ( I )
Por la fórmula
V = I · R
I
I
I =
___
V
R
eqv
=
I =
___
12
7,35
1,63 A
+
-
VReqv
I
INTENSIDAD TOTAL

## Slide 34
- Para seguir calculando el problema debemos regresar al circuito inmediatamente anterior al circuito elemental
+
-
VReqv
I

## Slide 35
- Para calcular la tensión en cada resistencia, aplicaremos nuevamente la ley de
Ohm
+
-
+
-
VR4-5
VR1-2-3
I
I
V= I· R
Ley de Ohm

## Slide 36
Para seguir calculando el problema debemos regresar al circuito inmediatamente anterior al circuito simplificado; en nuestro caso sería el circuito original y más complejo.

## Slide 37
Empezaremos por calcular las intensidades que pasan por las lámparas en paralelo.
Debemos aplicar la ley de Ohm
V=I·R
Y para ello debemos conocer las tensiones VR1; VR2 y VR3 pero como están en paralelo…
VR1= VR2 = VR3 = VR1-2-3 =3,83 V
Entonces despejando I de la ley de Ohm
Observa que se cumple:

## Slide 38
Ahora queremos calcular las tensiones que hay en las resistencias en serie R4 y R5. Para ello volvemos a aplicar la ley de Ohm.
V=I· R
VR4
VR5
I
+
+
-
-
-

## Slide 39
VR4
+
-
VR5
+
-
VR1
+
-

## Slide 40: 5.- TABLAS DE VERDAD
A continuación estudiaremos la tabla de verdad que acompaña a una serie de circuitos
básicos. Mediante esta tabla se definen los posibles estados en un circuito.
A) Circuito del mando de una lámpara desde 1 punto.
B) Circuito del mando de una lámpara desde 2 puntos.
INTERRUPTOR | BOMBILLA
1 | ON
0 | OFF
CONMUTADOR-A- | CONMUTADOR-B- | BOMBILLA
0 | 0 | ON
0 | 1 | OFF
1 | 0 | OFF
1 | 1 | ON

## Slide 41
C) Circuito del mando de una lámpara desde 3 puntos.
D) Circuito del mando de una lámpara desde 4 puntos.
E) Asociación de interruptores en serie.

## Slide 42
F) Asociación de interruptores en paralelo
G) Asociación de interruptores en mixto.
H) Circuito de mando de un zumbador o timbre.
I) Circuito inversor de giro de un motor mediante un conmutador de cruce.