## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
Notes: <number>

## Slide 2
RESISTENCIA Y LEY DE OHM
El campo eléctrico está dirigido de las regiones de mayor potencial a las de menor potencial.
Resistencia eléctrica: Es una medida de la oposición que ejerce un material al flujo de carga a través de él.
Unidad: Ohmio
1=1V/A
Ley de Ohm
Notes: <number>

## Slide 3
Materiales óhmicos
Materiales no óhmicos
La resistencia no depende de la caída de potencial ni de la intensidad.
La resistencia depende de la corriente, siendo proporcional a I.
Notes: <number>

## Slide 4
Resistividad:
Expresa la relación entre la resistencia de un conductor y su tamaño.
Unidades de : .m
Conductividad:
Es la inversa de la resistividad
: coeficiente de temperatura de la resistividad.
Notes: <number>

## Slide 5
ENERGÍA EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
En un conductor, el flujo de carga positiva se hace de potenciales altos a potenciales bajos, mientras que los electrones lo hacen en sentido contrario. Esto se traduce en que la carga pierde energía potencial y gana energía cinética que se transforma de inmediato en energía térmica.
En A1 U1 = V1 Q
En A2 U2 = V2 Q
Energía perdida por unidad de tiempo
Potencia disipada
Se mide en vatios (W)
Notes: <number>

## Slide 6
Fuerza electromotriz y baterías
El dispositivo que suministra la energía eléctrica suficiente para que se produzca una corriente estacionaria en un conductor se llama fuente de fuerza electromotriz (fem). Convierte la energía química o mecánica en energía eléctrica
La fuente de fem realiza trabajo sobre la carga que la atraviesa, elevando su energía potencial en q. Este trabajo por unidad de carga es la fem ().
Notes: <number>

## Slide 7
ANALOGÍA MECÁNICA DE UN CIRCUITO SENCILLO
Notes: <number>

## Slide 8
Fuente de fem ideal: Mantiene constante la diferencia de potencial entre sus bornes e igual a .
Fuente de fem real: La diferencia de potencial entre sus bornes disminuye con el aumento de la corriente.
Ideal
Real
r: Resistencia interna de la batería
Representación de una batería real
Notes: <number>

## Slide 9
ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS
La resistencia equivalente de una combinación de resistencias es el valor de una única resistencia que, reemplazada por la combinación, produce el mismo efecto externo.
V: ddp entre los extremos de la asociación
I: corriente a través de la combinación
Asociación en serie
Asociación en paralelo
Notes: <number>

## Slide 10
CIRCUITOS DE UNA SOLA MALLA
Leyes de Kirchhoff: Son útiles para encontrar las corrientes que circulan por las diferentes partes de un circuito o las caídas de potencial que existen entre dos puntos determinados de dicho circuito.
Conceptos previos
Nudo: Intersección de tres o más conductores.
Malla: Todo recorrido cerrado en un circuito.
Rama: Es un elemento o grupo de elementos conectados entre dos nudos.
Notes: <number>

## Slide 11
Ley de Kirchhoff de las corrientes (LKC): En cualquier instante, la suma algebraica de todas las corrientes que concurren en un nudo es cero.
I1
I3
I2
Corrientes que salen del nudo (+)
Corrientes que entran en el nudo (-)
Convenio
Notes: <number>

## Slide 12
Ley de Kirchhoff de los voltajes (LKV): La suma algebraica de todas las caídas de tensión a lo largo de una malla debe ser nula en cualquier instante.
Caída de tensión V12=V1-V2: Energía en julios eliminada del circuito cuando una carga de +1 C pasa del punto 1 al punto 2
Convenio
I
1
2
1
2
En una resistencia hay una caída de tensión positiva en el sentido de la corriente (V12>0)
En una batería hay una caída de tensión positiva en el sentido del terminal positivo al negativo, independientemente del sentido de la corriente (V12>0)
Notes: <number>

## Slide 13
CIRCUITO ABIERTO Y CORTOCIRCUITO
Circuito abierto: Es una rama de un circuito por la que no circula corriente.
A
B

r
R
0
Cortocircuito: Es un recorrido de muy baja resistencia (idealmente R=0) entre dos puntos de un circuito.
r

R
CORTOCIRCUITO
A
B
Notes: <number>

## Slide 14
POTENCIA. LEY DE JOULE
1.- Energía disipada en una resistencia
Ley de Joule
2.- Energía absorbida o cedida por una batería
Potencia de salida: Rapidez con la que los portadores ganan energía eléctrica.
Potencia de entrada: Rapidez con la que los portadores pierden energía eléctrica a su paso por la batería.
En cualquier caso P = V I, donde V es la diferencia de potencial entre los extremos del elemento e I la corriente que lo atraviesa.
Notes: <number>

## Slide 15
CIRCUITOS RC
Un circuito RC está compuesto por una resistencia y un condensador. En dichos circuitos la corriente fluye en una dirección, como en un circuito de cc, pero a diferencia de éstos, la corriente varía con el tiempo.
CASO 1: Proceso de carga del condensador, inicialmente descargado, cuando sus terminales se conectan en serie con un resistencia y una batería.
CASO 2: Proceso de descarga del condensador, inicialmente cargado, cuando sus terminales se conectan en serie con un resistencia.
Ambos procesos viene definidos por un tiempo característico
Notes: <number>

## Slide 16
CARGA DEL CONDENSADOR
En t =0 el condensador está descargado. Al cerrar el interruptor, existe una caída de potencial entre los extremos de la resistencia y el condensador empieza a cargarse.
Condensador cargado  Circuito abierto
Notes: <number>

## Slide 17
DESCARGA DEL CONDENSADOR
En t =0 el condensador está cargado. Al cerrar el interruptor, existe una caída de potencial entre los extremos de la resistencia debido a la corriente inicial y el condensador empieza a descargarse.
Condensador descargado  Cortocircuito
Ejemplo
Notes: <number>