## Slide 1
Demoduladores de ángulo (FM, FSK y PM)
Idea fundamental:
Obtener la forma de onda de la moduladora (información) de la portadora modulada en ángulo, normalmente convertida a una frecuencia intermedia.
Información (moduladora)
Amplificador de FI (o de RF)
Demodulador
Amplificador de banda base
Portadora modulada

## Slide 2
Tipos de modulaciones analógicas de ángulo (I)
Modulación de frecuencia (FM)
Modulación
Demodulación
Moduladora
Portadora sin modular
Portadora modulada en FM

## Slide 3
Tipos de modulaciones analógicas de ángulo (II)
Modulación de fase (PM)
Modulación
Demodulación
Moduladora
Portadora sin modular
Portadora modulada en PM

## Slide 4
Tipos de modulaciones analógicas de ángulo (III)
PM
Moduladora
FM
Ecuaciones:
Moduladora: xm(mt)
Portadora: vp(pt) = VP·cospt
Modulada FM: vpFM(mt, pt) = VP·cos[pt + p·∫ xm(mt)·dt]
t
-
Comparación entre FM y PM
Modulada PM: vpPM(mt, pt) = VP·cos[pt + p·xm(mt)]
Si llamamos fp = p/(2) y fm max, fp max y p max a los máximos valores de fm = m/(2), fp = p/(2) y p, respectivamente, se cumple:
BFM 2(fp max + fm max)
BPM 2(p max·fm max + fm max)
FM de banda ancha (radiodifusión): fp max = 75 kHz fm max = 15 kHz B 180 kHz
FM de banda estrecha (comunicaciones de voz): fp max = 5 kHz fm max = 3 kHz B 16 kHz

## Slide 5
Discriminadores
Detector de cuadratura
Demoduladores con PLLs
Tipos de demoduladores de FM
Esquema general de un discriminadores
Portadora modulada
Limitador
f
v
ve
vs
Convertidor f/v (derivador)
Detector de pico
Moduladora

## Slide 6
Ejemplos de circuitos limitadores
Etapa diferencial
3 etapas con margen dinámico muy pequeño
Con diodos

## Slide 7
Ejemplos de convertidores frecuencia/tensión para discriminadores. Con un circuito resonante
R
+
ve
L
R
C
vs
+
-
+
-
vdFM
R’
C’
D
Simple
Poco simétrico
Difícil de ajustar
fo
1,4·fo
0,6·fo
0
vs/ve
0,5
fFI
Q=5
vdFM=vs1

## Slide 8
Ejemplos de convertidores frecuencia/tensión para discriminadores. Con dos circuitos resonantes (I)
Más simétrico
Muy difícil de ajustar
Salida diferencial
0
vs1/ve
-vs2/ve
vsFM/ve
fFI
R
+
ve
L1
C1
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
R
ve
L2
R
C2
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
+
vdFM
+
-
vs1
vs2
vdFM=vs1- vs2

## Slide 9
Ejemplos de convertidores frecuencia/tensión para discriminadores. Con dos circuitos resonantes (II)
Más simétrico
Muy difícil de ajustar
Menor ganancia
R
+
ve
L1
C1
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
R
ve
L2
R
C2
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
+
vdFM
+
-
vs1
-vs2
R’’
R’’
vs1- vs2
2
vdFM=
Sin salida diferencial

## Slide 10
El discriminador de Foster-Seely (I)
Se puede demostrar que:
vs/ve = k1/(1 - LeqCeq2 + jLeq/Req)
Siendo:
Leq = Ld2 + Lm·Ld1/(Lm + Ld1)
k1 = Lm/(Lm + Ld1)
Ceq = 4C, Req = R/4
Esquema básico
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs2
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1

## Slide 11
El discriminador de Foster-Seely (II)
Como vs/ve = k1/(1 - LeqCeq2 + jLeq/Req), si  = r= 1/(LeqCeq)1/2, entonces vs/ve = k1Req/(jrLeq), es decir, vs y ve están desfasados 90º
El circuito se diseña para r = p (en la práctica r = FI)
También se cumple que vdFM=vs1- vs2= ve + vs- ve - vs
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs2
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1

## Slide 12
Si  < r
Si  > r
Si  = r
El discriminador de Foster-Seely (III)
vdFM=vs1- vs2= ve + vs- ve - vs
ve
-vs
vs2
ve
vs
vs1
vs1<vs2 vdFM < 0
ve
vs
vs1
-vs
ve
vs2
vs1>vs2 vdFM > 0
ve
vs
vs1
-vs
ve
vs2
vs1=vs2 vdFM = 0
10,7 MHz
10,5
10,9
0
vdFM
Relación muy lineal vdFM/f
vs/ve

## Slide 13
El discriminador de Foster-Seely (IV)
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs2
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs2
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1
Cac
Lch
Salida diferencial
Salida referida a masa

## Slide 14
El discriminador de relación (I)
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs2
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1
Foster-Seely
Relación
-vs2
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1
R’’
R’’
vdFM=vs1- vs2
vs1- vs2
2
vdFM=

## Slide 15
El discriminador de relación (II)
-vs2
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1
R’’
R’’
vs12
+
-
0
vdFM
10,7 MHz
10,5
10,9
Foster
Relación
Menor ganancia que en el Foster
10,7 MHz
10,5
10,9
vs12
0
Vs12 casi costante. Se puede usar para limitar las amplitudes

## Slide 16
El discriminador de relación (III)
-vs2
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
Acoplamiento no ideal
R
1:1:1
R’’
R’’
Discriminador de relación con limitador de amplitud
C’’
vs12
+
-
-vs2
C
vs1
+
-
+
-
R’
C’
D
vs2
+
-
+
-
R’
C’
D
vdFM
+
-
vs1
vs
+
-
vs
+
-
ve
+
-
R
1:1
ve
+
-
1:1
vs12
+
-
C’’

## Slide 17
El detector de cuadratura (I)
Principio de funcionamiento (I)
vpFM = VP·cos[pt + p·∫ xm(mt)·dt]
t
-
Mezclador
vf
vmez
Retardo tr
vpFM
vpFM’
vpFM’ = VP·k1·cos[p(t - tr)+ p·∫ xm(mt)·dt]
t-tr
-
vmez = VP2·k2·k1·cos[2pt - ptr + p·∫ xm(mt)·dt + p·∫ xm(mt)·dt] + VP2·k2·k1·cos[ptr + p·∫ xm(mt)·dt]
t
-
t-tr
-
t
t-tr
vf = VP2·k2·k1·cos[ptr + p·∫ xm(mt)·dt]
t
t-tr
Como xm(mt) no cambia apreciablemente en tr segundos, queda:
vf = VP2·k2·k1·cos[ptr + p·tr·xm(mt)]
Y como la red de retardo se calcula para que valga 90º a p, queda:
vf = VP2·k2·k1·cos[/2 + p·tr·xm(mt)] = -VP2·k2·k1·sen[p·tr·xm(mt)]

## Slide 18
El detector de cuadratura (II)
Mezclador
vf
vmez
Retardo tr
vpFM
vpFM’
Como se cumple que:
p·tr /2, xm(mt) 1 y p << 2p,
entonces:
p·tr·xm(mt) = ·xm(mt)·p/(2p) << 1,
y, por tanto:
vf
vpFM
vf = -VP2·k2·k1·sen[p·tr·xm(mt)]  -VP2·k2·k1·p·tr·xm(mt)
vf = -VP2·k2·k1·sen[p·tr·xm(mt)]
vpFM’
vmez
¡Ojo! vf depende también de Vp2  Hay que usar limitador
vf
tr
Limitador
ve
vs
vpFM
Principio de funcionamiento (II)

## Slide 19
0
10,7 MHz
10,5
10,9
vf/k2·VP2
Cs=C/20
El detector de cuadratura (III)
Mezclador
vf
vmez
Retardo tr
vpFM
vpFM’
+
-
vdFM
R
L
C
Cs
+
-
vdFM’
¿Cómo se genera el retardo?
Calculamos la transferencia de la red:
vdFM’/vdFM = LCss2/[1 + Ls/R + L(C + Cs)s2]
Q = 15
10
5
vmez = VP·cos(t)·2k2·vdFM’/vdFM· VP·cos[t – arg(vdFM’/vdFM)] 
vf = k2·VP2vdFM’/vdFMcos[arg(vdFM’/vdFM)]
Efectuamos un análisis senoidal permanente (s = j). Sólo es válido sim << p:
vdFM’/vdFM = -LCs2/[1 - L(C + Cs)2 + jL/R. Por tanto:
Se define Q = R/(Lp)

## Slide 20
Demoduladores de FM con PLLs
V = k()
Salida
Entrada
vpFM
vosc
vcont osc
vcont osc
vdFM
Principio de funcionamiento
Condición de diseño: el PLL debe ser suficientemente rápido para seguir las variaciones de frecuencia 
frecuencia de corte del PLL >> frecuencia máxima de la moduladora
corte PLL >> m max

## Slide 21
Demoduladores de PM con PLLs
vdPM
Principio de funcionamiento
Condición de diseño: el PLL debe ser suficientemente lento para ser insensible a las variaciones de frecuencia 
frecuencia de corte del PLL << frecuencia mínima de la moduladora
corte PLL << m min
V = k()
Salida
Entrada
vpPM
vosc
v

## Slide 22
Tipos de modulaciones digitales de ángulo (I)
Modulación digital de frecuencia, (Frequency Shift Keying, FSK)
Modulación
Demodulación
Moduladora
0
0
0
1
1
0
Portadora sin modular
Portadora modulada en FSK

## Slide 23
Tipos de modulaciones digitales de ángulo (II)
Modulación binaria digital de fase, (Binary Phase Shift Keying, BPSK)
Modulación
Demodulación
Moduladora
0
0
0
1
1
0
Portadora modulada en BPSK
Portadora sin modular

## Slide 24
Demodulación de FSK (I)
Con detector no coherente
Con detector coherente
Con discriminador (Foster Seely o relación)
Detector con batería de filtros
vpFSK
vf1
vf2
+
vdFSK
vd1
-
vd2
Detector con dos filtros

## Slide 25
Demodulación de FSK (II)
Detector coherente
vf1
vmez1
vpFSK
vf2
+
PLL
vdFSK
vmez2
vpf1
vpf2
-

## Slide 26
Demodulación de BPSK
Bucle elevador al cuadrado. El mismo esquema que para demodulación de DSB con recuperación de la portadora
vmez
vpBPSK
Mezclador
vo(pt)
 = 0º
vf
vmez
PLL
x2
2
recuperación de la portadora
vs
vs

## Slide 27
Ejemplo de antiguo esquema de amplificador de FI con demoduladores de AM y FM
Discriminador de relación
Detector de envolvente

## Slide 28
Ejemplo de esquema de amplificador de FI y de BF de sonido para TV con CI TDA8190
Detector de FM de cuadratura
Limitador