## Slide 1: Teorema del Muestreo

## Slide 2
Teorema del Muestreo
Sabemos que las señales se pueden descomponer como un sumatorio de senos y cosenos cada uno de una amplitud, frecuencia y fase diferente. Esto se llama Desarrollo Serie de Fourier.
Si dichas sinusoides las muestreamos, el caso más crítico de muestreo será aquella de mayor frecuencia (frecuencia máxima fm que corresponde con el periodo mínimo Tmin=1/ fm) la cual vamos a llamar:
f(t)=A sin(2fm t+ ) donde A: amplitud, t: tiempo y : fase de la señal.
El Teorema de Muestreo formulado por Nyquist 1924 dice: que si queremos reconstruir una señal de frecuencia máxima fm, debemos de muestrear a 2fm y la frecuencia de muestreo (sampling) se llama fs o también frecuencia de modulación.
Ejemplo1, si un instrumento musical emite tonos (o sinusoides) de 20KHz, debo muestrear a 40KHz (40.000 muestras por segundo).
Ejemplo 2: los CD de audio muestrean la señal 44.100 veces por segundo, por tanto pueden captar frecuencias de hasta 22,05 KHz
Ejemplo3, si la voz ( en telefonía !!) tiene un espectro de 4KHz, para poder muestrear y recuperar la señal requeriríamos 8.000 muestras por segundo.
Notes: Ya en 1924 Nyquist demostró por procedimientos puramente teóricos que existía un límite máximo en el número de baudios que podían transmitirse por un canal, y que dicho límite era igual al doble de su ancho de banda. Por ejemplo en el caso de un canal telefónico, con una anchura de 3 KHz, el máximo es de 6 Kbaudios. Para un canal de televisión PAL con una anchura de 8 MHz el máximo sería de 16 Mbaudios.
Podemos comprender intuitivamente el Teorema de Nyquist si pensamos que la secuencia de símbolos a transmitir puede fluctuar entre dos situaciones extremas: transmitir siempre el mismo símbolo o transmitir cada vez un símbolo con un valor de amplitud opuesto al anterior. En el primer caso tendríamos una señal constante de frecuencia cero, mientras que en el segundo la frecuencia sería la mitad que el número de símbolos transmitido (ya que dos símbolos consecutivos formarían una oscilación completa). Así pues la anchura de banda, que sería igual a la diferencia entre estos dos casos extremos, sería la mitad del número de símbolos transmitidos por segundo.
Desde otro punto de vista, si yo tengo una señal fm, frecuencia máxima y tx 10101010101, que se comportaría como +-+-+-+-+-+-+-+-en la señal a transmitir, cada ciclo de la señal es 10 +-, por tanto 2 bits, así q con fm la máxima información q obtengo sería 2.fm, que serían las muestras q realizaría en el caso de tener q recuperar las señal.
En la práctica, cuando se trata de señales moduladas (que es el tipo de señales que se dan en casi todos los casos en RBB) el número de baudios no puede ser mayor que el ancho de banda del canal. Por tanto en los ejemplos anteriores (canal telefónico y canal de televisión PAL) el máximo sería de 3 Kbaudios y 8 Mbaudios, respectivamente.

## Slide 3
Teorema del Muestreo
Podemos verlo fácilmente si tenemos en cuenta que, si sólo tenemos un valor o muestra por periodo, es decir muestreando a fm no seríamos capaces de conocer ni la amplitud ni la fase.
Sin embargo con al menos 2 muestras como dice el Teorema, dos puntos de f(t) sí que somos capaces de trazarla, por ejemplo si tenemos el mínimo y el máximo de f(t) podemos trazar entre dichos puntos la sinusoide f(t). Además, los puntos están equidistantes, porque siempre se muestrea a la misma velocidad.
Otra forma de verlo, es fm = fs /2 y fs la conocemos contando las muestras en un segundo. Si tenemos los puntos (t1,f(t1)) y (t2,f(t2)), siendo t2= t1+Tmin /2, podemos plantear el sistema de ecuaciones
      Ecuación 1: f(t1)=A sin(2fm t1 + )
      Ecuación 2: f(t2)=A sin(2fm t2 + )
Por tanto, tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas A y , con lo cual podemos resolver y despegar las incógnitas.

## Slide 4: Muestreo (cont.)
En una señal cuando se transmite, la capacidad que posee para transportar información, o bien viene limitado por la propia señal (que es lo visto anteriormente, una señal con frecuencia máxima fm) y su ancho de banda, o bien viene limitado por el ancho de banda del canal en la que es transmitida. En resumen, o el ancho de banda lo fija la fuente o bien el canal.
Ej. La voz humana, tiene un BW >4KHz, pero los circuitos de las centrales operan hasta 4KHz.
Notes: Es decir, en el caso q el canal limite a 4 KHz, si por allí mandara con máxima frecuencia, suponiendo que cada lóbulo o semiperiodo de la sinusoide es +- asociado al 10, obtendría 8000 baudios.
Es decir q una señal limitada a 4Khz puede transportar como máximo 8000 baudios si no está modulada, q se trata de otra consideración diferente del Tm de Nyquist.
Si estuviera modulada como en la CATV, sólo sería la mitad, es decir 4000 baudios.

## Slide 5
100 Hz
1 KHz
10 KHz
Frecuencia
100 KHz
10 Hz
Potencia relativa
0 dB
-20 dB
-40 dB
-60 dB
Rango dinámico
aproximado
de la voz
Canal telefónico
Límite superior
de la radio AM
Límite superior
de la radio FM
Rango dinámico
aproximado de
la música
MÚSICA
VOZ
Ruido
Espectro acústico de la voz y la música
3,4 KHz
300 Hz
Potencia relativa=Potencia/Potencia máxima

## Slide 6: Teorema del Muestreo (limitación por canal)
En un caso general, como un canal analógico (que transporta señales analógicas no moduladas), se puede demostrar que los baudios (símbolos por segundo) posibles enviados con un canal de ancho de banda BW es:
Capacidad [baudios]=2*BW [Hz]
Si fuera modulada, sería Capacidad [baudios]=BW [Hz]
Y la capacidad binaria de dicho canal es:
Capacidad [bits/segundo]= 2*BW*log2(número de niveles por símbolo)= 2*BW*log10(número de niveles por símbolo)/ log10(2)
El número de niveles por símbolo lo determina la constelación de la modulación utilizada.
Pero el número de símbolos a introducir en un canal tiene también un límite ...
En el caso del canal telefónico, como utilizamos de 300 a 3400 Hz, al ser modulada porque no parte de 0 Hz, sino que va metida en la banda 300 a 3400Hz, el máximo de baudios son 3100 baudios.
Notes: Esto es si la señal no está modulada.
Si está modulada, es capacidad en baudios es BW.

## Slide 7: Relación señal/ruido
La relación señal/ruido, también SR o S/N (Signal to Noise Ratio) se mide normalmente en decibelios (dB):
S/N (en dB) = 10* log10 (S/N)=S(db) – N(db)

## Slide 8: Teorema (a.k.a Ley) de Shannon-Hartley (1948)
La cantidad de información digital (límite y teórica) que puede transferirse por un canal analógico está limitada por su ancho de banda (BW) y su relación señal/ruido lineal (S/N), según la expresión:
  Capacidad [bits por segundo] = BW [Hz] * log2 (1 + S/N) = BW * log10(1+S/N)/log10(2)
  Ejemplo: En el sistema telefónico, la máxima S/N que se puede obtener debido al proceso A/D y D/A realizado sobre la voz es de 36 dB (=103.6). Si el canal utilizado para enviar la voz es de 3,1KHz[1], por tanto la capacidad binaria del canal es :
  Capacidad [bps] = 3,1 KHz * log2 (1+3981) = 37,07 Kbps [2]
Que es la máxima capacidad teórica según Shannon que puede transmitirse en bps en un canal analógico, donde la S/N del canal, queda fijada por el proceso de cuantificación A/D de los conversores en la entrada a las centrales.
[1]Los 3.1KHz proceden de utilizar márgenes de seguridad en los propios canales de voz con 4KHz reservados.
[2] otros autores llegan a un valor de 33,4 Kbps
Notes: El Teorema de Nyquist fija un máximo en el número de baudios, pero dado que no dice nada respecto al número de bits por baudio la capacidad del canal en bits por segundo podría ser arbitrariamente grande utilizando una modulación capaz de transmitir un número lo bastante grande de bits por baudio.
Sin embargo, a medida que aumenta el número de bits por baudio se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de poder discernir, y se reduce la distancia entre éstos en la correspondiente constelación. En canales muy ruidosos puede llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos. Como cabría esperar, el número máximo de estados que el receptor pueda distinguir depende de la calidad del canal de transmisión, es decir de su relación señal/ruido. Ya en 1948 Shannon dedujo una expresión que cuantificaba la capacidad máxima de un canal analógico en función de dos parámetros: su ancho de banda y su relación señal/ruido.

## Slide 9: Anexo A
Transformada de Fourier
( “lamentablemente” las señales periódicas no tienen información es por eso que las señales de comunicaciones se pasan al dominio de la frecuencia con la Transformada …)

## Slide 10: Transformada de Fourier
Estas expresiones nos permiten calcular la expresión F() (dominio de la frecuencia) a partir de f(t) (dominio del tiempo) y viceversa
Identidad
de Fourier
Transformada
De Fourier

## Slide 11: Transformada de Fourier
Notación: A la función F() se le llama transformada de Fourier de f(t) y se denota por F, es decir
En forma similar, a la expresión qu enos permite obtener f(t) a partir de F(w) se le llama transformada inversa de Fourier y se denota por F –1 ,es decir

## Slide 12: Transformada de Fourier
Ejemplo. Calcular F(w) para el pulso rectangular f(t) siguiente
Solución. La expresión en el dominio del tiempo de la función es
-p/2 0 p/2
1
f(t)
t

## Slide 13: Transformada de Fourier
Integrando
Usando la fórmula de Euler
Obsérvese que el resultado es igual al obtenido para cn cuando T , pero multiplicado por T.

## Slide 14: Transformada de Fourier
F(W) en función de la frecuencia

## Slide 15: Anexo B : OFDM
Una nueva (?) técnica de acceso al medio

## Slide 16: Introducción a OFDM

## Slide 17: OFDM

## Slide 18: OFDM

## Slide 19: FDM vs OFDM

## Slide 20: FDM vs OFDM

## Slide 21: Ventajas en Multipath
OFDMA las portadoras tienen ventajas en “Multipath”
  OFDMA solamente selecciona subcarriers con menor degradación de canal previniendo la perdida de recursos del sistema (potencia o throughput ) => mayor capacidad del sistema
Señal Enviada
Señal Recibida
Multipath

## Slide 22: Eficiencia Espectral
2.5G TDMA: Muy limitada la velocidad y baja eficiencia espectral (1.0-1.5 bps/Hz)
500kHz
5MHz
3G WCDMA: Razonable data rate, rango y movilidad, mejora la eficiencia espectral (1.5-2.5 bps/Hz)
WiFi: OFDM 64FFT, Velocidad razonable rango y movilidad limitada , mejora eficiencia espectral (2-3 bps/Hz)
WiMAX:OFDMA, hasta 2048FFT gran mejora en rango y movilidad Potencial , la mejor eficiencia espectral (3-4 bps/Hz)
15 MHz
20 MHz
Es un factor de importancia para los servicios de datos
  La escasez (o utilidad ) del espectro hace de la eficiencia un factor clave para la aprobación del mismo y el éxito del modelo de negocios.
  Los organismos de regulación deben reciclar el espectro para los sistemas existentes con baja eficiencia .

## Slide 23: ANEXO C
Tasa de eficiencia
Tasa de error vs Relación Señal/Ruido – Modulación
Eficiencia Espectral-Limite de Shannon

## Slide 24
Tasas binarias útiles

## Slide 25
SINR

## Slide 26
BER/SNR

## Slide 27
BER/SNR

## Slide 28: Eficiencia Espectral : limite Shannon