## Slide 1
Teoría básica de los convertidores CC/CC (convertidores con varios transistores)

## Slide 2
El convertidor directo (“Forward”) estándar
(ya estudiado)
-
vO
n2:n3
n1
+
-
vD2
vS
+
vD1
+
-
vg
vSmax = vg+vgn1/n2 = vg/(1-dmax)
vD1max = vgn3/n1
vD2max = vgn3/n2
dmax = n1/(n1 + n2)
vgn3/n1
vO
+
-
Durante dT
vO
-
+
Durante (1-d)T
vO = dvgn3/n1
(en modo continuo, MCC)

## Slide 3
iD2
vO
vg
n2:n3
n1
iS
iL
iD1
iD3
iO
iD2n3/n1
T
dT
t
Mando
t
iL
iO
d’T
iD3
iD2
iD1
iS
t
t
t
t
iD2_avg = IOd
iD1_avg = IO(1-d)
Im_avg = vgTd2/(2Lm) (ref. al primario)
iS_avg = IOdn3/n1 + im_avg
iD3_avg = im_avg
Corrientes en el convertidor directo

## Slide 4
Comparando los convertidores reductor y directo
Reductor
50V
100V
2A
1A (medios)
S
D
L
100W
vSmax = vDmax = 100V
iS_avg=1A iD_avg=1A iL_avg =2A
FOMVA_s=100VA FOMVA_D=100VA
FOMVA_s = 200VA FOMVA_D = 100VA
Mayor vSmax en el directo
Directo
50V
2A
100V
1A (medios)
S
D1
L
100W
1 : 1:1
D2
D3
vSmax=200V
iS_avg=1A iD1_avg= iD2_avg=1A
vD1max = vD2max = 100V
iL_avg=2A

## Slide 5
Operación del convertidor con variación de vg
vO
n2:n3
n1
vS
+
-
vg

t
vi/ni
t
+
-
vgmax/n1
max
vgmax/n2
vgmax (por tanto, dmin)
(otra n2 sería mejor)

t
vi/ni
t
+
-
vgmin/n1
max
vgmin/n2
vgmin (por tanto, dmax)
(óptima elección de n2)

t
vi/ni
t
+
-
vgmax/n1
max
vgmax/n’2
Situación más deseable a vgmax, pero catastrófica a vgmin
vsmax = vg(1+n1/n2)

## Slide 6
Solución: el convertidor directo con enclavamiento activo
(“Forward Converter with Active Clamp”)
vO
n2:n3
n1
vS
+
-
vg
vO
n1:n2
vS1
+
-
vg
S1
S2

## Slide 7
Convertidor directo con enclavamiento activo
- Señales de control complementarias en S1 y S2
- vC = vgd/(1-d)
(con respecto a vc es como un convertidor “Buck-Boost”)
- vO = vgdn2/n1
(con respecto a vO es un convertidor “Forward”)
- El flujo magnético en el transformador no tiene nivel de continua
- La tensión en el transformador no tiene tiempos muertos
vC
vO
n1:n2
vS1
+
-
vg
S1
S2
Señales de control
vgs1
vgs2

## Slide 8
vO
n1:n2
vS1
+
-
vg
S1
S2
vC
Comportamiento del transformador en el convertidor directo con enclavamiento activo (I)
- Como la media de iC debe ser 0 (circula por un condensador), entonces la corriente magnetizante im (que equivale al flujo magnético en el transformador) no tiene nivel de continua
- La tensión en el transformador no tiene tiempos muertos porque siempre se aplica tensión al transformador (o bien vg o bien vC)
im
ic
, im
t
ic
t
vi/ni
t
+
-
vg/n1
vC/n1
Lm

## Slide 9
Comportamiento del transformador en el convertidor directo con enclavamiento activo (II)
vO
n1:n2
vS1
+
-
vg
S1
S2
vC
ic
Lm
Ld
- El circuito de enclavamiento evita sobretensiones en el transistor S1 debidas a la inductancia de dispersión del transformador, Ld (“snubber” activo)
- La ausencia de tiempos muertos en el transformador facilita su uso en rectificación síncrona autoexcitada
vO
n1:n2
vg
S1
S2
vC
S3
S4

## Slide 10
Resumen del convertidor directo con enclavamiento activo
Es una topología muy útil
Evita los problemas de la inductancia de dispersión del transformador
Evita el nivel de continua en el flujo magnético del transformador
Facilita el uso de rectificación síncrona autoexcitada
Hay que usar dos transistores con control complementario
vO
n1:n2
vS1
+
-
vg
S1
S2
vC
ic
Lm
Ld

## Slide 11
Convertidor directo con dos transistores

t
vi/ni
t
+
-
vg/n1
max
vg/n1
dmax = 0,5
vO = dvgn2/n1 (en MCC)
vS1max = vS2max = vg
vD1max = vD2max = vg
vD3max = vD4max = vgn2/n1
n1:n2
S1
D4
D3
D1
D2
S2
vO
Bajas tensiones en los transistores
Evita parcialmente los problemas de la inductancia de dispersión del transformador
No evita el nivel de continua en el flujo magnético del transformador
Hay que usar dos transistores con el mismo control, uno de ellos no referido a masa

## Slide 12
Versiones con dos transistores del convertidor indirecto (o de retroceso o “Flyback”)
dmax = 0,5
vO = vg(n2/n1)d/(1-d) (en MCC)
vS1max = vS2max = vg
vD1max = vD2max = vg
vD3max = vD4max = vg(n2/n1)/(1-d)
Bajas tensiones en los transistores
Evita parcialmente los problemas de la inductancia de dispersión del transformador
Hay que usar dos transistores con el mismo control, uno de ellos no referido a masa
Convertidor indirecto con enclavamiento activo (no lo estudiaremos)
Convertidor indirecto con dos transistores (clásico)
n1:n2
S1
D3
D1
D2
S2
vO
vg

## Slide 13
Inversores clásicos con transistores (alimentados desde fuente de tensión)
vO
vg
S2
S1
“Push-pull”
(o simétrico)
Puente completo
vO
vg
S2
S1
S4
S3
Medio puente
vO
vg
S2
S1

## Slide 14
Obtención de convertidores CC/CC desde los inversores clásicos (Ejemplo)
Inversor
“Push-pull”
Conv. CC/CC “Push-pull”
Rect. con transf. con toma media
Rect. con dos bobinas
Conv. CC/CC “Push-pull”
Rect. en puente
Conv. CC/CC “Push-pull”

## Slide 15
Funcionamiento del convertidor “Push-pull” (I)
Circuito equivalente cuando conduce S2:
vgn2/n1
L
vO
Circuito equivalente cuando conduce S1:
vgn2/n1
L
vO
¿Qué pasa cuando no conducen ninguno de los dos transistores?
n1:n2
n1
n1
n2
n2
vg
vO
L
S1
S2
D2
D1

## Slide 16
No debe haber variaciones bruscas en el flujo del transformador ni en la corriente por la bobina
Conducen ambos diodos  la tensión en el transformador es cero
Las corrientes iL1 y iL1 deben ser tales que:
iL1 + iL2 = iL
iL1 - iL2 = iLm (sec. trans.)
vO
L
Funcionamiento del convertidor “Push-pull” (II) (cuando no conducen ninguno de los dos transistores)
L
vO
iL
iL2
iL1
D2
D1
Circuito equivalente cuando no conducen ni S1 ni S2:

## Slide 17
Tensiones en el convertidor “Push-pull”
La tensión vD es la misma que en un conv. directo con un ciclo de trabajo 2d  vO = 2dvgn2/n1 (en MCC)
vs1max = vs2max = 2vg
vD1max = vD2max = 2vgn2/n1
t
vS2
t
t
T
dT
t
t
Mando
t
vS1
vD1
vD2
vD
2vg
2vg
vgn2/n1
2vgn2/n1
2vgn2/n1
S1
S2
S1
n1
n1
n2
n2
vg
vO
L
vD
+
-
S2
+
-
vD2
+
-
vD1
vS2
+
-
+
-
vS1
D2
D1
dmax = 0,5

## Slide 18
Corrientes en el convertidor “Push-pull”
Corrientes medias:
iS1_avg = iS2_avg = iOd(n2/n1)
iD1_avg = iD2_avg = iO/2
t
t
t
iL
Mando
iS2
t
iD1
iS1
t
T
dT
t
iD2
S1
S2
S1
S2
n1 : n2
n1
n1
n2
n2
vg
vO
L
iS2
iL
D2
D1
iD2
iD1
iS1
iO
dmax = 0,5

## Slide 19
Un problema del convertidor “Push-pull”
S1
S2
n1
n1
vg
vO
iS2
iS1
n2
n2
Con el control clásico (control “modo tensión”), los tiempos tc1 y tc2 no tienen por qué ser idénticos. Esto genera asimetría en el flujo del transformador
La solución es usar control “modo corriente” y garantizar que los valores de pico de las corrientes is1 e is2 son prácticamente iguales
t
t
Mando
im
S1
S2
tc1
tc2

B, 
H, im
im+
im-
t
im
im+
Im-

## Slide 20
El convertidor en medio puente (“Half Bridge”)
vO
S2
n1
n2
n2
vg
L
vD
+
-
S1
+
-
vD1
+
-
vD2
vS1
+
-
+
-
vS2
D1
D2
vg/2
vg/2
dmax = 0,5
t
vS2
t
t
T
dT
t
t
Mando
t
vS1
vD1
vD2
vD
vg
vg
0.5vgn2/n1
vgn2/n1
vgn2/n1
S1
S2
La tensión vD es la mitad que en el caso del “Push-pull”  vO = dvgn2/n1 (en MCC)
vs1max = vs2max = vg
vD1max = vD2max = vgn2/n1

## Slide 21
Corrientes en el convertidor en medio puente
t
t
t
iL
Mando
iS2
t
iD1
iS1
t
T
dT
t
iD2
S1
S2
iO
S2
n1
n2
n2
vg
L
S1
iD1
iD2
iS1
iS2
D1
D2
vg/2
vg/2
dmax = 0,5
Corrientes medias:
iS1_avg = iS2_avg = iOd(n2/n1)
iD1_avg = iD2_avg = iO/2
iL

## Slide 22
vO
S3
n1
n2
n2
vg
L
vD
+
-
S4
+
-
vD1
+
-
vD2
vS4
+
-
+
-
vS3
D1
D2
S1
S2
dmax = 0,5
El convertidor en puente completo (“Full Bridge”)
t
vS2, vS3
t
t
T
dT
t
t
Mando
t
vS1, vS4
vD1
vD2
vD
vg
vg
vgn2/n1
2vgn2/n1
2vgn2/n1
S1, S4
S2, S3
La tensión vD es la misma que en el caso del “Push-pull”  vO = 2dvgn2/n1 (en MCC)
vs1max = vs2max = vs3max = vs4max = vg
vD1max = vD2max = 2vgn2/n1

## Slide 23
Corrientes en el convertidor en puente completo
t
t
t
iL
Mando
iS2, iS3
t
iD1
iS1, iS4
t
T
dT
t
iD2
S1, S4
S2, S3
S3
n1
n2
n2
vg
L
S4
iD1
iD2
iS4
iS3
D1
D2
S1
S2
dmax = 0,5
iL
iO
Corrientes medias:
iS1_avg = iS2_avg = iOd(n2/n1)
iS3_avg = iS4_avg = iOd(n2/n1)
iD1_avg = iD2_avg = iO/2

## Slide 24
Problemas de saturación en el transformador del convertidor en puente completo
En control “modo tensión” no garantiza la simetría del flujo magnético en el transformador, debido a las asimetrías en la duración de los tiempos de conducción de los transistores
Soluciones:
    Colocar un condensador en serie CS
    Usar control “modo corriente”
S2
S1
CS
vg
vO
S3
S4

## Slide 25
PO
vg
vS
iS
vg
vg
+
-
+
-
+
-
vS
vS
iS
iS
PO
PO
vSmax = 2vg iS_avg = PO/(2vg)
Mayores solicitaciones de tensión
 apto para baja tensión de entrada
vSmax = vg iS_avg = PO/vg
Mayores solicitaciones de corriente
 apto para alta tensión de entrada
vSmax = vg iS_avg = PO/(2vg)
Menores solicitaciones eléctricas
 apto para alta potencia
Comparación entre “Push-pull” y puentes

## Slide 26
Flujo de potencia
vg
vO
d
1-d
Reductor
Flujo de potencia
Flujo de potencia
Reductor-elevador
d
1-d
vg
vO
Flujo de potencia
Reductor-elevador
d
1-d
vg
vO
vg  vO
vO  vg
d  1-d
1-d  d
Circuitos idénticos si cambiamos:
Simetrías en los convertidores básicos
(de segundo orden)
Elevador
1-d
d
vO
vg

## Slide 27
Flujo de potencia
Reductor / elevador
v1
v2< v1
Flujo de potencia
SEPIC / zeta
v1
v2
Flujo de potencia
v1
Cuk / Cuk
v2
Flujo de potencia
Red.-elev. / Red.-elev.
v1
v2
Convertidores reversibles
Ponemos diodos y transistores en paralelo en todos los interruptores
Colocamos fuentes de tensión en ambos puertos (salida y entrada)

## Slide 28
Sistemas de convertidores CC/CC multisalida. Opción de n convertidores en paralelo
Eficiente (en cuanto al rendimiento
Buena regulación de todas las salidas
Tendencia actual
Cara
Compleja

## Slide 29
Sistemas de convertidores CC/CC multisalida. Opción de un convertidor con regulación cruzada)
Muy importante: las impedancias parásitas asociadas a cada salida deben ser tan pequeñas como sea posible
Sistema barato
Muy usado en sistemas de alimentación muy sensibles al coste
Se regula una salida
Las otras quedan sólo parcialmente reguladas

## Slide 30
Los convertidores de retroceso (“Flyback”) y directo con regulación cruzada
Va bastante bien si el transformador está bien hecho (sólo un diodo entre el transformador y la carga)
Apto para potencias pequeñas
Apto para potencias mayores
Peor regulación cruzada porque la bobina está en medio
Las salidas pueden entrar en distintos modos

## Slide 31
Mejorando la regulación cruzada en el convertidor directo
Las dos bobinas operan en el mismo modo de conducción
Condición de diseño: n1/ n2 = n3/ n4
n3
n4
n1
n2

## Slide 32
Combinación de regulador conmutado y post-regulador lineal
Post-reguladores lineales
Regulador conmutado
En sistemas reales, es bastante frecuente añadir post-reguladores lineales a las salidas no reguladas directamente (a veces se añaden post-reguladores basados en amplificadores magnéticos, no tratados aquí)