## Slide 1: FILTROS ACTIVOS
Notes: <number>

## Slide 2: Definiciones
Un filtro es un circuito eléctrico cuya función es modificar, deformar o manipular en general, el espectro en frecuencias de una señal de entrada de acuerdo a unos determinados especificaciones.
Redes de dos puertos que funcionan en el dominio de la frecuencia, cuya finalidad se centra en el paso o rechazo de una señal de entrada en un intervalo especifico de frecuencias, según las especificaciones de diseño.
Notes: <number>

## Slide 3: Filtro ideal
Magnitud constante de la función de transferencia en la banda de paso.
3. Frecuencia de corte abrupta, es decir atenuación infinita.
Fase Lineal respecto a la frecuencia
Características:

## Slide 4: Filtro Real
4. Rechazo de banda: Rechazan una banda de frecuencias de una señal
Pasa baja (LP): Permite pasar las frecuencias bajas con muy pocas pérdidas y atenuar las altas frecuencias.
2. Pasa alta (HP): Pasa las frecuencias por encima de una frecuencia denominada frecuencia de corte.
3. Pasa Banda (BP): Pasa las señales en una banda de frecuencias con atenuación muy baja mientras que rechaza las frecuencias a ambos lados
Notes: <number>

## Slide 5: Símbolos Electrónicos de los Filtros
Notes: <number>

## Slide 6
Clasificación de los filtros según sus componentes
Pasivos.
Activos
Capacidades conmutadas
Digitales
Se implementa en CI
FIR: Respuesta al impulso finita
IIR: Respuesta al impulso infinita
Analógicos

## Slide 7
Comparación de los filtros Pasivos vs Activos
Sensibilidad baja.
Pueden operar con señales de amplitud alta
Ancho de banda limitado
La sensibilidad alta.
Alimentación exterior
Amplitud de la,baja.
filtro pasivo:
Desventajas:
No amplifica la señal de salida.
Calculo de diseño muy tedioso.
Diseñado para una impedancia específica.
filtro activos:
Ventajas:
Fabricación pueden ser automatizados.
El coste es mucho menor que el de los pasivos.
Los efectos parásitos se reducen debido al menor tamaño.
Proporcionan ganancias.
Pérdidas o atenuaciones nulas

## Slide 8: Filtros Activos
Se componen de circuitos
AOP
Resistores
Capacitores.
La eliminación de las bobinas
Reduce el tamaño
Ahorro de costos
Frecuencias Bajas.
MFB:
Estructura de Retroalimentación
Múltiple
VCVS:
Estructura de Fuente de Voltaje Controlada por Voltaje
Variable de Estado
Con ganancia y sin ganancia
Biquads
Bicuadratico
Estructuras

## Slide 9: Aplicaciones
Estos circuitos se usan para aumentar o atenuar ciertas frecuencias en:
    Circuitos de audio,
    Generadores electrónicos de música,
    Instrumentos sísmicos,
    Circuitos de comunicaciones
    En laboratorios de investigación para estudiar las componentes de frecuencia de señales tan diversas como:
        Ondas cerebrales
        Vibraciones mecánicas.
Notes: <number>

## Slide 10: Tipos de Filtros Activos
El Sallen – Key (VCVS):
El circuito produce un filtro pasa bajo o pasa alto de dos polos usando dos resistencias, dos condensadores y un amplificador.
Para obtener un filtro de orden mayor se pueden poner en cascada varias etapas.
Estos filtros son relativamente flexibles con la tolerancia de los componentes.
Para obtener un factor Q alto se requieren componentes de valores extremos
VCVS tiene ganancia fija, ya que RA y RB determinan el factor de amortiguación
.
Etapa pasa-baja de segundo orden VCVS
Etapa pasa-alta de segundo orden VCVS.
Notes: <number>

## Slide 11: De Retroalimentación Múltiple:(MFB)
Es un filtro paso de banda, sencillo y de buen funcionamiento, también se pueden diseñar filtros pasa alta y pasa baja.
Donde:
  C1 y R3 forman la retroalimentación y la maximización cerca de fo (Q)
  C1 y R1 proporcionan la respuesta Pasa baja.
  C2 y R3 proporcionan la respuesta pasa alta.
  R2 eleva la Rent y ofrece una ganancia controlable de banda de paso.
.Ajustes:
Variar fo ajustando C1 = C2 o R1 y R2 simultáneamente.
Ajustar Q variando la razón R3/R1 manteniendo constante el producto R1*R3
Ajustar la ganancia con R2
Etapa pasa-banda de segundo orden-Retroalimentación Múltiple.
Notes: <number>

## Slide 12: Procedimiento De Diseño
Procedimiento de calculo sin R2
Seleccionar f1 y f2 y un AOP con
Aol > 2Q2 a las f1 y f2 deseadas.
2. A partir de f1 y f2 deseadas, calcular fo y Q aplicando:
Si Q es mayor que 15, elegir un filtro variable de estado o biquad paso-banda. Si Q es menor que 15, proseguir.
  3. Seleccionar C1 = C2 = C y calcular:
  4. Calcular:
Notes: <number>

## Slide 13: PROCEDIMIENTO DE DISEÑO
Procedimiento de calculo con R2
1. Seleccionar f1 y f2 y un AOP con
Aol > 2Q2 a las f1 y f2 deseadas.
2. Calcular fo y Q aplicando:
3. Si Q < 15, seleccionar la ganancia banda de paso deseado AP< 2Q2
4. Elegir C1 = C2 = C y calcular:
5. Verificar Ap a partir de:
Notes: <number>

## Slide 14: VCVS / MFB
VENTAJAS:
    Estabilidad
    Baja impedancia de salida
    Facilidad de ajuste de frecuencia
    Pocos componentes
DESVENTAJAS:
    Máximo valor de QO=10
    MFB invierte la polaridad
Notes: <number>

## Slide 15: Filtro De Variable De Estado:
Tiene ganancia igual a la unidad
La variable de estado proporciona simultáneamente una respuesta de segundo orden en paso- bajas, en paso-altas y en paso-banda.
El filtro de variable de estado es muy estable, tiene bajas sensibilidades y hay poca interacción entre los ajustes de frecuencia y el Q.
Si se usa como filtro paso-banda, se pueden obtener Qs estables hasta de 100.
El filtro con variable de estado, se le denomina "filtro activo universal “.
Explicación:
La conexión en cascada de A2 y A3 forman el LP de segundo orden.
La salida de LP y la señal de entrada se suman (fuera de fase) y se obtiene HP. F > Fo
El BP se obtiene de la integración de la suma de la salida LP y HP
Notes: <number>

## Slide 16: Filtro Activo De Variable De Estado Sin Ganancia
Explicación:
Los integradores A2 y A3 determinan la Fo
R5 y Rf‛ establecen  (o Q en caso de pasabanda)
El sumador resta la señales que están por debajo de la Fo
La respuesta LP Y HP son las mismas (condición del diseño)
Etapa Pasa-Baja/Pasa Alta/ Pasa Banda de segundo orden sin Ganancia.
Notes: <number>

## Slide 17: Procedimiento Variable de Estado sin Ganancia
Diseño del Filtro Pasa Banda y Pasa Alta
Seleccionar f(3 dB) y el tipo de filtro
Consultar la tabla N. 1 y encontrar la razón y el coeficiente de amortiguamiento
Calcular la frecuencia de corte
Fijar: R1=R2=R3=R4=Rf’
Seleccionar C1=C2=C
Calcular R Calcular R5
Realizar los ajustes

## Slide 18: Procedimiento Variable De Estado Sin Ganancia
Diseño del filtro Pasa Banda
La ganancia de paso y el factor de calidad son iguales.
Datos f1 y f2
Calcular fo y Q
Seleccionar C1=C2=C
Calcular R1=R2=R3=R4=Rf’ =Rf
Formulas de Resistencias
Realizar los ajustes

## Slide 19: Filtro De Variable De Estado Con Ganancia
Explicación:
Para obtener una ganancia distinta a la unidad se agrego un cuarto AOP inversor, donde RA y RB determinan  .
La ganancia la determina R4 y Rf
Etapa Pasa-Baja/Pasa Alta/ Pasa Banda de segundo orden con Ganancia.
Notes: <number>

## Slide 20: BIQUAD
Es un filtro activo muy estable, fácil de conectar en cascada,
Qs > 100 en la aplicación paso-banda.
BW permanece constante a medida que sé varia su frecuencia, de manera que su Q aumenta con la frecuencia de los filtros ajustables.
Esta formado por tres AOP:
  Sumador – integrador
  Inversor
  Integrador
Notes: <number>

## Slide 21: Filtro Bicuadrático Pasabanda
Etapa Pasa Banda de segundo orden.
Notes: <number>

## Slide 22: Factores a Considerar En La Selección Del Aop
Selección del BW y Avf
1.Del punto A al B la atenuación es constante.
2. La frecuencia en el punto B se denomina ganancia unitaria.
3. Se establece una Avf fija y se determina el Bw o viceversa.
FT también se denomina frecuencia de trnasición.
AOP | FT
LM741 | 1MHz
LM318 | 15MHz
LM351 | 4MHz
Notes: <number>

## Slide 23: Factores a considerar en la selección del AOP
Selección Vpmax o f
La velocidad de respuesta de los Aop se define:
En donde Vp es la salida máxima que se puede obtener sin distorsión.
Nota:Como la frecuencia esta relacionada con el BW, este factor es importante determinarlo correctamente
AOP | SR(V/μs
LM741 | 0.5
LF351 | 13
LM318 | 70
Notes: <number>

## Slide 24: Factores a Considerar en la Selección del AOP
Frecuencia de corte y atenuación.
En la grafica se observa que del punto a al B la atenuación es constante.
En el punto a Avo en db es -3db
La atenuación la determina la estructura interna del AOP
El capacitor interno impide que el Aop se desestabilice cuando la frecuencia varía
AOP | C
741 | 30pF
351 | 10pF
Notes: <number>

## Slide 25: Técnicas Universales para la compensación offset
Notes: <number>

## Slide 26: Diseños de filtros Activos en Cascada

## Slide 27: Selección de los componentes de los Filtros Activos
Condensadores | Ventajas | Desventajas | Aplicación en los filtros
Poliestireno enrollado | Bajo coeficiente de disipación. Bajo coeficiente de temperatura | Caros y de gran tamaño para un valor dado de capacitancia | En todos los filtro
NPO de cerámica carbón |  |  | 
Mica |  |  | 
Mylar metalizados o policarbonato | 1. Medio coeficiente de disipación. 2. Medio coeficiente de temperatura |  | Experimentación
Disco de cerámica | ************ | 1. La capacitancia varía significativamente con el voltaje, la temperatura, el tiempo y la frecuencia | No aplica

## Slide 28: Seleccion de los componentes de los Filtros Activos
Resistencias | Características | Aplicación en los filtros
Película Metálica | Poco ruido Buena respuesta de frecuencia Coeficiente de temperatura bastante bajo | Para todos los filtros
Alambre enrollado | Alta precisión a baja frecuencia. 1.a) Poco ruido 2.b) Poco desajuste de temperatura. Para altas frecuencias o moderadas las resistencias deben ser no inductivas. | Filtros de baja frecuencia
Película de carbón | Se pueden obtener con: a) Alta precisión b) Ruido aceptable c) Buena respuesta de frecuencia. | Para experimentación