## Slide 1
Los sistemas de control han sido de gran impacto para el desarrollo de nuestra
sociedad ya que han permitido:
IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
Automatizar tareas humanas repetitivas, tediosas y/o peligrosas.
Trabajar con tolerancias mucho menores, mejorando la calidad de los productos.
Disminuir costos de producción en mano de obra e insumos.
Mejorar la seguridad de operación de las máquinas y procesos.
2. Los sistemas de control tienen vastas áreas de aplicación en:
Industrias del transporte, incluyendo la aeroespacial; procesos químicos y
biológicos; sistemas mecánicos, eléctricos y electromecánicos; agroindustria,
Industrias de procesos y de manufactura; sistemas económicos, políticos y
sociales.
3. Los encontramos en nuestra cotidianidad:
Desde la nevera hasta el sistema de control de combustión electrónica de los
automóviles y así como en nuestro propio cuerpo: control de la temperatura
corporal, presión arterial, equilibrio,...
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL

## Slide 2
El simple acto de señalar con el dedo es un sistema de control.
Ahora bien, su aplicación requiere de varias tecnologías como la informática, la
eléctrica, la electrónica y las comunicaciones; también exige buena fundamentación
matemática y conocimientos del proceso a controlar.
De lo anterior se deriva que los sistemas de control sean un área multidisciplinar y
transversal a las ingenierías y a otras ciencias.
Concepto de Sistema:
Conjunto de elementos y reglas que organizados e interrelacionados entre si,
contribuyen a generar un resultado. Poseen características propias que los definen,
que pueden ser constantes (parámetros del sistema) y cambiantes en el tiempo
(variables del sistema) las cuales permiten determinar su comportamiento.
SISTEMA
Entrada
Salida
Elementos y Reglas
Parámetros del Sistema
Variables del Sistema

## Slide 3
- Parametros del sistema:
Estructura del sistema propiedades inmutables o características esenciales o
aquellas que no cambian.
- Variables:
Elementos que si van cambiando y que evolucionan ademas representan de
alguna manera la evolución del sistema en el tiempo.
SISTEMA
ENTRADA
SALIDA
ELEMENTOS Y REGLAS DEL
SISTEMA
ENTRADA: Generadas por el entorno
SALIDA: Determinadas por el Sistema

## Slide 4
SISTEMA
ENTRADA
SALIDA
ELEMENTOS Y REGLAS DEL
SISTEMA
Variable de entrada: es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema.
Variable de salida: es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide.
Perturbación: es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se la denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una entrada.

## Slide 5
EJEMPLOS DE SISTEMA

## Slide 6
MODELOS CONCEPTUALES DE SISTEMAS MATEMATICOS
Un modelo es básicamente una Herramienta que permite responder interrogantes sobre este último sin tener que recurrir a la experimentación.
Tres elementos esenciales deben estar presentes en todo modelo matemático de un sistema dinámico.
1.- PARAMETROS: Características que no cambian en el tiempo.
2.- VARIABLES: Elementos que Cambian con el tiempo.
3.- LEYES: Principios que definen la evolución del sistema en el tiempo.
La relación entre Sistemas y Modelos en un principio proviene de la observación.
Para comprender los sistemas y para Manipularlos recurrimos a los modelos .
- Parámetros
- Variables
- Leyes
SISTEMA
Un Sistema y Modelo en un principio proviene de la observación

## Slide 7
DEFINICIONES
* Sistema de Control:Arreglo de componentes físicos interconectados de forma que se
puedan comandar dinámicamente.
* Entrada: Estímulo aplicado al sistema de control para producir una respuesta
especificada.
* Salida: Respuesta obtenida que puede ser diferente a la especificada.
* Perturbación: Es una entrada que afecta adversamente a la salida.
* Subsistema que hace de control: Controlador compensado o Regulador
* Subsistema a ser controlado: Planta o Proceso.
PERTURBACION
SISTEMA
DE
CONTROL
ENTRADA
SALIDA
SUBSISTEMA
QUE HACE
DE CONTROL
SUBSISTEMA A
SER
CONTROLADO
ENTRADA
SALIDA
O
RESPUESTA
ACCION
DE
CONTROL
PERTURBACION
Sistema de Control: Es una estrategia que verifica lo que ocurre (realidad) con respecto a lo que debería ocurrir (objetivo) y de no existir concordancia se toman acciones para corregir la diferencia.
Inerconección de componentes formando
un sistema de configuración que provee
una respuesta deseada.

## Slide 8
EJEMPLO:

## Slide 9
Son muchas las clasificaciones posibles de realizar; aquí se presentan algunas de
mayor interés
* TOPOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
De lazo abierto: Acción de control independiente de la salida; para su buen
desempeño se requiere de una buena calibración; si el proceso a controlar es
estable, no hay riesgo de inestabilidad.
CONTROLADOR
O
REGULADOR
ACTUADOR
SEÑAL DE
EXITACION
u(t)
VARIABLE
DE
CONTROL
SEÑAL
DE
SALIDA
Y(t)
Las Características mas importantes de estos sistemas son:
- La exactitud que determinada por la calibración
- No tiene problemas de Inestabilidad.
- Son menos exactos
- Son de alta sensitividad
- Son económicos simples en su ingeniería y de pocos componentes
Sistema de control de lazo abierto
Sistema de control de lazo cerrado
CLASIFICACINES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
TOPOLOGIAS
PLANTA
O
PROCESO
VARIABLE
DE
ACTUACION
PERTURBACION

## Slide 10
ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DE UN SISTEMA
La estabilidad en un Sistema de Control es su propiedad mas importante tanto es asi
Que podemos decir que no se puede hablar Sistema de Control si este no es Estable.
Un sistema es estable si responde con una variación finita a variaciones finitas de sus
Señales de entrada. Si se considera una señal lineal e invariante en el tiempo, la
Inestabilidad del sistema supondra una respuesta que aumenta o disminuye de forma
Exponencial o una oscilación cuya amplitud aumenta exponencialmente.

## Slide 11
SISTEMAS ASINTOMATICAMENTE ESTABLES, MARGINALMENTE
ESTABLES E INESTABLES:
Un Sistema Estable es un sistema Dinámico con una Salida limitada o acotada
Cuando se expone a una entrada limitada

## Slide 13
De lazo cerrado: Se compara la entrada y la salida y usa la diferencia (error)
como acción de control; se requiere por tanto de una realimentación, la cual
genera posibilidad de inestabilidad.
+
-
COMPARADOR
ENTRADA
SEÑAL DE
MANDO
(SET POINT)
SEÑAL
DE
ERROR
CONTROLADOR
PLANTA
REALIMENTACION
SEÑAL DE CONTROL
O MANIPULADA
SALIDA
SEÑAL DE CONTROL
SEÑAL DE
REALIMENTACION
Elementos de un lazo de control
Sistema a controlar
Controlador
Actuador (puede incluirse en el sistema a controlar)
Medidor (sensor + transductor)

## Slide 14
+
-
CONTROLADOR O
REGULADOR
ACTUADOR
O
ACCIONADOR
PLANTA O
PROCESO
REALIMENTACION
CAPTADOR
ENTRADA
SALIDA
DESEADA
r(t)
COMPARADOR
O DETECTOR DE
ERROR
SEÑAL DE
ERROR
e(t)
VARIABLE DE
SALIDA
y(t)
c(t)
b(t)
e(t) = r(t) – b(t)
En este sistema pueden ocurrir dos casos:
Que la señal de error sea nula e(t) = 0.
Que la señal de error no sea nula. Esta señal de error actúa sobre el elemento regulador que a su
salida proporciona una señal que a traves del elemento accionador influye en la planta o proceso
para que la salida alcance el valor previsto y de esta manera el valor se anule.

## Slide 15
+
-
CONTROLADOR O
REGULADOR
ACTUADOR
O
ACCIONADOR
PLANTA O
PROCESO
REALIMENTACION
CAPTADOR
ENTRADA
SALIDA
DESEADA
r(t)
COMPARADOR
O DETECTOR DE
ERROR
SEÑAL DE
ERROR
e(t)
VARIABLE DE
SALIDA
y(t)
c(t)
b(t)
e(t) = r(t) – b(t)

## Slide 16
+
-
CONTROLADOR O
REGULADOR
ACTUADOR
O
ACCIONADOR
PLANTA O
PROCESO
REALIMENTACION
CAPTADOR
ENTRADA
SALIDA
DESEADA
r(t)
COMPARADOR
O DETECTOR DE
ERROR
SEÑAL DE
ERROR
e(t)
VARIABLE DE
SALIDA
y(t)
c(t)
b(t)
e(t) = r(t) – b(t)

## Slide 17
+
-
CONTROLADOR O
REGULADOR
ACTUADOR
O
ACCIONADOR
PLANTA O
PROCESO
REALIMENTACION
CAPTADOR
ENTRADA
SALIDA
DESEADA
r(t)
COMPARADOR
O DETECTOR DE
ERROR
SEÑAL DE
ERROR
e(t)
VARIABLE DE
SALIDA
y(t)
c(t)
b(t)
e(t) = r(t) – b(t)
ACCIONADOR
PREACCIONADOR
ACCIONADOR

## Slide 18
+
-
CONTROLADOR O
REGULADOR
ACTUADOR
O
ACCIONADOR
PLANTA O
PROCESO
REALIMENTACION
CAPTADOR
ENTRADA
SALIDA
DESEADA
r(t)
COMPARADOR
O DETECTOR DE
ERROR
SEÑAL DE
ERROR
e(t)
VARIABLE DE
SALIDA
y(t)
c(t)
b(t)
e(t) = r(t) – b(t)

## Slide 19
+
-
CONTROLADOR O
REGULADOR
ACTUADOR
O
ACCIONADOR
PLANTA O
PROCESO
REALIMENTACION
CAPTADOR
ENTRADA
SALIDA
DESEADA
r(t)
COMPARADOR
O DETECTOR DE
ERROR
SEÑAL DE
ERROR
e(t)
VARIABLE DE
SALIDA
y(t)
c(t)
b(t)
e(t) = r(t) – b(t)

## Slide 26
1.-LOS COMPONENTES QUE FORMAN UN SISTEMA DE CONTROL DE UN SISTEMA
BIOLOGICO CONSTITUIDO POR UNA PERSONA COGIENDO UN OBJETO
SON :LOS OJOS, LOS BRAZOS, MANOS Y CEREBRO
A) HAGA LA RELACION DE LAS PARTES BIOLOGICAS CON LOS ELEMENTOS
QUE CONSTARIA UN SISTEMA DE CONTROL.
B) DIBUJE EL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL
2.- EN EL SIGUIENTE CIRCUITO DE CONTROL EXPLICAR A) CUAL ES LA
VARIABLE A CONTROLAR, B) CUAL ES LA ENTRADA DEL SISTEMA DE CONTROL
C) QUE FUNCIÓN CUMPLE EL COMPARADOR D) EXPLICQUE COMO FUNCIONA
EL SISTEMA DE CONTROL, E) DIBUJE EL DIAGRAMA DE BLOQUE CORRES-
PONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL DEL ESQUEMA ELECTRONICO.