## Slide 1
SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESOS

## Slide 2
Sistemas de Control de Procesos.
Son dispositivos diseñados para centralizar la recolección de los datos de los procesos en una planta, ejecutar programas de control y realizar acciones sobre los procesos en forma autónoma, a través de interconexiones con la instrumentación y con otros dispositivos de supervisión y control.
Los mas comunes son los Controladores Lógicos programables (PLC)
IHM
Instrumentación
de Planta
PLANTA
I
O
I
O
Infraestructura Física de Planta
Controlador
Lógico
Programable
PLC
Telecomunicaciones
Supervisión a
Distancia
(Scada)
Configuración
y Programación
RTU
PID
DCS
Sistemas de Control Distribuido
PLC
Notes: <number>

## Slide 3
Controladores Lógicos programables PLC
Dispositivo de estado sólido, basado en Microprocesadores, utilizado para controlar la operación de una maquina, proceso o planta por intermedio de un programa o algoritmo almacenado, recibiendo información realimentada desde el proceso mediante instrumentos y dispositivos de entrada y salida.
PLC General Electric 90-30
PLC Allen Bradley Serie 5
La Asociación Nacional de Fabricantes de productos Eléctricos de los EUA (NEMA), define un controlador programable como: “ un aparato electrónico digital, con una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones especificas tales como lógica, secuencia, temporizacion, conteo, aritmética, para controlar maquinas o procesos mediante módulos de entrada o salida, analógicos o digitales, así como módulos de comunicación y de funciones especiales”.
Notes: <number>

## Slide 4
Principio de Funcionamiento de un PLC
CPU
(Programa)
Módulos
Salidas
(Analógicos,
Digitales)
Módulos
Entradas
(Analógicos,
Digitales)
PROCESO
Comunicaciones
Instrumentación
- Pulsadores
- Suiches
- Sensores
- Transmisores
- Contactos
Operación Local
PC
Sistemas de
Supervisión
- Contactores
- Solenoides
- Arrancadores
- Registradores
- Controladores
Controlador Lógica Programable
Memoria
Notes: <number>

## Slide 5
Elementos de Hardware de un PLC
Chasis o Rack (Slots)
Módulos Principales y Módulos I/O
Backplane
PLC ensamblado

## Slide 6
Modulo Principal Procesador (CPU)
Batería Litio
Indicador
de Forces
Estado del
Procesador
Indicador
Batería
Red
IHM Local
Red
Extensiones I/O
Indicación del
Modelo del PLC
Red
PLC Remotos
Estado
Extensiones I/O
Indicador Estado
Comunicaciones
Modos de Operación
RUN: Ejecuta Programa
PROG: Configurar y Programar
FAULT: Falla del CPU

## Slide 7
Módulos Principales de Alimentación Eléctrica
Fuente de Poder
Input: 24Vdc/120 Vac
Out Put: 5Vdc/ 16 Amp
+12Vdc/-12Vdc
Fuentes Externas
Elementos Internos

## Slide 8
Módulos de Comunicación
Ethernet, RS-232, RS-485,
Modem, TCP/IP, UHF, etc.

## Slide 9
Módulos I/O (Entradas/Salidas)
Entrada Discreta:
- De 8, 16 y 32 Puntos
- Niveles de 120vac, 240vac, 125 vdc, 24vdc
- Entradas aisladas óptimamente
Salidas Discretas:
  - De 8, 16 y 32 Puntos
  - Niveles de AC/DC 120vac, 240vac, 125 vdc, 24vdc
  - Niveles de corriente 0.5 Amp a 4 Amp
Salidas Rele:
  - De 8 o 16 Puntos de Contactos secos N.O
  - Niveles de corriente en contactos 2 amp, 4 amp
Salidas Analógicas:
  - De 4 y 8 Canales
  - Niveles de 1-5volt y 4-20 mA
Entradas Analógicas:
  - De 4 y 16 Canales
  - Niveles de 1-5volt y 4-20 mA

## Slide 10
Fundamentos de Programación en PLC
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00
BYTE |  |  |  |  |  |  |  | BYTE |  |  |  |  |  |  | 
PALABRA DE MEMORIA (2 bytes = 16 Bits = 1 Word) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  Grupos consecutivos de Words en tabla de datos conforman los Files
Tipos de Files de la Memoria del Procesador |  |  | 
 | O | 0 | Salidas (Outputs)
 | I | 1 | Entradas (Inputs)
 | S | 2 | Estados (States)
 | B | 3 | Binarios Internos (Internal Bits)
 | T | 4 | Temporizadores (Timers)
 | C | 5 | Contadores (Counters)
 | R | 6 | Registros (Register)
 | N | 7 | Enteros (Enter Numbers)
 | F | 8 | Puntos Flotantes (Float Points)
 | A | 9 | ASCII
 | D |  | BCD
 |  |  | Archivos Adicionales
MAPA DE MEMORIA PARA LOS ARCHIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
Words O (Salidas) No. File 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Words I (Entradas) No. File 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Words S (Estados) No. File 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Words B (Bits Internos) No. File 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Words T (Temporizadores) No. File 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Words C (Contadores) No. File 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Organización de la Memoria de un PLC (Binarios)
Archivo de Salidas (O) No Archivo 0
Cantidad. 8 Words de 16 Bits
Archivo de Entradas (I) No Archivo 1
Cantidad. 8 Words de 16 Bits
Archivo de Status CPU (S) No Archivo 2
Cantidad. 50 Words de 16 Bits
Archivo de Binarios Internos (B) No Archivo 3
Cantidad. 100 Words de 16 Bits

## Slide 12
Direccionamiento de puntos en Memoria.
Modulo 1: 16 Entradas Binarias
Dirección Inicio: I:1/0
Dirección Fin: I:1/15
Modulo 2: 16 Salidas Binarias
Dirección Inicio: O:2/0
Dirección Fin: O:2/15
Modulo 3: 16 Entradas Binarias
Dirección Inicio: I:3/0
Dirección Fin: I:3/15
Modulo 4: 16 Salidas Binarias
Dirección Inicio: O:4/0
Dirección Fin: O:4/15
Organización de la Memoria de un PLC (Binarios)

## Slide 13
Otros Archivos de Organización de la Memoria de un PLC
Archivo de Temporizadores (T)
Archivo No. 4
Bits
Registros
Archivo de Contadores (C)
Archivo No. 5
Archivo de Enteros (N)
Archivo No.7
Manejo de Analógicos
sin Decimales
Máx. 65535 (16 Bits)
Archivo de Punto Flotante (F)
Archivo No.8
Manejo de Analógicos
con Decimales

## Slide 14
Lenguaje de Programación en Escalera
Ladder (Escalera)
Rung (Escalones o Filas)
Input Instruction
Output Instruction
Adress (Direcciones Memoria)
Documentation (Texto)

## Slide 15
Instrucciones de Programación
Instrucciones Tipo Relay
EXAMINE IF CLOSE (XIC)
Verifica si el estado del BIT
es 1 para dar continuidad
lógica
EXAMINE IF OPEN (XIO)
Verifica si el estado del BIT
Es 0 para dar continuidad
lógica
OUTPUT ENERGIZE (OTE)
La bobina se energiza y se mantiene
así, mientras la Instrucción previa
sea verdadera (1)
OUTPUT LATCH (OTL)
La bobina se energiza y queda
enganchada (1) a pesar de que la
instrucción previa cambie (SET)
OUTPUT UNLATCH (OTU)
La bobina se desenergiza y queda
desenganchada (0) a pesar de que la
instrucción previa cambie (RESET)

## Slide 16
Ejemplo de Instrucciones de Programación Tipo Relay

## Slide 17
Instrucciones de Programación
Temporizadores
Timer On Delay (TON)
Si la entrada cambia de falsa (0) a
Verdadera (1) , se inicia el conteo
de acuerdo a la base de tiempo (Preset)
Timer Off Delay (TOF)
Si la entrada cambia de verdadera (1)
A falsa (0), se inicia el conteo de
Acuerdo a la base de tiempo (Preset)
T4:0
Input
Input
(0 a 32768)
(0 a 32768)
X Y
ELEMENTOS DEL TEMPORIZADOR:
EN: Enable. Bit se pone en 1 cuando es habilitado el T4
TT: Timming. Bit se pone en 1 mientras el T4 esta contando
DN: Done. Bot se pone en 1 cuando T4 alcanza el valor prefijado
Time Base: Base de tiempo para conteo. XY=00 10mSeg Seg XY=10 1 Seg
Preset: Registro para el valor prefijado del temporizador según la base de tiempo
Accum: Registro para el valor actual acumulado de acuerdo al momento de temporizador
DIRECCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR:
T4: 0/EN Bit Enable
T4: 0/TT Bit Timming
T4: 0/DN Bit Done
T4: 0.PRE Registro del Preset
T4: 0:ACC Registrro del Accum

## Slide 18
Instrucciones de Programación
Ejemplo de Temporizadores

## Slide 19
Instrucciones de Programación
Contadores
Count UP (CTU)
Count Down (CTD)
Timer and Counter Reset

## Slide 20
Otras Instrucciones de Programación
Comparadores
Computo y Matemáticas
Instrucciones de Programación

## Slide 21
Aspectos de Comparación RTU-PLC
Nº DE PUNTOS | POCOS (<200) | MUCHOS (>200)
METODO DE PROGRAMACION | LENGUAJE DE ALTO NIVEL | DIAGRAMA ESCALERA AMIGABLE
NIVEL DEL USUARIO | SOFISTICADO | NO SOFISTICADO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS | BAJA POTENCIA (CMOS) | ALTO CONSUMO
COMUNICACION | PROTOCOLO ORIENTADO A DATA EFICIENTE-PROPIETARIO INCLUYE MODEM ORIENTADO A BIT SOPORTA FIELD BUS | PROCESOS INTERNOS (CPU) MENOS EFICIENTE-FLEXIBLE ORIENTADO A BYTE SOPORTA ARQUITECTURA ABIERTA: ETHERNET, TCP/IP
PROPOSITO | COLECCION DE DATA, CONTROL SUPERVISORIO, CONTROL LOCAL DISTRIBUIDO | CONTROL DE PROCESOS
INTERFAZ H/M | TORPE | INTERACTIVO
ESPECIFICACIONES FISICAS | NORMALES | ADAPTADO A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
TIEMPO DE RESPUESTA | MODERADO (TIPICO=20Ms) | RAPIDO (TIPICO=2 Ms)
OPERACION | INTERRUPCION REPORTE POR EXCEPCIÓN REPORTE ESTADO CON MEMORIA RELOJ TIEMPO REAL | SCAN CONTINUO
E/S | LOCAL MENOR NUEMROS DE COMPONENTES REDUNDANCIA LIMITADA | DISTRIBUIDO ALTO NUMERO DE COJPONENTES REDUNDANCIA DOBLE, TRIPLE
MANTENIBILIDAD | SIMPLE | COMPLEJO (MODULAR)
RTU
RTU
PLC
PLC

## Slide 22
Ejercicios de Aplicación
Ejercicio No.1
Diseñar un programa de PLC, para controlar el proceso de distribución de agua que se muestra en la figura. En condiciones iníciales (Contenedor Vacio) y nivel mayor a 0,5 metros en el tanque, el sistema debe permitir la presurización del contenedor hasta 40 Psi a través del arranque de la bomba 1. En estas condiciones la bomba 1 se detiene. A medida que disminuye las presión hasta 20 Psi, el sistema debe arrancar la bomba 1 hasta llevar nuevamente la presión a 40 Psi. Este es su ciclo normal de operación. Si el nivel del tanque disminuye por debajo de 2 Mts, el sistema debe impedir el arranque de la bomba 1, hasta tanto el nivel en el tanque no supere los 0,5 metros. Cuando se detecte bajo nivel en el tanque, el sistema debe arrancar la bomba 2, si al cabo de 30 seg, el nivel se mantiene igual la bomba 2 debe detenerse y se activa una alarma que indicara problema de suministro de agua. Si la bomba 2 arranca, se deberá detener cuando el nivel sea de 7 m.
Contenedor
Tanque Subterráneo
Válvula
Manual
PT
Bomba 1
H = 8 m
Succión
Suministro
Bomba 1
Distribución

## Slide 23
Ejercicio No. 2
Diseñar un programa de PLC, para controlar el proceso de separación de petróleo y gas, mostrado en la figura. Cuando el nivel de petróleo es igual a LH en la cámara inferior del Separador, el liquido es descargado hacia un tanque. Cuando el nivel alcanza el valor de LL, se bloquea la descarga. Cuando la presión de Gas en la cámara superior alcanza el valor PX, el gas es drenado hacia el sistema de recolección de gas. Si se genera un exceso de presión de 100 Psi, el sistema espera 30 seg. y envía una alarma de alta presión, la cual debe ser reseteada manualmente. Durante la descarga hacia el tanque 1 o hacia el sistema de recolección de gas, no debe fluir crudo hacia el separador. Las válvulas operan normalmente cerradas. El sistema debe contabilizar el numero de descargas hacia el tanque. El contador debe se reseteado manualmente.
Entrada Crudo (petróleo+gas)
Cámara Superior
Cámara Inferior
Separador
Petróleo hacia un tanque
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Recolección de Gas
PX = 50 Psi
LL = 0,5 m
LH = 5 m
Ejercicios de Aplicación