## Slide 1
Fundamentos de los Osciladores de Cuarzo

## Slide 2
Aplicaciones de los osciladores de cuarzo
Navegación
Comunicaciones
Metrología
Exploración espacial
Computación
Electrónica
Aplicaciones militares

## Slide 3
1880 Efecto piezoeléctrico descubierto por Jacques y Pierre Curie
1905 Primer crecimiento hidrotérmico de cuarzo en lab. por G. Spezia
1917 Primera aplicación de piezoeléctricos en sonares
1918 Primer aplicación del cristal piezoeléctrico en osciladores
1926 Primer estación de radio controlada por cristales de cuarzo
1927 Descubrimiento del corte de coeficinete cero de temperatura
1927 Primer reloj de cristal de cuarzo
1934 Primera aplicación práctica del corte de coeficiente cero de temp.
1949 Primer oscilador de alta estabilidad y exactitud
1956 Primer comercialización de cuarzo artificial
1956 Primera descripción del TCXO
1972 Desarrollo del oscilador de tenedor; primeros relojes de pulsera
1982 Primer MCXO
Historía en la tecnología de
osciladores de cuarzo

## Slide 4
El efecto piezoeléctrico provee de un mecanismo que acopla propiedades mecánicas de una red cristalina con propiedades eléctricas.
Red sin deformación
X
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Red deformada
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
X


-
+
Y
Y
_
_
El efecto piezoeléctrico

## Slide 5
3-3
En el cuarzo, los cinco componentes de esfuerzo pueden ser generados por un campo eléctrico. Los modos de oscilación (siguiente imagen) pueden ser excitados por la acción de electrodos propiamente colocados. El esfuerzo de corte a lo largo del eje Z producido por la acción de campos electricos a lo largo del eje Y es usado en la familia de osciladores con el corte Y, incluyendo los cortes AT, BT, and ST.
Deformación
EXTENSION
CORTE
FIELD along:
X
Y
Z
X
Y
Z
X Y Z





X
Y
Z
El efecto piezoeléctrico en cuarzo

## Slide 6
3-4
Modo de flexión
Modo de extensión
Modo de distorsión
de cara
Modo de distorsión
de espesor
Modo fundamental
de esfuerzo de corte
Tercer armómico
de modo de esfuerzo
de corte
Modos de oscilación

## Slide 7
Voltaje de
sintonía
Resonador
De cuarzo
Amplificador
Frecuencia
De salida
2-1
Oscilador de cuarzo

## Slide 8

Output
Oven
Cada una de las tres partes principales de un OCXO, es decir, el cristal,
el circuito sustentador, y el horno, contribuyen a las inestabilidades.
Diagrama a bloques para OCXO

## Slide 9
XO…………..Crystal Oscillator
VCXO………Voltage Controlled Crystal Oscillator
OCXO………Oven Controlled Crystal Oscillator
TCXO………Temperature Compensated Crystal Oscillator
TCVCXO..…Temperature Compensated/Voltage Controlled
Crystal Oscillator
OCVCXO.….Oven Controlled/Voltage Controlled Crystal Oscillator
MCXO………Microcomputer Compensated Crystal Oscillator
RbXO……….Rubidium-Crystal Oscillator
Acrónimos para osciladores

## Slide 10
2-7
Temperature
Sensor
Compensation
Network or
Computer
XO
 Temperature Compensated (TCXO)
-450C
+1 ppm
-1 ppm
+1000C
T
Oven
control
XO
Temperature
Sensor
Oven
 Oven Controlled (OCXO)
-450C
+1 x 10-8
-1 x 10-8
+1000C
T
Voltage
Tune
Output
 Crystal Oscillator (XO)
-450C
-10 ppm
+10 ppm
250C
T
+1000C
Desempeño de osciladores por categoría

## Slide 11
Tipo de oscilador*
Crystal oscillator (XO)
Temperature compensated
crystal oscillator (TCXO)
Microcomputer compensated
crystal oscillator (MCXO)
Oven controlled crystal
oscillator (OCXO)
Small atomic frequency
standard (Rb, RbXO)
High performance atomic
standard (Cs)
Aplicación típica
Computadoras
Comunicación inalámbrica
movil
Comunicación en espectro
disperso
Navegación
Comunicación por satélites
Posicionamiento global
Exactitud**
10-5 to 10-4
10-6
10-8 to 10-7
10-8 (with 10-10
per g option)
10-9
10-12 to 10-11
* Tamaños típicos desde <5cm3 para osciladores de cuarzo hasta > 30 litros para relojes de cesio. Costos desde <$5 para osciladores de cuarzo hasta > $50,000 para relojes de cesio.
** Incluye efectos ambientales (e.g., -40oC to +75oC) .
Exactitudes típicas de osciladores por categoría

## Slide 12
2-16
La mayoría de los usuarios requieren salidas sinusoidales, TTL, CMOS, ECL. Las últimas tres pueden ser generadas a partir de señales sinusoidales. Las cuatro salidas se ilustran abajo, las lineas punteadas representan las señales de alimentación. (No hay un voltaje de alimentación “estándar” para salidas sinusoidales. El voltaje de alimentación para las salidas tipo CMOS típicamente están en el intervalo de 3 V a 15 V.)
+15V
+10V
+5V
0V
-5V
Sine TTL CMOS ECL
Salidas típicas de osciladores de cuarzo

## Slide 13
El cuarzo es el único material conocido que posee las siguientes propiedades:
piezoeléctrico
corte de coeficiente de temperatura cero
corte de compensación de esfuerzo
bajo costo (alto Q)
Fácilmente procesable
Abundante en la naturaleza, de crecimiento rápido con alto nivel de pureza.
Propiedades del cuarzo

## Slide 14
3-18
Base
Clips de
montura
Área de
unión
Electrodos
Cuarzo
Cubierta
Sello
Pins
Cuarzo
Área de
unión
Cubierta
Clips de
montura
Sello
Base
Pins
Montura de dos puntos
Montura de tres y cuatro puntos
Vista superior
Monturas

## Slide 15
Q es proporcioanl al tiempo de decaimiento, y es inversamente proporcional al ancho de línea.
A mayor Q, mayor estabilidad de frecuencia y mayor potencial de exactitud en el resonador (un alto Q es una condición necesaria pero no suficiente). Por ejemplo, si Q = 106, entonces una exactitud de 10-10 requiere determinar el centro de la curva de resonancia a 0.01% del ancho de la línea, y la estabilidad (para un tiempo de promediación) de 10-12 requiere permanecer cerca del máximo de la curva de resonancia con 10-6 del ancho de línea.
Energía discipada por ciclo
Energía almacenada por ciclo
2
Q
π

Factor de calidad

## Slide 16
Oscillación
Inicio de
oscilación
Tiempo
del máximo de intensidad
2.7
1
1
e

Decaimiento de la oscilación del resonador
td
Intensidad
Máxima
BW
Intensidad máxima
Frecuencia
Curva de
resonancia
½ Intensidad máxima
Tiempo de decaimiento, ancho de línea, y Q

## Slide 17
Carcaterísticas:
  Tamaño miniatura
  Bajo consumo de energía
  Bajo costo
  Alta estabilidad
Estos requerimientos puden encontrarse en los osciladores de tenedor a 32,768 Hz
Resonadores de cuarzo para relojes de pulsera

## Slide 18
3-34
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048
1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
32,768 = 215
   En relojes analógicos, un motor de paso recibe un impulso por segundo para hacer avanzar la manecilla de los segundos
  6o, esto es, 1/60th del círculo, cada segundo.
   Dividiendo 32,768 Hz por 2 a la 15 da como resultado 1 Hz.
   32,768 Hz es una frecuencua que resulta del compromiso entre tamaño, potencia requerida (tiempo de vida de la batería) y estabilidad.
¿Porqué 32,768 Hz?

## Slide 19
3-35
Z
Y
X
Y’
0~50
Y
Z
X
base
arm
a) Caras naturales y ejes cristalográficos del cuarzo
Orientación cristalográfica del resonado
de tenedor
Modos de vibración del
resonador de tenedor
  Resonador de tenedor

## Slide 20
Cristal de reloj de pulsera
Cilíndro de 2mm de diámtero y 6 mm de largo

## Slide 21
Precisión sin
exactitud
Sin precisión ni
exactitud
Con exactitud pero
sin precisión
Exacto y preciso
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Estable pero sin
exactitud
Sin estabilidad ni
exactitud
Exacto pero no
estable
Estable y exacto
0
f
f
f
f
Exactitud, Precisión, y Estabilidad

## Slide 22
 Tiempo
• ruido a corto plazo
• ruido a mediano plazo (por ejemplo, temperatura del oscilador)
• inestabilidades a largo plazo (por ejemplo: envejecimiento)
 Temperatura
• Dependencia estacionaria de la frecuencia respecto a la temperature
• Dependencia Dinámica de la frecuencia respecto a la temperature (periodo de calentamiento, impáctos térmicos)
i • memoría térmica ("histéresis")
 Acceleración
• Gravedad (2g inversión) • Ruido acústico
• Vibración • Impacto
 Radiación ionizante
• Photons (X-rays, -rays)
• Particles (neutrons, protons, electrons)
 Otros
• Variaciones de tensión • Humedad • Campo magnético
• Presión atmonférica • Impedancia de carga
Factores de influencia en la frecuencia de osciladores de cuarzo

## Slide 23
3
2
1
0
-1
-2
-3
t0
t1
t2
t3
t4
Discontinuidad
en temperatura
Vibración
Impacto
Apagado y
encendido
2-g
inversión
Tiempo
t5
t6
t7
t8
Envejecimiento
Apagado
Encendido
Inestabilidad
de corto plazo
Fluctuaciones de frecuencia en osciladores de cuarzo

## Slide 24
5
10
15
20
25
Tiempo (días)
Inestabilidad a corto plazo
(ruido)
f/f (ppm)
30
25
20
15
10
Envejecimiento y estabilidad a corto plazo

## Slide 25
 Transferencia de masa por contaminación
Puesto que f  1/t, f/f = -t/t; por ejemplo., f5MHz  106 capas moleculares, por lo tanto 1 monocapa en el cristal contribuye a la frecuencia en f/f  1 ppm
 Pérdida de fuerza en la montura y estructuras de unión,
electrodos, y en el cuarzo.
 Otros efectos
 Evaporación del cuarzo
 Efectos de difusión
 Efectos por reacciones químicas
 Cambios en la presión del resonador (fugas y evaporación)
 Envejecmiento de la circuitería
 Cambios en campo eléctrico
 Envejecimeitno de la circuitería de control del horno
Mecanismos de envejecimiento

## Slide 26
Los corrimientos de frecuencia son función de la magnitud y dirección de la aceleración. Dicho corrimiento es usualmente lineal cuando las magnitudes son hasta 50 veces la aceleración de la gravedad.












Cristal
Soportes
X’
Y’
Z’
G
O
Aceleración y cambios de frecuencia

## Slide 27
Eje 3
Eje 2
Eje 1
g
Eje 1
Eje 2
4
-2
-4
2
0
45
90
135
180
225
270
315
360
2
0
45
90
135
180
225
270
315
360
2
0
45
90
135
180
225
270
315
360
4
-2
-4
-2
-4
4
Inversión de la gravedad
Eje 3

## Slide 28
Tiempo
f0 - f f0 + f
f0 - f f0 + f
f0 - f f0 + f
f0 - f f0 + f
f0 - f f0 + f
Aceleración
Tiempo
Tiempo
Voltage
Vibración sinusoidal

## Slide 29
Ambiente
Edificios
Camión (3-80 Hz)
Armored personnel carrier
Barco – mar en calma
Barco – mar agitado
Avión de motor
Helicoptero
Avión tipo Jet
Missile – fase inicial
Ferrocarril
Aceleración
niveles típicos en g’s
0.02 rms
0.2 máximo
0.5 to 3 rms
0.02 to 0.1 máximo
0.8 máximo
0.3 to 5 rms
0.1 to 7 rms
0.02 to 2 rms
15 máximo
0.1 to 1 máximo
f
x10-11
2
20
50 to 300
2 to 10
80
30 to 500
10 to 700
2 to 200
1,500
10 to 100
Los niveles de aceleración de un oscilador dependen del lugar y de la forma de la montura. Resonancias de la estructura pueden aumentar grandemente los niveles de aceleración en los osciladores.
Niveles de aceleración y sus efectos

## Slide 30
4-67
La fase de una señal modulada por una vibración sinusoidal es:
La desviación de fase máxima es:
Ejemplo: si oscillator con una señal de10 MHz está sujeto a una vibración sinusoidal de 10 Hz con una amplitud de 1g, la desviación de fase máxima inducida será de 1 x 10-3 radian. Si este oscilador es usado como una referencia en un sistema de radar de 10 GHz, la desviación de fase a 10 GHz será de 1 radian. Dicha desviación puede causar un desempeño catastrófico en algunos sistemas, tales como los de lazo de amarre en fase (phase locked loops, PLL).
Modulación de fase por vibraciones

## Slide 31
Frecuencia estable (oscilador ideal)
Frecuencia inestable (oscilador real)
Tiempo
(t)
Tiempo
(t)
V
1
-1
T1
T2
T3
1
-1
T1
T2
T3
V(t) = V0 sin(20t)
V(t) =[V0 + (t)] sin[20t + (t)]
(t) = 20t
(t) = 20t + (t)
V(t) = voltaje de salida del osc., V0 = Amplitud de voltaje
(t) = Ruido de amplitud, 0 = Frecuencia de la portadora
(t) = Fase,
t
d
)
t
(
d
2
1
=
t
d
)
t
(
d
2
1
=
)
t
(
0




π
Φ
π
Frecuencia instantánea
V
Inestabilidades a corto plazo

## Slide 32
4-17
Ruido de
amplitud
Inestabilidad
en frecuencia
Ruido
de fase
- Voltaje +
0
Tiempo
Señal de un oscilador de cuarzo

## Slide 33
  Limita la determinación de la frecuencia de operación de un oscilador
  Limita la exactitud en sincronización y sintonización
  En comunicaciones, limita la separación en canales, la selectivilidad, y favorece las interferencias
  Causa problemas de sincronía [~y( )]
  Causa probelmas en la comunicación digital
  Limita la exactitud en sistemas de navegación
  Limita la estabilización a líneas angostas de resonancia
  Puede causar pérdida de amarre a señlaes de referencia
Impactos del ruido en osciladores

## Slide 34
fr = frecuencia de referencia
Frecuencia
t
Tiempo
1
2
3
t
1
2
3
fr
t
Frecuencia
Tiempo
t
fr
Frecuencia
Tiempo
t
t
fr
3
t
Tiempo
1
2
t
fr
1
2
3
Frecuencia
Error en frecuencia y error en tiempo