## Slide 1: Multiprotocolo de conmutación por etiquetas
Notes: <number>

## Slide 2
Mecanismo de transporte de datos que opera entre el nivel de enlace y el de red (nivel 2.5) utilizado por los operadores en el backbone de la red.
Objetivos similares a FR y ATM. Mejor alineado con las necesidades tecnológicas actuales y futuras
Tecnología de conmutación creada para proporcionar circuitos virtuales en las redes IP (mismo principio que FR y ATM: identificadores)
Los identificadores se añaden al entrar en la red MPLS, sobre el paquete IP y se eliminan al salir de la misma.
Los identificadores con el mismo destino y tratamiento se agrupan en un mismo identificador: los nodos mantienen mucha menos información de estado que en ATM.
MPLS (Multiprotocol Label Switching)

## Slide 3
Motivación:
Crecimiento y evolución de Internet
  Crecimiento del número de usuarios
  Incremento del ancho de banda
  Diversas necesidades de QoS
Intserv demasiado complejo para su introducción en el núcleo de la red  Mecanismo simple para la gestión de la red
Limitaciones de diferentes tecnologías en el núcleo de la red  Movimiento a una red unificada
Ingeniería de Tráfico
  Se conoce con este nombre la planificación de rutas en una red en base a previsiones y estimaciones a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y reducir congestión.
Conceptos de MPLS (Multiprotocol Label Switching)

## Slide 4
Comparativa con ATM:
Ambos proporcionan servicios orientados a conexión para transporte de datos.
MPLS permite trabajar con paquetes de tamaño variable. Con las tasas de transmisión de las redes ópticas actuales, ya no es necesario el tamaño pequeño de las celdas ATM.
MPLS es unidireccional. Los datos en los dos sentidos pueden ir por distintos caminos. Los circuitos virtuales de ATM son bidireccionales.
MPLS se ha diseñado desde el principio para ser compatible con IP. Elimina las incompatibilidades ATM-IP.
Conceptos de MPLS (Multiprotocol Label Switching)

## Slide 5
Evolución:
Los presursores comenzaron a mediados de los 90.
  Toshiba (Cell Switching Router)
  Ipsilon (IP Switching)
  Cisco (Tag Switching)
  IBM (Aggregate Route-based IP Switching)
IETF MPLS working group se formó en 1997
  MPLS fue seleccionado como el nombre genérico para esta tecnología
MPLS es RFC desde 2001
A día de hoy la mayoría de los proveedores en más o menor medida utilizan esta tecnología en sus backbones
Conceptos de MPLS (Multiprotocol Label Switching)

## Slide 6
Etiqueta MPLS
Forwarding Equivalence Class (FEC): nombre que se le da al tráfico que se encamina bajo una etiqueta. Subconjunto de paquetes tratados del mismo modo por el conmutador.
Label Switching Router (LSR): elemento que conmuta etiquetas.
  Label Edge Router (LER): elemento de entrada/salida a la red MPLS (pone y quita cabeceras).
    router de entrada: Ingress Router
    router de salida: Egress Router
    (Ambos se suelen denominar Edge Label Switch Router).
Label Switched Path (LSP): nombre genérico de un camino MPLS (para cierto tráfico o FEC), es decir, del túnel MPLS establecido entre los extremos. Tener en cuenta que un LSP es unidireccional.
Protocolos de distribución de Etiquetas
Arquitectura MPLS

## Slide 7
Un paquete IP entra en el domino MPLS.
Ingress LSR (LSR1) asigna una etiqueta y transmite el paquete a el próximo salto de del camino.
LSR intermedio (LSR2, LSR3) hace una simple búsqueda de la etiqueta, cambia la etiqueta y transmite el paquete.
Egress LSR (LSR4) elimina la etiqueta y transmite el paquete basado en un protocolo estándar de enrutamiento.
Conmutación de etiquetas

## Slide 8
La etiqueta de MPLS (32 bits) es introducida como una cabecera “shim” entre la de nivel 2 y la cabecera de nivel 3  nivel 2.5.
Mapea el modelo de encaminamiento de nivel de red a un modelo conmutación de caminos en la red de transporte.
Etiqueta MPLS

## Slide 9
Etiqueta asociada a MPLS
Clases de servicio/Experimental (CoS):Campo que sirve para clasificar el tráfico en clases separadas para entregar servicio diferenciado a cada una de las clases de la red.
S: Indicador de etiqueta de pila, MPLS permite más de una etiqueta (label stacking).
  1 indica que es la última etiqueta, 0 caso contrario
Time to Live (TTL): Campo que indica cuanto tiempo dura un paquete, equivalente al TTL de IP (evita “loops”)
Etiqueta MPLS

## Slide 10
FEC: Forwarding Equivalence Class
Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto.
Los paquetes son clasificados en FEC una vez cuando ingresan en el dominio MPLS.
Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.
Paquetes de una misma FEC:
  Reciben la misma etiqueta.
  Son mapeados en el mismo LSP, es decir, son transmitidos sobre el mismo camino (o conjunto de caminos en el caso de multi-path routing)

## Slide 11
LSR: Label Switching Router
Router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS
  Routers Frontera (ingress y egress) LSRs ponen y quitan (Push & Pop) etiquetas.
  LSRs interiores conmutan etiquetas.

## Slide 12
LSR: Label Switching Router
Routers Frontera (ingress y egress) LSR o LER ponen y quitan etiquetas.
  LSR Frontera de ingreso “Ingress LSR”
    A la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP).
    Examina los paquetes IP y los introduce en el dominio MPLS
      Se encargan de clasificar los paquetes en FECs
    Genera la etiqueta MPLS. Asigna la etiqueta inicial en el paquete.

## Slide 13
LSR: Label Switching Router
Routers Frontera (ingress y egress) LSR o LER ponen y quitan etiquetas.
  LSR Frontera de egreso “Egress LSR”
    A la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP).
    Elimina o quita la cabecera MPLS
    Examina el paquete para su tramitación (encaminamiento IP normal, label swap, etc.)

## Slide 14
LSP: Label Switching Path
¿Qué es?: Camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.
  Se trata de un túnel unidireccional a través de un dominio MPLS
  Para una ruta bidireccional hacen falta dos LSP
Puede ser desviado del camino más corto definido
  Debido a problemas de recursos en ese camino
  Debido a un encaminamiento explícito hecho por un diseñador
LIB (Label Information Base)
  También LST (label switching table) o ILM (incoming Label Map).
  Tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida).

## Slide 15
Protocolos de distribución de etiquetas
El proceso que permite la construcción de las LIBs, necesario para la creación de los LSP se denomina distribución de etiquetas.
MPLS permite la utilización de varios mecanismos de señalización para este procedimiento:
  LDP (Label Distribution Protocol): protocolo especificado para la distribución de etiquetas basado en la información de enrutamiento de IP.
  CR-LDP (Constraint-Based Routed Label Distributed Protocol): protocolo derivación del anterior que permite enrutamiento explícito con QoS.
  RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering): protocolo derivado de RSVP estándar que permite enrutamiento explícito con QoS.

## Slide 16
LDP: Label Distribution Protocol
Primer protocolo de distribución de etiquetas estandarizado por MPLS Working Group.
Las principales características de LDP son:
  Asignación de etiquetas Hop-by-Hop.
  Sesiones TCP entre LER/LSR (relación peer-to-peer para intercambiar información de etiquetado).
  No permite señalizar QoS extremo a extremo.
Mensajes de LDP:
  “Discovery”: Mensajes de descubrimiento: permite a los LSR indicar su presencia mediante mensajes UDP de “Hello”. Cuando el descubrimiento es realizado, la señalización se realiza por TCP
  ”Adjacency”: Mensajes de establecimiento, mantenimiento y terminación de sesión
  “Advertisement”: Mensajes de advertencia para la creación, cambio y eliminación de vínculos de etiquetas.
  Mensajes de Notificación

## Slide 17
LDP: Label Distribution Protocol

## Slide 18
LDP: Label Distribution Protocol
La distribución de etiquetas asegura que los routers adyacentes conocen la combinación de etiqueta y su FEC asociado
Routing Table:
Addr-prefix Next Hop
47.0.0.0/8 LSR2
LSR1
LSR2
LSR3
IP Packet
47.80.55.3
Routing Table:
Addr-prefix Next Hop
47.0.0.0/8 LSR3
For 47.0.0.0/8
use label ‘17’
Label Information Base:
Label-In FEC Label-Out
17 47.0.0.0/8 XX
Label Information Base:
Label-In FEC Label-Out
XX 47.0.0.0/8 17
Paso 1: LSR crea el vínculo entre el FEC y su etiqueta
Paso 2: El LSR comunica el vínculo a su router adyacente
Paso 3: LSR inserta el valor en la tabla de transmisión
Notes: <number>

## Slide 19
LDP soporta dos métodos de distribución de etiquetas:
LDP: Label Distribution Protocol
LSR1
LSR2
Downstream Unsolicited Label Distribution
Label-FEC Binding
LSR1
LSR2
Downstream-on-Demand Label Distribution
Label-FEC Binding
Request for Binding
Notes: <number>

## Slide 20
Ejemplo: modo bajo demanda
LDP: Label Distribution Protocol
#963
#14
#99
#311
#311
#311
#462
D
#311
D
#963
D
#14
D
#99
D
#216
D
#612
D
#5
D
D?
D?
D?
D?
D?
D?
D?
D?
Notes: <number>

## Slide 21
CR-LDP: Constraint-Based Routed LDP
Reserva de recursos: Parámetros de tráfico

## Slide 22
CR-LDP: Constraint-Based Routed LDP
Encaminamiento explícito:
LSR B
LSR C
LER D
LER A
ER Label Switched Path
Ingress
Egress
4. El mapeo de etiquetas es originado a través de un mensaje.
3. Mensaje de petición terminado.
2 Mensaje de petición procesado y el próximo nodo determinado. Lista del camino modificada a <C,D>
1. Mensaje de petición de etiqueta. Contiene la ruta explícita < B,C,D>
5. LSR C recive la etiqueta para usar para mandarlos datos a LER D. Tala de etiquetas actualizada
6. Cuando el LER A recive la etiqueta mapead el ER es establecido

## Slide 23
Apilamiento de etiquetas en MPLS
Red MPLS
ISP A
Red MPLS
ISP B
Red MPLS
ISP C
4 (16)
8 (12)
2 (15)
2 (13)
2 (15)
7 (14)
LSR de Ingreso
1er nivel
LSR Interior
1er nivel
LSR Interior
1er nivel
LSR de Egreso
1er nivel
LSR de Egreso
2º nivel
LSR de Ingreso
2º nivel
V
W
X
Y
Z
U
Los routers U y Z han constituido un LSP con dos LSR interiores, V e Y
Los routers V e Y están enlazados por un LSP que ha creado el ISP B. V e Y no ven las etiquetas rojas que manejan W y X
Para el ISP B parece como si V e Y fueran routers IP ordinarios (no MPLS ‘enabled’)
2 (15)
7 (14)
Etiqueta (TTL) de 2º nivel
Etiqueta (TTL) de 1er nivel
En cierto modo es como si entre V e Y se hubiera hecho un túnel que atravesara W y X
IP (17)
IP (11)
IP (17)
Paquete IP (TTL)

## Slide 24
Redes de alto rendimiento:
  Las decisiones de encaminamiento que han de tomar los routers MPLS en base a la LIB son mucho más sencillas y rápidas que las que toma un router IP ordinario (la LIB es mucho más pequeña que una tabla de rutas normal).
  La anidación de etiquetas permite agregar flujos con mucha facilidad, por lo que el mecanismo es escalable.
Encaminamiento con QoS en IP: es posible asignar a un cliente o a un tipo de tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que discurra por enlaces con bajo nivel de carga.
Proveedor de servicios para VPNs, más escalables y menos costosas que otras alternativas como IPSec, ATM o FR.
Soporte multiprotocolo: ya que el encaminamiento de los paquetes se realiza en base a la etiqueta MPLS estándar, no a la cabecera de nivel de red.
  Permite integración de redes diversas: ATM, Frame relay, Ethernet, etc.
Ingeniería de Tráfico: se conoce con este nombre la planificación de rutas en una red en base a previsiones y estimaciones a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y reducir congestión.
Conclusiones y aplicaciones